# 水景施工技术在园林景观施工中的应用论文_徐鹏1,朱宝敏2

1.身份证号：37091119920102XXXX；2.身份证号：37012519930404XXXX

摘要：园林的水系景观对园林的生态有一定的调节能力，本文就对如何进行水系景观的生态设计进行了研究。首先分析了园林水系景观的构成和作用，然后分析了神态生态设计的原则，最后总结如何使用生态化的方式来进行水系景观的生态设计。

关键词：园林水系；景观；施工应用

1、园林水系概述

1.1水系景观的构成

水系景观在广义上也可以称之为水环境，可以理解为直接或者间接影响人们生活的水体总和，这其中包括自然要素和社会要素。水系景观以水体为核心，具有社会和自然的双重空间要素，包括水景廊道、水生态、水开放空间等等。水系景观的构成如下：（1）河流、水体空间、水际线。河流对景观特征有着一定的决定意义。水体空间包括水面、水中和水底，也包括水中的漂浮物。水际线是水和其他空间的交界线，包括岸线等等，也包括桥梁等等，也是水际线的重要元素。（2）近水空间。包括滨水建筑物、绿地、步道和绿化植被等等。

1.2水系景观的特征

水系景观由线状水系构成了园林的肌理，因为线状水系拥有景观和通航上的优势，很多园林都是沿着河流发展的，最后水系也就成为园林发展的核心。通过水系能够体现出园林的生活，并且作为园林的主要轴线，影响着园林的分布。并且，园林水系有着明显的方向性和开放性，这就让园林有了更高的识别度，体现着园林的特色。通过园林的水系，让园林的景观和风景加重，不仅能够欣赏对岸的树木和山体，也能够欣赏河中的船只。

1.3水系对于园林的意义

现代园林景观在水景设计上是大量借鉴传统的，这才造就了它丰富多样的形式内容，设计师主要根据园林景观的大小尺寸、风格以及人们对于景观及水景设计的不同追求进行设计，充分体现水晶景观本身的设计美感与功能性，形成现代兼具观赏性与功能性一体的水景风格。现代园林景观水景设计所追求的就是引鉴传统，求同存异，在原有的创作艺术风格之上激发灵感，衍生出新的艺术内容，进而实现对传统园林景观水景设计风格与设计手法的继承和发展，迎合现代人欣赏口味设计具有多功能特征的现代园林景观水景。所以总体来说，这种总结前人经验，并在原有基础之上构建新思想、新方法的做法是值得推广的。它实现了对传统园林景观水景设计理论的完善与丰富，同时也更好地将现代园林景观水景设计中的某些创新思想表现出来，为园林景观建设本身做出巨大贡献。

2、水景景观施工技术分析

2.1做好相关的施工技术准备

根据施工现场的具体情况，提前做好勘察工作，重视环境保护和降低噪音等方面的问题。建筑物和植被都可以起到降低噪音的效果，但是要根据具体情况进行布局。通过计算循环水管径，可以通过放大来确保施工质量。水景工程要和周边的园林景观设计相结合，水景工程施工的关键点就是统一的风格和和谐的色调。在园林景观的水景设计过程中要全面考察施工现场周围建筑物对水景工程的包容性，避免设计的方案不适合相关环境方面的要求，导致人力、物力成本的大量浪费。还会引起园林景观设计不协调。在水景工程施工的时候要依据设计方案的要求进行作业，确保工程质量达到相关标准。同时要注重工程的渗透、下沉和施工工序方面的要求。在水景工程设计过程中还要重视管道施工、水渠施工、人工湖、电气设备等方面的设计要求。在施工中如果出现问题要及时采取处理措施，进而保证工程的整体施工质量。

2.2管道与水渠施工

工程从节约用水的角度出发，建立取水点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆引水设施包括水渠与地下管道两部分。其中，部分水渠作为景观的组成部分；道路东侧景观供水由地下供水管网链接。管道统一选用UPAC管，其材料具有良好的抗腐蚀性。加之水景景观中管道需要做隐藏处置，该类管材抗热性不足的问题得以规避。除补给管道外，还应当设有充足的泄水、溢水管道，在施工前按照标高要求预先铺设。水管穿越水池底部或池壁的部位应当增设套管，施工后应当对套管进行防水涂灌堵漏处理。

2.3水池施工

酸盐水泥，型号应当大于425。原料配置应当充分考虑工程实际需要，经配合比试验研究，在灰砂比1∶2～1∶2.5、水灰比0.6、细骨料掺入量为35%～40%情况下，混凝土强度和承载力性能满足工程设计要求。池底混凝土浇筑需一次成型，等待初凝后再进行池壁支模作业。完工后按要求进行混凝土养护，待养护期结束后在池底及池壁涂抹厚度大于20mm的防水砂浆，并进行防渗性能测试。为营造良好的视觉效果，需要进行面层铺装、驳岸垒砌等作业。铺装作业时可以在距离池岸30～50cm处换用石子，不仅可以解决地砖抗水性不足的问题，也有助于形成良好的视觉过渡效果。水池驳岸垒砌时可以利用衬垫与灰浆增强稳定性与抗冲刷性。

2.4喷泉施工

在道路两侧设有中型喷泉，喷泉水池的施工可参照普通水景水池的方法进行，但需要注意对水池周边地面的处理。该项目的1处喷泉为开放式设计，施工中应当在保证其周围的地面铺装形成一定坡度，宜选用表面纹路突出的铺装材料以起到防滑和安全距离提醒的目的。喷泉地基施工中应当进一步增加强度，在土工膜上部增设防渗材料并预留伸缩度。土工膜焊接作业完成后进行焊缝质量检测，可利用测压表进行，当构建在0.18MPa的压力环境下10min内无明显压力变化即为合格。给排水控制阀门应当直接安装在对应水管上，为避免意外情况发生，阀门的安装位置应当靠近喷泉。水泵应置于专用泵房内，水泵的进出口3m长度内必须采用有较高强度的直径渐变水管，以降低水泵带来的水压。同时，应当在闸阀上安置逆水阀以避免发生倒流现象。

2.5电气施工

水景建设项目中的电气施工主要包括水泵循环与园景照明两部分。水泵的选择应当结合周边自然环境。项目的水池为无护栏设计，且部分水池内有观赏鱼，因此统一采用离心泵。潜水泵主要应用在距离居民活动空间较远的瀑布水景中。水泵安装前，需要复测所在水景的土建数据情况，并利用水平仪等设备进行安装定位。安装地脚螺栓时，螺母、垫圈需均匀受力，随后放置垫铁并找平。安装水泵时，应当保证出水口与下法兰的中心误差小于6mm。安装电缆前检查表面有无裂痕，以高阻表测量电缆，1000V在末端的测量结果应当大于5MΩ。水泵安装完成后需要进行2~4h的试运行，检测水流量是否满足工程设计要求。部分水景设计有射灯、照明灯等电气件，施工工作台应当保持接地，施工过程中应当身着防静电服。当施工中遇有水下射灯时，需要预留长度超过水池高程的电缆，可以在射灯出现故障后直接拿出水面进行维修。水底灯供电的隔离变压器应当与漏电开关保持一定距离，以免发生危险。

结束语

综上所述，在水景工程施工过程中景观设计的主要影响元素，水景施工可以表现出该地的特征，同时可以烘衬出园林景观中的其他组成部分，通过合理规划将园林景观空间充分利用，在运用水景施工技术主要包含管道、水渠设计和电气设备选用等方面的内容，在施工中坚持的原则要和园林景观的其他要素相互配合，经过协调色调和元素的选用，最终实现园林景观整体的观赏性。

参考文献

[1]谢铭鸿.水景施工技术重难点研究[J].城市建筑,2019,16(11):122-123.

[2]刘杰.浅谈园林硬质景观工程施工技术及质量保障措施[J].居舍,2018(12):108+119.

[3]吴志军.水景技术在园林景观施工中的应用[J].现代园艺,2018(04):139.

论文作者:徐鹏1,朱宝敏2

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ffe50795d8ac687ec34d03f.html