# 混凝土装配式住宅建筑施工技术叶振军论文_叶振军

摘要：近年来，混凝土装配式住宅技术在建筑工程中的应用日渐广泛，该项技术的应用不仅节约了建筑资源，降低了建筑工程的整体能耗，而且缩短了建筑施工周期，提高了建筑工程经济效益。文章主要围绕混凝土装配式住宅建筑施工技术进行分析，以供参考。

关键词：混凝土装配式；住宅；施工技术

引言：

当前随着房产需求总量的不断增加，传统建筑工程建设模式已经难以满足当前市场需求，各种新型建筑施工技术层出不穷，混凝土装配式住宅建筑施工技术便是其中的一种，在建筑业内颇受青睐。此种施工技术工艺简洁、施工效率高、周期短、费用低，能够很好的满足当下建筑工程的建设需求，为城市化建设做出了突出贡献，积极推动建筑业的健康发展。

一、混凝土装配式住宅建筑施工优势

1、缩短施工周期

混凝土装配式住宅建筑施工期间往往会在建筑外墙结构上预留窗户结构的安装位置，当建筑的主体结构施工作业完成之后，可立即实施外围封闭施工，此外，运用混凝土装配式建筑施工技术能够在预制飘窗和外墙结构的时候，同步进行建筑装饰层施工及外墙保温层施工，与传统施工模式相比，工期大大缩短。

2、降低工程成本

对于混凝土装配式住宅建筑来说，预制构件是关键控制环节，用于预制建筑构件的材料通常由预制厂家统一采购，预制完成之后再由厂家将构件运送到施工现场，上述全过程均为机械化流水线生产流程，便于监督管理，可显著优化建筑工程施工效率，节省施工控制维护成本和材料加工费用，间接增加建筑企业的经济收益。

3、提高施工质量

混凝土装配式住宅建筑施工技术的应用能够帮助建筑工程实现建筑构件的统一预制和装配，精准控制混凝土预制构件中的材料配比参数，构件制作精度相对较高。在施工过程中，建筑装饰外墙构件能够在工厂中完成预制，这种方式能够有效避免窗户预留洞口出现误差，保证其后续安装质量，此外，预制期间技术人员能够全程监管构件的预制生产过程，对材料的耐压性、耐火性以及防水性实施监测，严格控制各项生产参数，保证预制质量。

4、保护周边环境

混凝土装配式建筑中应用的绝大部分建筑构件都是提前预制完成进场使用的，不会在施工现场产生灰尘，相比与传统建筑工程，施工现场安置的机械设备和施工材料总量明显减少，在这种情况下，施工现场周边环境能够得到有效保障，此外，由于建筑中预制构件的施工过程都是吊装装配，施工过程中不会产生过大噪声，相对来说比较环保。

二、混凝土装配式住宅建筑施工技术应用流程分析

在施工过程中，首先要将混凝土预制构件运输至施工现场，构件运输车辆应停靠在建筑堆场侧面，现场施工人员要借助塔吊设备将构建卸载到堆场的指定位置。施工人员完成上层混凝土浇筑施工之后，要使用塔吊设备起吊竖向预制构件，然后完成吊装，构件定位，构件校正以及构件加固等环节，上述施工作业完成之后要将施工作业面进行移交，移交到土建施工单位。土建施工单位主要负责进行模板施工、竖向钢筋的绑扎以及排架施工等，然后进行预制梁板施工以及叠合板的施工，最后施工人员要完成下层构件的预埋施工。混凝土装配式建筑的外墙板和内墙板要进行竖向灌浆施工。

三、混凝土装配式住宅建筑施工技术要点

1、混凝土装配预制构件的出厂运输与存放管理

对于混凝土装配式建筑来说，每个预制构件在出厂前都要出具相应的合格证明，该证明要经过监理单位、构件制造厂以及总包单位共同认证之后才能出厂。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了便于混凝土预制构件顺利进场，施工现场堆场区域严格设置大门尺寸，通常高度控制在5m左右，宽度控制在10m左右。构件入场之后要分别卸载到工程中每栋建筑物预制构件专用堆场区域，然后实施分类管理，一般来说，混凝土装配建筑工程的预制构件专用堆场面积不得小于200㎡。

建筑预制墙板、预制楼梯板和预制叠合板要采用竖放的存放方式，现场应配备槽钢支架，预制墙板的搁置点要设置在墙板的底部两端。施工人员将预制墙板放入支架之后要使用木楔实施加固。对于预制梁构件要使用平放的存放方式，现场要配备槽钢胎架，胎架的顶部要应用双拼槽钢材料，沿着槽钢的通常方向要外包胶皮实施保护，胶皮厚度控制在8mm左右。混凝土装配建筑的其他周边材料和耗材要存在在专业货柜中，然后水平方向铺设木板实施隔离。

2、混凝土装配预制构件质量验收

为保证预制构件质量符合工程应用标准，必须做好构件质量验收工作。质检技术人员首先要核查预制构件的产品合格证明，然后复核构件的尺寸、数量以及编号等重要参数，对于工程预制构件上标记的构件生产厂商、构件型号以及生产商验收标志等进行检查，此外还要复核预制构件中的插筋数量、预埋件情况以及预留孔洞的尺寸规格等。

3、预制墙板施工技术要点

在进行预制墙板施工的时候，施工人员需要重点控制的技术要点主要包括以下几点。首先，预制构件进场之后，施工人员要根据构件编号，遵守吊装流程对构件实施数量清点。其次，施工人员要清理各预制构件的放置点，然后根据标高安置垫块。第三，施工人员要根据构件编号和施工流程，比照轴线和控制线逐步完成墙板构件的安装设置。第四，安置完成之后施工人员要在构件处设置临时支撑结构，用于调节构件的垂直度。混凝土浇筑完成并达到既定强度之后，才能拆除临时支撑结构。

4、楼梯预制板施工技术要点

在进行楼梯预制板施工的时候，需要严格控制以下几个技术要点，首先，施工人员根据建筑中各单元和楼层数量完成楼梯预制板构件的清点。其次，施工人员要搭建楼梯预制板支撑排架。第三，技术人员应设置楼梯为直线和标高。第四，施工人员要根据楼梯板构件标号完成构件的安装，此时要先安装楼梯梁构件，然后再安装楼梯板构件。砼浇筑施工完成且达到凝固标准之后才能拆除支撑排架。

5、预制叠合梁、板施工技术要点

一般来说，完成竖向模板施工之后就可以开始进行预制叠合梁、板的施工，施工人员首首先要安装支撑排架，然后再搭建扫地杆、排架立杆以及上横杆，施工人员要通过对于立杆顶部和预制梁横杆的调节控制来设置标高，调节完毕之后才能实施吊装施工。

6、灌浆施工技术要点

在实施预制构件灌浆施工时，要提前检查灌浆孔洞，施工人员要判断其中是否含有杂物，如果存在要彻底清除，随后周边要做好密封处理，防止灌浆期间出现渗漏，如果灌浆时路径过长，施工人员要作好分仓处理，一般来说每4个螺纹盲孔作为一个仓格。灌浆时必须从下孔注浆，当上孔溢浆之后则要停止灌浆。

结语：

综上所述，混凝土装配式住宅建筑施工技术作为较为先进的技术类型，能够有效提升建筑的现代化水平，相关施工企业要把握机会，努力推动住宅工业化进程，同时，要注重提升住宅建筑品质、性能，落实国家节能减排方针、政策，促进住宅产业化迈入新的发展阶段。

参考文献：

[1]沈俊华.混凝土装配式住宅施工技术分析[J].住宅与房地产,2018(21).

[2]张开勇.混凝土装配式住宅建筑施工技术优势分析[J].山西建筑,2018(36).

[3]罗昊.装配式混凝土住宅建筑施工技术及质量管控分析[J].房地产导刊,2019(12).

论文作者:叶振军

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90000427d28d9821e37915e5.html