# 浅谈提高农网电压质量及供电可靠性的对策论文_谭娟1,彭信淞2

谭娟1 彭信淞2

望城区供电公司 湖南长沙 410000

摘要：随着农村经济条件改善，部分农村地区用电负荷逐渐增加，特别是在用电高峰时期，部分用电村“低电压”问题日渐突出。提高农网电压质量及供电可靠性成为基层供电企业管理的重要内容。文章分析了农网低电压的原因，从管理和技术两方面提出了提高农网电压质量及供电可靠性的对策。

关键词：农网；低电压；电压质量；供电可靠性

引言

近年来，随着经济社会的快速发展，尤其是在“新农村”建设及“家电下乡”等惠农政策的激励下，农村居民消费水平不断提高，农村地区加工业蓬勃发展，农村地区用电量持续攀升，致使在用电高峰时段，部分台区的客户端电压质量偏低。要改变当前电压质量治理的被动局面，必须要加强人员培养力度，重视技术的引领作用，加强对电能质量的系统认识，结合地方差异，应用技术措施，加强对无功对电压调整的重要性认识，

1农网低电压的原因分析

随着各供电企业加大电力基础设施的投入，特别是农村电网改造专项投入的增加，供电电压质量有了明显提高。但此过程中，低电压问题依然较为突出，主要原因有以下方面：（1）负荷增长快，电网建设滞后。由于农村生活水平不断提高，家用电器的普及，造成部分配变台区负荷猛增，配电变压器出现重过载现象。同时农村电网建设力度远远低于农村经济发展水平，部分台区由于供电设施老化，线路陈旧，低压线路供电半径长、线径细，同时线路供电负荷三相不平衡，导致部分线路末端用户电压质量低下。（2）农村用电峰谷差大。农村的农业生产和生活用电具有动态性、季节性和复杂性等特点。夏季农田灌溉或秋季抽水抗旱时，各种大功率水泵等排灌设备全部开足马力，而且用电时间集中，还有许多农副产品加工和家庭小作坊的不断开办和投产，用电负荷不断增加，线路末端电压问题较突出。通过调查发现，农村大部分配电台区如果不在夏季农忙用电高峰期或春节用电高峰时间，其负载率一般在50-70%之间。（3）电网布局不合理，供电半径超过标准，供电线路过长、导线截面偏小、变压器分接头位置不合理等会造成电压偏移。（4）供电企业内部管理不到位。发现低电压问题的普查机制不完善。与配网设备巡视等日常工作、营业普查、用电稽查等专项工作结合不够，低电压信息的采集、反馈不及时，一定程度上影响了建立低电压项目储备库或直接安排整改的及时性、有效性。

2提高农网电压质量及供电可靠性的管理措施

2.1加强电压质量监测

一是，要根据各地区电源分布、电网状况、用户分布，负荷特性等特点，对地区低电压治理工作方案的科学性和有效性进行跟踪监测，着重解决最突出的问题。二是，要完善“低电压”监测网络，借助配电网各种数据上传功能建立健全低电压监测网络，完善监测手段，逐步增加电压监测点数量。深入研究农村配电台区运行规律，不定期开展“低电压”情况普查和抽查工作。

2.2加强运行管理

一是，加大对农网配电设备的巡检力度，开展配变负荷测量和电压测量，对重载的配电设备故障率高的设备以及三相负荷不平衡的台区，及时采取有效措施，加强低压用户报装接电管理，合理确定装接容量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆二是，健全“低电压”用户档案，加强10千伏母线电压监测工作，采取逆调压方式改善母线电压，满足线路末端居民客户电压。三是，提高供电服务水平，加强95598系统管理，对用户反映“低电压”问题，落实到人，快速派人监测，通过分析监测结果，跟踪整改效果，统计各单位“低电压”投诉情况，有效提高服务水平。四是，全面开展隐患排查治理，根据负荷预测情况，提前做好10千伏配电变压器的调整。加强电网规划设计管理，统筹考虑高低压电网的发展，为解决农村“低电压”问题提供保障。

2.3完善重要时段的供电方案

针对迎峰度夏期间用电需求激增，或者春节期间外出务工人员集中返乡，局部区域用电需求激增的现象，一方面指导大宗客户和台区内动力客户合理开展错峰、避峰用电；另一方面提前开展调查摸底，分析用电高峰的周期特点，对可能引发低电压的配变台区进行临时性增容改造。

3提高农网电压质量及供电可靠性的技术措施

3.1优化供电半径

供电半径是影响城镇电网结构是否合理、电网供电电压质量优劣的重要参数，而且它也是配电网规划设计中的一项重要的参考指标。因此合理优化供电半径将会大大降低配电网低电压的发生率。具体而言，我们可以先根据配电网线路的首端电压和末端电压，进行理论潮流计算获取满足末端电压情况下各种配电网线路的不同导线截面的最大供电半径。然后再综合考虑负荷发展情况以及经济上的可行性。该做法一方面可以缩短供电半径，另一方面还可以提高电压，降低线路损耗。另外，我们还可以对当前变电容量不足、电源分布不合理或者负荷增长较快的地区进行重新规划，建立新的电源点。从而改变末端负荷线路接线，缩短供电半径，提升线路末端电压质量。

3.2增加无功补偿设备调压

①串联电容器补偿调压。电容器一般串联在供电给车间变电所线路的高压侧，利用电容器上的容抗补偿输电线路中的感抗。但对于负荷功率因数高或导线截面小的线路，该调压效果小。因此，串联电容器补偿调压一般用于供电电压为35kV或10kV、负荷波动大且频繁、功率因数又很低的输配电线路。②并联电容器组进行补偿调压。电容器可以连接成组，还可以分组投切，就地提供无功，从而减少了功率损耗和电压损耗。但并联电容器组只能发出感性无功，以提高电网电压，而不能吸收感性无功。因此，电容器组只在重负荷时投入，轻负荷时全部退出。③并联调相机进行补偿调压。调相机既能过励运行，发出感性无功功率使电网电压升高，又能欠励运行，吸收感性无功功率使电压降低。通过自动励磁调节装置，达到平滑地调节电压的目的。但调相机的有功功率损耗较大，运行的维护量也较大。④采用静止无功补偿器进行补偿调压。它是将可控的电抗器与电容器并联使用，电容器发出无功，可控电抗器则可以吸收无功功率，根据无功负荷的变化情况进行调节，以保持母线电压的稳定。为了减少无功功率冲击引起的电压闪变，国内外普遍采用静止型无功补偿装置SVC。

3.2加快农村配网改造工作

在农村电网改造过程中也要参照“城区电网”一样高起点、高标准、高要求，满足农村用户“迎峰度夏”、“迎峰度冬”、季节排灌的用电需求，真正实现“你用电、我用心”。结合当地电网规划和农村供电特点，及时新建或改造设备陈旧落后的末端变电站，采取建设小容量、紧凑型方式，缩短10kV线路供电半径，平衡三相负荷。对需要通过提高配网供电能力来解决的低电压改造工程项目，要按照电网规划，根据“先急后缓，方案优化”的原则，合理布局。

4结语

随着农村居民消费水平的提高，部分农村地区低压用户在用电高峰时段电压偏低，开展低电压治理的工作迫在眉睫。在实际应用中，要根据不同的电压控制措施的优缺点，结合实际，选用不同的调压方式，或综合采用多种调压措施，以达到最好的调压效果，更好地满足现代化生产对电压质量的要求。

参考文献：

[1]檀薇裳.对电力建设中配电网自动化系统的研究[J].电源技术应用，2013（12）：405.

[2]王少林，白牧可，吕 涛，等.考虑分布式电源出力调整的多目标配电网重构[J].电力系统保护与控制，2012（09）：14.

[3]靳宝宝，侯胜林.提高配电网供电可靠性的措施分析[J].科技创新与应用，2013（29）：172.

[4]滕永福.浅谈电力线路配网管理和低电压综合治理[J].科学时代，2014（10）.

论文作者:谭娟1,彭信淞2

论文发表刊物:《基层建设》2015年3期供稿

论文发表时间:2015/9/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9004818cfb51d719edc3ab3f.html