# 10kV配电线路常见故障及其原因分析与防范措施论文_潘嘉凡

广东电网有限责任公司清远清城供电局 511500

摘要：当前，社会经济的稳步提升，电力事业也进入了高速发展期。随着现在智能电网的迅速发展，配电线路对电网的作用也是越来越大。然而，由于配电线路通常都是在室外，比如山区、林地以及城镇等，很容易就会受到自然或者人为的破坏。因此，就要对配电线路进行良好的维护。本文首先分析10KV配电线路中各种常见故障以及原因，详细阐述对各种故障的防护措施，希望可以为相关从业人员提供帮助。

关键词：10KV配电线路；常见故障；防范措施；原因分析

在电力系统中最重要的一部分就是10kV配电网，其安全问题和稳定问题对电力的运输有着的至关重要的影响，对人民群众日常生产生活中的用电问题有着密不可分的关系。所以，电力企业就需要重视对配电线路的维护工作，如果不能有效的对配电线路进行维护，就会使电网供电出现问题，导致其不能够持续、稳定的为人民群众的生产生活进行供电，从而造成极其严重的经济损失和社会不良影响。

一、10KV配电线路常见故障原因分析

（一）由于树障造成的线路故障

随着人们生活质量的不断提升，对“绿色”的需求也是成倍增长。为了满足人们对高质量生活的要求，政府相关部门对绿化通常都会十分重视，就会种植很多的树木。然而，却没有与供电部门进行良好的沟通，从而对配电线路产生部分的干扰与影响，随着树木的不断增长，这种干扰和影响会越来越大。而且，由于相关部门没有对其加以重视，对配电安全没有清晰的认识，导致供电部门在处理树木造成的安全隐患时，还会受到比如环保部门的阻挠，不能够及时的对树障进行清理[1]。这就造成一旦出现了极端的恶劣天气，比如雷雨、大风等天气，就会使树木由于过于接近配电线路，从而出现放电现象，还会因为树木被大风吹倒，导致其砸断配电线路，不仅造成极大的经济损失，还会造成线路故障。

（二）配电线路缺乏有效的管理

目前，有部分电力企业对配电线路没有做到良好的管理，没有重视对配电线路的管理工作，导致配电线路极易出现各种问题。还有就是维护人员工作不严谨，没有对配电线路按照相关规范或者操作工序进行，就会对配电线路造成极大的影响。而且，有些维护人员的专业技能很差，实际动手能力不强，缺乏相关的培训[2]。还有些维护人员工作中敷衍了事，没有认真的对配电线路进行检查，这就导致配电线路出现问题不能及时进行消缺处理，就会出现小隐患变成大问题，从而造成严重的损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且，维护工作的管理范围不明确，一旦出现了问题，相关维护人员就会互相“踢皮球”，不能确定具体的责任，也是造成维护人员工作不认真的主要原因。

（三）用户设备故障造成的配电线路开关跳闸

目前，有很多的电力用户使用的电力设备仍然是老设备或者是旧设备，这些老旧的电力设备有很多已经不能适应现在的供电需求，并且其由于多年的使用，瓷瓶和绝缘都已经出现了严重老化的问题，故障率也大幅提升。特别是设备之间的连接点，更是故障的高发区。而且，有些居民会直接将用电设备连接到供电系统之中，却没有对其增添防护措施，不仅会极大的提升对其维护的难度，还会使工作量成倍增长。还有的用户为了躲避电费或者是更好的节省电费，一旦遇到停电的时候，就会将管理电压的变压器给拆卸掉，这样会在恢复供电时产生极大的安全隐患，并且用户在安装变压器时危险性也会极大的增加。

二、10KV配电线路防范故障的具体措施

（一）外部环境因素的防范措施

外部环境因素对10kV配电网的稳定性和安全性有着极大的影响，外部环境因素造成的影响总共来说有三个方面分别是人为因素、自然天气因素以及周围环境因素。首先，是针对人为因素。人为因素是造成配电线路出现故障的主要原因，这就需要维护人员对配电线路要严谨检查，严防私搭乱接的现象出现，并且要对用电户进行安全教育，避免其对配电设施随意操作。线路杆塔基础开挖也是一个重要的问题，这就需要对配电线路加强巡视力度和增加巡视周期与检查，一旦发现有人在配电线路附近开挖，就要及时制止这种行为。并且，对仍然使用老旧设备的用电户，要开展用电检查工作，敦促其尽快更换残旧配电设备，必要时可以采用停电的方式促使其更换配电设备。其次，针对自然天气因素。最容易导致配电线路出现问题的是雷雨天气，雷击是致使配电线路出现故障的主要“元凶”，这就需要维护人员要重点防范雷击对配电线路造成的影响。绝缘子作为防雷击的核心关键，增强了绝缘子的抗雷击能力，就能使配电线路的防雷击水平得到显著的提升[3]。而且，通过在配电线路安装避雷针、避雷线、避雷器等，提升配电线路的抗雷击能力。维护人员还需要重点关注天气预报，对各种会对配电线路造成影响的天气要提前做好应对措施，对一些危险部位要增强防护，可以有效的降低损失。最后，是周围环境因素。维护人员需要对配电线路安全范围内可能对其造成影响的障碍进行清理，尤其是树木障碍，树木由于自然生长的原因很容易会触碰到配电线路，从而导致配电线路出现故障。对这一问题有两种解决方式，一种是剪除树木的枝干，定期对树木进行清理。另一种是将树木移除，安置到不会对配电线路造成影响的地方。并且，维护人员要与相关部门及时沟通，要避免将树木种植到配电线路的安全范围。还有就是在配电线路的安全范围内，禁止建设各种可能会对其造成影响的建筑物，严防各种私搭乱建行为，避免其对配电线路产生影响。

（二）内部环境因素的防范措施

供电企业想要保证配电线路可以正常工作，就要重视对配电线路的管理和检测工作，要定期或不定期的对配电线路进行检查，发现问题要做好记录，及时进行处理。还要对从事维护工作的员工进行定期的培训，并进行考核，要能者上弱者下，严防浑水摸鱼。还需要对每一段或每一区域的配电线路都安排专门的维护人员，一旦出现问题，就能迅速找到相关责任人，有效的避免“踢皮球”的问题出现。并且，要提升配电线路管理人员的职业素质以及专业技能，提升对配电线路的管理工作水平。还要对每段线路制定科学合理的维护管理方案和计划，并对配电线路的工作状态进行很好的监测。还需要结合企业与配电线路的特点，是合计符合企业需求的相关管理制度，制定各种线路的维护操作规范，并制定严格的奖惩措施，防止各种的违规操作。电力企业还需要积极采用各种新技术与新设备，要及时的更换各种的老旧设备。比如，随着现在配电网的规模不断扩张，设备之间以及电路之间的连接点是与日俱增，这就导致杆塔上编号模糊不清，使维护工作的难度大幅上升。针对这一问题，就可以通过配置定位系统的方式，能够对每一个杆塔的位置进行准确的确定，有效提升维护效率。还要提升配电线路的自动化水平，有效的对配电网进行有效的检测，及时发现问题、解决问题[4]。

三、结束语

总而言之，随着我国的城市化进程的加快，配电线路的稳定性和安全性也要随之提升，才能够好的满足现代人们的用电需求。所以，对配电线路进行良好的维护，提升其供电质量，不仅可以提升自身的收益，还可以更好的促进社会经济的发展进步。这就需要供电企业和维护人员要对配电线路的常见故障进行缜密的分析，并提前做好的各种防范措施，从而有效的降低出现故障的概率，保证供电线路可以正常工作，提升用电效率。

参考文献：

[1] 庄步波，刘东明，王明剑，等. 10kV 配电线路常见故障原因分析与防范[J]. 工程技术：文摘版，2016（7）：00216-00216.

[2] 黄田曲. 10kV配电线路常见故障原因分析及防范措施[J]. 科技与创新，2016（19）：127-127.

[3] 卢鹏. 油田6-10KV配电线路常见故障分析及预防措施探讨[J]. 化工管理，2016（18）：150-150.

[4] 郑晓莉，王立军，刘新军，等. 10kV配电线路常见故障原因分析及防范措施[J]. 低碳地产，2016，2（14）：26-28.

论文作者:潘嘉凡

论文发表刊物:《防护工程》2018年第22期

论文发表时间:2018/11/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90065059deaad362df620416.html