# 探究民用建筑暖通工程施工工作要点论文_张慧娴1, 王银平2

摘 要：暖通工程是日常工作和生活过程中经常接触的一类工程，随着社会的不断进步，人们对居住条件的要求越来越高，暖通工程作为民用建筑工程体系中的重要组成部分，其施工质量直接影响到整个建筑的施工质量。加强暖通工程施工质量控制，有助于提升民用建筑的整体施工质量和使用性能。本文先对民用建筑暖通工程施工中存在常见问题进行了分析，然后结合问题对施工应注意的要点进行相关论述。

关键词：民用；建筑；地暖工程；通风工程；施工要点

对于一个建筑工程的整体来说，暖通工程的进行时间在建筑主体完成之后，属于辅助工程的一部分，虽然是辅助工程，但它的质量对整个建筑的影响很大，直接关系到建筑的使用。实际施工的过程中，要在施工前期就考虑周密后期的暖通施工，预留或者预埋暖通工程管道。到了暖通工程进行阶段，要依照初期的设计，根据预留施工进行安装布置。设计是施工中不容忽视的，在暖通施工时要做到严格遵守施工规范，保证施工的质量是第一要务。现阶段，各项科学技术飞速发展，与此同时，暖通技术也在不断提高，出现了诸多新型工艺和新型技术，这些新技术是的暖通工艺得到了很大的提高。于是，为了使这些新技术及时并高质量的应用于暖通施工中，就对技术人员提出了较高的要求，要及时而熟练地掌握新工艺，才能跟上技术的进步，完善暖通施工。

1民用建筑暖通工程施工存在的不足

1.1设计阶段存在的不足

民用建筑工程施工图纸设计深度不够，没有对工程细节进行科学处理，导致图纸设计本身存在一定的漏洞，给后续的施工带来麻烦，影响了施工质量；设计内容不完整，各道工序的关键部分没有进行数据验证，给工程的施工带来难度；施工图纸符合建筑标准，但在实际应用过程中没有对图纸进行深入分析，导致图纸指挥作用没有发挥出来。

1.2施工阶段的不足

施工单位为降低成本，提高工程经济效益，忽视了施工技术管理的重要性，在施工过程中没有以技术为核心进行规范作业；施工中所用机械设备缺乏专业性，无法满足工程实际要求，从而降低了工程施工质量。施工方自身技术水平有限，同样也会影响工程的实际质量。

1.3竣工阶段的不足

暖通工程是一项大规模、综合、系统的工程，在实际施工过程中可能会存在临时变更或者整改情况，管理人员以传统的理念为指导，认为工程结束就大功告成，没有在竣工阶段进行全方位的管理，给暖通工程埋下了一定的隐患。

2民用建筑暖通工程施工要点分析

暖通工程主要包括风管安装、支架制作安装等，在实际的施工过程中应對各项内容进行严格的质量控制，具体措施如下：

2.1地暖工程

民用建筑供暖方式多选用经济环保、舒适性较高的地暖方式，即利用低温热水地板供热，在地暖工程施工过程中，需要注意的事项有以下几点：①隔热材料铺设。隔热材料铺设的主要作用是减少地热向外墙和下层住户散热，这是辐射采暖工程中需要注意的重要环节。隔热板一般铺设在地热管下、外墙根铺设铝箔热反射膜等，隔热材料一般为高热阻挤塑板为主。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆②卫生间防水层和地热层处理。在对卫生间地热工程进行处理时，部分施工人员担心地热层会对防水层造成损害，因此会将防水层铺设在地热层下层；但这种设计容易使卫生间污水渗入地热层，不仅会造成污染，还会降低防水层的防水效果，因此防水层设计在地热层上部较为合理。③加热盘管保护。低温热水地板供热系统工程结束后，会进行试压，试压结束后要及时吹出加热盘管中的水，尤其是冬季时更要注意这一环节，防止加热盘管内的滞留水结冰使暖管冻裂；另外，还可在加热盘管与分水器的连接处加上波纹管，减缓加热盘管被氧化的速度，降低加热盘管密集处混凝土膨胀裂缝情况的发生。④竣工阶段。对于地面供暖的沙浆收尾工序来说，竣工阶段材料的强度对工程质量的影响是直接而显著的，因此施工时要严格控制好水泥、沙子和水的比率，科学控制工程表面的磨光次数，确保工程质量得到有效保障。

2.2通风系统

通风工程主要包括风管安装、支架制作安装等各道工序，整个通风工程施工过程中要按照国家规定的标准进行，而且需要专业的监理人员进行现场监控。①风管及配套部件安装前应对内部杂物进行彻底清除，风管安装要保持平直，避免不必要的弯曲增大阻力；风管和配件可拆卸口尽量安装在墙体或楼板外，以方便操作和维修；②水管安装也应保持平直，转弯或坡处一般保持45°，有利于减少管道内空气量；变形缝处水管用软管连接；特殊部位的阀门要与水流方向一致，并保证周围有足够的空间；为了后期检修方便，可在积水盘内安装过滤器和风机盘管阀门；冷凝水排水管要单独使用一个系统，确保冷凝效果的正常性；③支架制作前，先要检查所用器材是否满足施工标准；严格检测吊杆和型钢的规格，确保支架承受力能满足设备最大荷载；对各设备的防腐措施进行检测，消除不安全因素；检测设备与大型管道吊架固定状况是否良好，空调管道是否设置防滑支架等保护装置；④中高档小区排风系统安装前先完成墙面粉刷工作，设备安装方向与管道走向尽量保持一致，同时确认是否有足够的维修空间；若小区设有结构较为复杂的大堂，应先对土质进行会审才能进行定位安装。

2.3其他方面

工程质量不仅与施工技术有关，与工程管理水平也有一定联系。①材料管理对工程质量的影响是直接的，只有做好材料设备的采购环节、运输环节和存放环节的质量安全管理工作，才能为施工质量奠定良好基础；②设备管理不仅关系到施工进度，同样也会影响施工质量，施工方应建立完善的施工设备管理方案，确保各项设备性能满足工程需要；③人员管理是工程管理的核心内容，工程质量是否符合要求主要取决于人的管理。通过科学、有效的管理，提高施工人员和检测人员的质量意识和责任意识，这是提升暖通工程施工水平的有效手段。④管理手段的提升。信息化技术的不断发展，促进了各行各业管理水平的提升，暖通工程施工过程也可利用信息化管理技术，对整个工程的各个环节进行全程管理和监督，从整个工程的角度分析暖通工程管理要点，实现该类工程的经济效益。

3结语

民用建筑工程是与人们生活密切相关的工程，其暖通工程则关系到整个建筑工程的实用性能和居民的生活品质，因此，加强暖通工程各个环节的质量控制，严格控制各项施工要点，合理规避各项风险因素具有十分重要的意义。暖通工程施工质量的提升，不仅是我国建筑水平提升的重要标准，也是实现我国居民生活需要的有效途径。

参考文献：

[1] 颜怀远.关于民用建筑暖通工程的施工技术研究[J].四川水泥，2015，03：301.

[2] 李丽.民用建筑暖通工程施工要点分析[J].黑龙江科技信息，2015，24：203.

论文作者:张慧娴1, 王银平2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/900efc2dcc4ae26769d29096.html