# 关于智能化变电站监控与运维的研究论文_邓玉章,吴经权

国网四川省电力公司内江供电公司

摘要：电力对国家整体发展来说至关重要，是不同行业、领域乃至整个社会发展中的助推器，而这必须保证电网高效运转。同时，监控、运维是智能化变电站运行中不可忽视的两大关键点，要在动态化监控中实现有效运维，促使电力系统运行更加安全、稳定、高效，保证电能质量的同时提升电能应用效益，促进智能化变电站可持续发展，

关键词：智能化变电站；监控；运维；研究

智能电网是未来电网发展的必然趋势，我国智能电网建设已步入全新的阶段，智能化变电站是智能电网建设发展中不可或缺的关键性组成元素。做好监控以及运维工作是提高地区供电安全性、可靠性、经济性的必要前提，在全过程监控中随时深化了解智能化变电站运行状态，进行针对性运维的同时合理调整地区电力供应，最大化降低故障发生系数以及运行成本，充分展现多样化功能作用，更好地服务于地区经济建设发展。

一、智能化变电站监控

1、构建监控系统，信息监控重点

智能化变电站高效运行离不开行之有效的监控，在智能化变电站中，电缆被光缆取代，电信号被光信号取代，传统电气物理连接被G00SE连线取代，数据采集、命令执行二者智能终端放置在户外机构箱中，合并单元集中组屏。随着多种信息技术频繁应用其中，传统监控系统已无法满足新时期智能化变电站具体要求，急需要针对智能化变电站运行现状，围绕基于IEC 61850 标准的网络架构以及“三层两网”作用下的“软件总线”概念，构建全新的监控系统，合理设置站控层、间隔层与过程层，在站控层中科学设置监测、预防、控制等子系统，具有监控、在线剖析等多种功能作用，实时将信息数据传送到电网调度以及控制中心，及时更新数据库信息数据，加强站内系统设备监控，在线维护间隔层与过程层的变电设备，在线修改相关参数等，在源头上解决智能化变电站监控中信息互通、显示处理分离、可扩展性等方面问题，满足电力系统安全以及稳定性运行要求。与此同时，间隔层包括测控装置、保护装置、交直流一体电源等，过程层主要由采集以及执行设备构成，包括电子式互感器、智能终端、合并单元等，过程层G00SE网络和站控层网络、模拟数据传输网络要具有独立行，分工要明确化，实现对智能化变电站的全过程监控，在数据采集、传输、处理等中，高效解决智能化变电站运行中呈现出的隐患问题，在事前、事中以及事后监控中最大化提升智能化变电站运行效益。在此过程中，电力企业要在建构监控系统中针对G00SE网链以及站控层、间隔层、过程层各自功能作用，明确智能化变电站运行中监控重点，动态监测环境的同时监控电源、消防、暖通、视频等设备，及时预警，科学解决呈现出的隐患问题，加强对故障高发点的管控，防止电力系统运行中故障问题频繁发生。相应地，下面便是智能化变电站一体化监控子系统结构图。

智能化变电站一体化监控子系统结构图

2、数据采集、信号屏蔽功能与监测辅助设备信号

在智能化变电站运行中，电力企业可以在应用监控系统中深化数据采集这项重要工作，动态化采集、分析多个模拟量，掌握电流、电压、功率等多方面情况，从整体上把握智能化变电站运行情况。电力企业要结合监控重难点，更新、升级设置的监控系统，系统化监控智能化变电站各类设备运行以及数据传输情况，深化信号屏蔽功能，在应用技术手段中有效屏蔽电能传输中没有关联的信号，提升系统设备运行速度以及电能传输质量。在此基础上，智能化变电站运行中会受到人为、环境等多当面因素影响，准确判断GOOSE与SV通讯状态，借助站控层网络，将通讯状态实时传输到构建的监控系统，充分发挥其多样化功能作用的同时合理制作、分析通讯状态图，动态监测不同IED间的GOOSE链路状态等，在客观监测中准确把握智能化变电站运行中的辅助设备信号，在分析监测数据信息中深化开展的运维工作，在层次化运维中确保设备正常运行，提升系统设备运行效益。

二、智能化变电站运维

1、电子式互感器运维

电子互感器集多种技术于一体，计算机技术、传感技术等，是智能化变电站运行过程中必不可少的一次设备，可以分为两大类，即电子式电压互感器、电子式电流互感器，主要用来测量、判断电压、电流，防止电能传输中出现异常情况。维修人员要以监控系统为切入点，科学开展运维工作，全面、系统把握智能化变电站运行中电子式互感器运行情况，仔细检查其外观，看其连接部位是否牢固等，再进行内部检测，借助采集显示信号灯、发热情况，检测电子式电流互感器内部结构等，在系统化维护中完善信息处理、传输、换取三大单元，在发挥功能作用中防止电子式电压互感器装置出现误动情况，在延长使用寿命基础上实现运行效益。

2、智能断路器运维与设备温度控制

在智能断路器运维方面，维修人员要注重气体泄漏、SF6含水量两大层面检测，巧用现代化检测技术以及设备，定期检查智能断路器接线位置的同时针对性检测气体等，发现并处理泄露潜在问题，高效控制断路器内部湿度，将其有效控制在规定范围内。在此基础上，运维人员要做好设备温度控制工作，在监测设备温度基础上围绕各部位温度范围，进行合理化维护，将设备零部件温度有效控制在规定范围内，降低设备淘汰率、延长使用寿命的同时提升地区电能传输质量。

2、合并单元和交换机运维

在智能化变电站运行中，维修人员要注重合并单元运维，动态监测显示设备，根据出现的报警信号，客观分析合并单元各类故障发生原因、位置、严重程度等，包括故障发生规律、概率等，在合理化处理中更换故障或者老化严重的零部件，保证合并单元功能作用顺利发挥。同时，智能化变电站信息数据高效传输和交换机稳定运行紧密相连，维修人员要注重交换机运维，在巧用现代化检测手段中准确把握交换机运行状态信息数据，结合以往运维记录，进行有效维护，提升交换机运行安全性。

三、结语

总而言之，智能化变电站可持续发展在推动我国经济发展中起到关键性作用，这就需要优化监控、运维两大环节。电力企业要多层次深化剖析、探索社会发展要求与现状，明确社会发展中智能化变电站可持续发展新要求、新任务，在应用技术手段过程中创新监控与运维工作，促使监控与运维水平同步提高，确保电力系统设备始终高效运转，满足电力用户多元化与个性化用电需求的同时实现经济效益目标，呈现智能化变电站发展新高度。

参考文献：

[1]杨瑞敏，张文明，张长征等.智能变电站运行维护及管理探讨[J].建筑工程技术与设计，2018，（9）：3132.

[2]陈家军.变电站自动化设备维护及障碍处理解析[J].建筑工程技术与设计，2017，（25）：1929-1929.

[3]李玉琴，王浩.变电站自动化设备维护及故障处理分析[J].中国科技纵横，2016，（4）：154-154.

[4]李清华.智能变电站运行维护中的问题及对策[J].环球市场，2016，（23）：285-285.

论文作者:邓玉章,吴经权

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9012357db026c0d6b878ceed.html