# 对建筑工程中暖通空调设备安装的探讨论文_苏胜龙

苏胜龙

河源市中原建筑工程有限公司

摘要：暖通空调设备安装过程中的技术管理，对整个空调设备的使用性能都有很大的影响，在暖通空调设备的安装过程中，为了要不断提高空调设备的安装质量，应该要加强对安装施工过程中的各种问题的解决。本文对建筑工程暖通空调设备安装的相关问题进行分析和探讨。

关键词：暖通空调设备；安装；策略

引言

暖通空调已成为当前人民群众主要应用的电气设备，由于当前人们对生活质量的要求越来越高，因此暖通空调设备的安装施工受到的关注也越来越多，在暖通空调设备的安装过程中，应该要紧密地结合安全过程中的实际情况，对暖通空调设备进行综合布局、精细的分析，并且要结合审美的观念，满足人们的生活需求。具体说来，要运用科学合理的手段和方法，对暖通空调设备进行综合安装调试，并且对安装的技术和工艺手段进行优化，确保暖通空调设备可以为人们提供舒适的生活环境。

一、暖通空调设备安装过程中常见的问题

（一）管线标高问题

由于暖通空调设备施工过程中涉及的管道十分复杂，包括空调的末端设备、暖通空调送风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管等管道。在安装过程中如果对这些管道的安装管理不到位，则很容易导致这些管道的布局出现紊乱，严重的时候还会出现管线标高等不良现象。如果在暖通空调设备安装的时候出现了管线标高问题，则会导致暖通空调设备的安装点的定位出现严重的交叉，从而对暖通空调设备的安装质量带来很大影响。一般说来，在暖通空调设备安装过程中，没有经过详细的计划，贸然进行施工就会出现这样的问题。

（二）噪声超标问题

暖通空调在使用过程中往往会出现较大的噪声，噪声超标的问题普遍存在，其中产生的噪音主要是由于暖通空调设备的末端的震动引起的，这与暖通空调设备的安装工艺有很大关系。噪声超标是在暖通空调设备安装过程中应该要重视的一个问题。随着我国暖通空调设备安装技术的不断发展，风机的盘管技术相对比较成熟，尤其是风机盘管厂商生产的产品一般都能符合噪音标准。所以依旧会出现噪音问题，就与安装施工过程有关。

（三）水循环的问题

一般说来，如果暖通空调设备的水循环出现了故障，则空调的运行会受到很大的影响，无法完成良好的供暖通风供暖。因此水循环系统的畅通是暖通空调设备的一个重点，在安装施工过程中应该要加强对水循环系统的安装的重视，冷冻水系统循环管道的不通畅是暖通空调水系统循环系统中最常出现的问题，造成这个故障的原因主要有两个方面，第一是由于管道之间出现了交叉，第二是由于水系统的管道内部不够清洁，造成了管道的堵塞。在安装的过程中应该要加强对这些问题的解决，以减少水循环过程中的问题，切实改善水循环状态，确保暖通空调设备可以正常运行。

（四）结露滴水问题

结露滴水在暖通空调调试以及运行过程中是最常出现的问题，出现这种问题的主要原因有暖通空调设备的管道的保温效果不高；管道与管件、管道与设备之间的衔接不够紧密，留有空隙；管道安装过程中存在违法操作等。同时，出现结露滴水现象也与暖通空调设备的材料有很大关系，在实际的安装过程中应该要积极加强对材料的控制，对安装工艺的控制，确保各个部分之间的衔接可以更加紧密，从而保证管道中有冷凝水时能够尽快排出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、提升暖通空调设备安装施工质量的对策

（一）优化管线工程综合设计

在暖通空调设备的安装过程中，管线工程是一个十分重要的部分，管线工程综合设计应该要满足相应的原则，第一，要按照管道的性能的不同，对管道进行详细地分类，其中暖通空调设备的管道包括给水管道、排水管道以及中水管道，其中给水管道主要是生活用水、消防用水等，排水管道主要是各种污水的排放、雨水的排放等。给排水是暖通空调设备施工过程中的重要内容，安装施工前的设计交底和图纸会审很重要，应该要对图纸进行详细的研究和分析，根据图纸的实际情况进行给排水管道的安装，对于给排水管道坡度是否符合设计要求及施工规范、支托吊架是否牢固、所有管道有无半明半暗现象等进行仔细的把关，确保给排水管道的施工质量。总之，在对暖通空调设备进行安装的时候，应该要对所有的管道进行综合考虑，对各种管道的施工要求进行掌握，防止出现相互的交叉、挤占的现象，从整体规划着手，使得各种功能各异的管线都能布置得完美得当。

（二）确保安装施工材料质量

暖通空调设备的安装受到施工材料的影响很大，在安装施工过程中，应该要对材料的属性进行掌握，选择施工材料的时候，要尽量选择一些高质量的材料，确保暖通空调设备的施工质量可以满足相应的施工要求，并且能够确保人们在使用的时候可以有更好的体验。当前我国暖通空调的施工材料参差不齐，是一个十分严重的问题，尤其存在很多以假乱真、以次充好的现象，对此在选购材料的时候应该要严格地筛选，避免出现偷工减料的现象，防止出现返工影响工期。

（三）严格控制安装施工过程

在暖通空调设备安装施工的过程中，应该要严格地按照施工过程中的要求，对管道的支架的位置、标高、坡度等参数进行确定，要通过调整供暖干管，将坡度控制在一定的范围之内，同时要尽量减少各种参数之间的偏差，考虑到施工各个方面的影响，运用良好的工艺进行安装。比如在暖通空调设备工程主体施工阶段，首先应该要将暖通空调设备的管材、线盒的质量进行把关，采用质量较高的材料进行施工，并且为了不影响结构，对保护层的厚度进行保障，对暖通空调设备的电气装置中的预埋电线管要进行合理的处理，不能敷设在钢筋的外侧，管路在同一处不能超过三条，线管不能并排绑扎在一起，要对管线进行合理的设计，确保暖通空调设备工程施工可以满足一定的要求和条件。当前很多暖通空调设备的管线一般都采用阻燃PVC管暗敷，对于这类管材，需要注意安装的时候的胶水的质量，最好选择与管材配套的胶水，以实现良好的粘连效果。

（四）空调安装工程的质量管理

暖通空调设备的安装施工过程中包括很多方面的内容，比如风管、消声器、通风机、制冷管道、冷热水机组、除尘器等，在对所有的环节进行控制的时候，应该要做好各个部分的协调以及统筹管理，暖通空调设备的安装、调试等过程都是和相关专业的协调是紧密相关的，因此在进行暖通空调设备安装的施工时需要和其他工程之间加强协调和配合工作，尽量避免质量问题和安全隐患。另外在暖通空调设备安装施工时，应该要根据土建工程施工过程中预留的风管和冷热水管道的孔洞、预埋套管和铁件等，对施工的计划进行相应的调整，确保暖通空调设备的安装工程可以顺利完成。

（五）对常见问题进行解决

在施工的过程中还应该要加强一些实际问题的解决，比如对于结露滴水问题、噪声严重等问题，都要采取相应的措施进行解决，比如在暖通空调设备安装中，针对常见的噪声问题，可以采用加橡胶减震垫、在管道与设备连接时采用软连接等方法，减少暖通空调末端设备真懂得声音。同时，在安装之前，应该要对噪音参数的要求进行检查，可以采用通电调试的方法，如果发现噪声超标，要进行设备的更换或者退货处理。

结语

综上所述，在暖通空调设备的安装过程中，安装工艺十分复杂，暖通空调设备常见的一些问题也与安装质量有关。对此，在暖通空调设备安装过程中，应该要加强安装质量的管理，确保暖通空调设备的施工可以满足使用要求。

参考文献：

[1] 樊晓峰.对建筑工程中暖通空调设备安装的探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2012（08）

[2] 陈晓娥.浅谈暖通空调设备安装中的有关问题探讨[J].建筑工程技术与设计，2014（07）

[3] 罗翔.探讨暖通空调设备安装施工常见问题与应对[J].科学与财富，2012（23）

[4] 吴志成.建筑工程中暖通空调安装施工的探讨[J].建筑界，2013（15）

[5] 王志江.现代暖通空调设备安装的施工问题探讨[J].城市建筑，2012（24）

论文作者:苏胜龙

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90168b4dff040cdebd48a05a.html