# 关于智能建筑消防电气的安装及维护策略的探讨论文_刘然

盛云科技有限公司 650224

摘要：随着我国社会经济的迅猛发展以及国家人口数量不断攀升，人们对于居住用地、居住环境以及居住安全性的要求都越来越高，而且随着高层与超高层的建筑开始逐渐成为城市建筑行业后续发展的主要趋势，建筑物的内部安全性问题也成为了建筑领域与住户都最为关注的问题。特别是对于火灾的预防，更是至关重要的。因此，建筑企业在施工的过程当中，必须要进一步强化在建筑当中消防电气设备的安装与养护，以提升建筑本身的消防能力，确保在发生火灾的时候能够及时启动相关的消防电气设备，以期能够进一步提升我国民众的居住安全性。

关键词：消防电气；安装；维护策略

国家经济的迅速发展使得我国民众的生活水平有了进一步的提升，人们对于居住环境、居住的舒适度以及安全性等多个方面的要求也都有所提高，特别是对居住安全性的要求，这是最为基础，也是最为重要的要求。加之我国的高层与超高层建筑逐渐成为了城市建筑发展的主要趋势。所以人们对于火灾等建筑内部灾害的防范心理也越来越强，特别是火灾的预防，已经成为了至关重要的一个课题。利用智能化的现代消防电气系统基本能够达到排除火灾隐患的目标。但是如果这类系统在安装与后续运作的过程当中出现了安装不规范或没有及时维护的问题，那么就自然无法发挥出其应有的安保功能。所以，智能建筑的消防电气系统安装与维护，是关乎民众生命安全的重要问题。

一、智能消防电气系统的作用

关于智能消防电气的主要作用，主要是体现在对于火势的控制，对于人员的快速疏散，以及对于经济损失的削减。总结起来，其主要的作用是在以下几点有所体现。

（一）削弱火势

智能化的消防电气，住要是指结合了火灾预警设备、火灾勘测设备以及及交互控制设备的建筑消防安保系统。智能化的消防电气系统能够更加迅速的探测出火灾的讯息，并尽快输出火灾的预警信号，还可以有效防止火灾的扩散。在这一智能消防系统当中，防火的卷帘以及防火门能够起到防火、隔烟、隔热的功能，不但能够更好的控制住火势，还能够确保被困人员的安全。

（二）迅速疏散人员

除了防火之外，这一系统还包含了消防广播、消防紧急电话以及应急照明设备等等。火灾发生时，内部的消防控制中心便可以借助消防的广播向被困的人员讲解具体的逃生方式与线路，进而避免一片混乱的局面。而且被困的人员还可以借助紧急消防电话向消防控制中心请求支援或者传达实时的火灾情况[1]。

（三）减少经济损失

当建筑内，特别是超高层的建筑内发生火灾事故的时候，智能化的消防电气系统不但能够更加有效的对火势进行控制，并利用广播对内部的所有人员进行更加有序的疏散，还可以为整体赈灾工作提供最明确的指引，进而确保能够以最快的速度消灭火灾，拯救出最多的人，进而大幅度减少因火灾而导致的经济损失。

二、智能消防电气系统的安装

智能消防电气系统一般来说是主要是由火灾的预警系统以及联动控制系统等几个部分构成的，在安装时，要涉及到设计、安装与设备选择等方面的工作。妥善的安装对于建筑内消防电气系统的后续运作有着极为重要的影响。

（一）系统的设计

智能化电气消防系统的设计环节，不仅是保证电气系统安装工作顺利进行的基础，更是消防电气系统能否长久稳定运行的决定性因素。这一环节当中，主要包含了火灾的即时预警装置、消防联动控制装置以及灭火装置等等。整体来说其构成是十分复杂的。所以，在安装智能化电气消防系统之前，相关的设计人员要对建筑的特征、整体结构以及楼内布置等信息进行更加深入的了解，并通过技术性的交流与分析，得出最终的设计方案，对智能消防电气系统进行更加合理、规范的设计。此外，在对消防的配电室进行设计时，还要保证消防配电与供电设备的独立性[2]。

（二）预警系统的安装

预警系统的安装要注重以下几点。

1.自动火灾探测系统的选择

自动火灾探测系统主要是由感烟勘测装置、感光勘测装置以及感温勘测装置等几个部分组成。在选择相应的火灾感应装置时，要对这些装置进行规范、严格的检测，确保其无任何质量及运行问题之后，才可以投入使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.手动预警系统的安装

在每一个楼层中的防火区域，都要安置超过一个的手动预警系统，而且必须要安置在走廊、电梯口等明显可见的区域，但必须要设置在1.5米以上的位置，以防止儿童乱按的情况出现。

3.电气线材的选择

自动化火灾预警勘测系统的电气线路，应当选择500V或以上的高耐压性铜芯电线作为主要的线材。

4.自动火灾探测系统的安装

火灾自动探测系统的安装位置必须要依据建筑结构的特点进行更加合理的选择，一定要选择声音传播范围最广阔的位置进行安装，才能保证在火灾发生时，系统传达的预警信号能够以最快的速度，最大的范围进行传播。进而加速楼内人员的疏散，推进救援工作的进程[3]。

5.预警系统的检测

在预警系统安装完毕之后，无论是手动的系统还是自动的系统，都要进行一次或多次检验，以确保预警系统的正常运作，避免在火灾时出现预警设备失灵或无法使用的问题。

（三）消防联动系统的安装

因为消防联动系统与火灾的预警系统是互连的状态，因此，其安装的过程就必须要依据建筑施工的实际情况来进行规划。在系统安装的过程当中，要严谨的配合消防控制中心的基础工作，依照安装的具体说明，来安置每一个消防装置。并且不能忽略通电试验，这是检验消防系统运作情况的主要环节。最后，还要用显著的标识标注出联动的设备导线，将金属软管与设备用螺母连结起来[4]。

三、智能消防电气系统的维护

（一）相关装置的维护

在完成消防电气系统的安装过程后，相关的管理部门还必须要制定出更加严谨的维护制度，对相关的装置进行管理，并安排专业的维护人员对相关的消防装置进行定期的检测以及维护。并借助工作责任制与具体工作任务的落实，进一步提升技术人员的工作热情以及责任心。如果某项装置出现了损坏、老化或失灵，都要及时进行更换或修理，以保证消防电气系统的长久、稳定运作。

（二）消防电气系统的定期养护

消防系统是确保整栋建筑安全性的核心系统，管理部门必须要制定出严格的规章条文，进行规范化的管理，不仅应当要求检修维护人员对相关装置进行定期 的检测与维修，还要在特定的时间，及时对消防电气系统进行整体的大范围排查，找出系统当中存在的隐患，或需要养护的部分，进行针对性的养护与维修，避免老化、失灵等情况的出现。借助对消防电气系统的定期排查与维护，才能够进一步保障消防电气系统的长效运作。如果电气系统出现了失灵与损毁的现象，就必须要及时的进行更换或修理，并做好相关内容的记录。

（三）自动预警系统的养护与检修

火灾的自动预警系统，是能够有效确保第一时间发现火灾情况及预兆的核心消防系统，对于楼内人员的疏散以及后续的救援工作都有着极为关键的作用。所以，对于自动预警系统的定期养护与检修，也是避免火灾影响进一步扩大的关键点[5]。

（四）备用电源的养护

电源，是确保消防电气系统能够正常作业的主要能源。消防电气系统如果失去了电源的支撑，自然无法运作。而在发生火灾的时候，如果消防系统无法运作，起不到预警与控制火势的效果，那么最后所造成的影响将会是十分严重的，因此，对于消防电气的备用电源进行及时的养护可以说是一项核心环节。但在实际的维修养护过程当中，相关的技术人员通常都会忘记对于消防电气系统备用电源的养护。所以，相关的技术人员在对消防电气系统进行检修与养护的时候，也要同时对于系统的备用电源进行细致全面的检测与保养，并利用定期阻断电源的方式来测试备用电源是否能够正常运作，这样严谨、全面的维修养护工作，才能够真正确保消防电气系统的稳定运作。

结语

建筑内的消防相关系统，是确保整栋建筑居民安全的核心系统，关乎着每个民众的切身利益，所以在建筑施工的过程当中，对于智能消防电气系统的安装于维护要充分提起重视，将谨慎、严格的工作风气渗透到每一个工作环节当中，确保每项设备以及系统整体的稳定性，保证消防系统能够更加长久、稳定的运作，保护住户的人身安全，免受火灾的侵害。

参考文献：

[1]高润生.智能建筑消防电气的安装及维护措施探讨[J].河南科技，2013（4）：73-74.

[2]岳玮晨.智能建筑消防电气的安装及维护[J].黑龙江科技信息，2013（21）：156-156.

[3]郑芦笙，林少光.智能建筑消防电气系统设计探讨[J].科技资讯，2013（16）：92.

[4]左国良.火灾探测器及线路的检测和故障分析[J].智能建筑电气技术，2008，2（5）：95-96.

[5]周良锡.高层智能建筑消防电气的安装及保养[J].江西建材，2014（7）：213-213.

论文作者:刘然

论文发表刊物:《基层建设》2015年12期

论文发表时间:2016/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/903b5cffbc2cc9475a04ae9d.html