# 浅谈变电一次设备的故障及其检修论文_王飞,张明,王尚书

国网安徽省电力有限公司岳西县供电公司 安徽岳西 246600

摘要：随着经济社会的不断发展与进步，人们对电力的需求也逐渐增大。电力需求的增大也会给电力企业带来相应的压力，在电力设备正常运行过程中非常重要的一部分是变电站设备，变电一次设备会经常出现故障，变电一次设备的检修工作也是极其重要的。对企电力业来说，不仅需要对变电一次设备进行正常的故障检修，还需要保证电力设备的安全运行。基于此，本文首先从三个方面简要分析了变电一次设备的故障，随后又从三个方面研究了变电一次设备故障的检修方法。以供相关人士交流与参考。

关键词：变电一次设备；故障分析；检修方法；安全运行

引言

就目前的情况来看，人们对电力需求逐渐增大，从而导致企业对变电一次设备安全运行的要求越来越高，变电一次设备故障出现得也越来越频繁。因此，随着故障的增多，变电一次设备故障的检修工作也会有一定的困难。这就需要对变电一次设备的故障进行分析，采用更先进的检修方法改善问题，从而可以保证变电一次设备安全、正常运行下去。以下是对变电一次设备故障以及检修方法的具体分析。

一、变电一次设备的故障分析

变电一次设备是电力设备中必不可少的一部分，是应该受到充足的安全保障。在变电一次设备的运行中，会出现许多故障，这就会制约电力设备的正常工作，也会影响人们对电力的需求。因此，变电一次设备的故障应该加以分析研究。

（一）互感器障碍

在变电一次设备的运行过程中，会有互感器的故障出现。一方面，电流互感器会因为二次阻挡而出现发热、断电等现象。电流互感器一旦出现故障，就会阻碍电流的输送，进而制约变电一次设备的正常运行。另一方面，电压互感器会出现保险丝熔断的现象，并且会冒烟、发光发热，电压互感器的故障发生，不仅会影响变电一次设备工作，还会损坏互感器[1]。

（二）变压电路故障

在变电一次设备正常运行中，安全的变压电路是非常重要的，而变压电路的重要组成部分是变压器。变压电路发生故障大多数是因为变压器的故障，变压器的重要性体现在它可以掌控整个变电系统的工作。一方面，变压器是由绝缘铜线和铁芯组成的，而绝缘铜线减少会造成变压器的障碍，使得变压电路不完整，变电一次设备也会受到严重的影响。另一方面，变压器内部的油温以及质量不过关会导致变压器无法正常工作，油面高度超过标准线更是会制约变压器在整个变压电路的作用，对于变电一次设备也会产生不利影响[2]。

（三）开关设备的故障

在变电一次设备中另一个重要组成部分是开关设备，它在整个过程中起着关键性作用。在电路出现短路或断路时，首先需要做的是切断电源，因此将损失降到最低并且保证电路的正常运行，而开关设备在实际工作中也会出现许多故障。开关设备会出现老化、内部接触不良的情况，这就会影响开关设备的正常功能，对变电一次设备也会产生一些危害，从而导致更多电路故障的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、变电一次设备故障的检修方法

对于变电一次设备进行了故障分析，明确了故障发生的主要缘由，同时研究了变电一次设备的构成。因此，下一步需要对变电一次设备的故障进行检修，探究更多有效的检修方法，从而保证变电一次设备的正常运行。以下是对变电一次设备故障检修方法的详细分析。

（一）保证电气设备的正常安装

电气设备的正常运行首先需要保证它可以得到正常安装，这是在检修过程中非常重要的一部分。在电气设备的安装过程中，施工技术人员需要保证按照图纸位置安装，禁止触碰电气设备，更不能敲打、晃动设备，在保证安装位置正确的前提下，固定电气设备时要受力均匀，防止在安装过程中电气设备受到损坏。另外，施工人员还需要保证电力设备不受外力影响，避免设备内部出现异物，从而可以正常运行[3]。

（二）提高施工技术质量

在变电一次设备所出现的故障中，有很大一部分是因为施工质量不达标。因此，施工质量是目前检修变电一次设备故障的关键因素，需要被重点关注。首先，想要提高施工技术的质量，应该提升施工人员的能力，并且提高施工技术的要求，施工人员的能力在很大程度上影响着施工技术的质量，由此来督促施工人员在严格的标准下高质量地完成施工任务。其次，需要保证施工材料的准确性，正确的施工材料可以为高质量的施工成果打下牢固的基础。例如，一张准确的工程图纸可以有效地保证施工质量[4]。

（三）完善质量管理体系

在现代化的电力企业中，其施工团队是非常庞大的，管理体系也有着相应的难度。首先，对于庞大的管理体系，一个严格的管理标准是非常重要的，施工人员必须要按照管理标准工作，如此会规范员工的行为，施工人员的工作会更加有序，从而充分体现了质量管理，大大地减少了管理的难度。其次，监督体系也需要加强，可以在电力企业中设置专门的监督小组，并且要求监督小组严格地监控施工人员的工作质量，按照监管效果对员工进行奖惩，这样可以有效地帮助完善质量管理体系。最后，企业可以对员工进行合理的激励作用，鼓励员工高质量、高效地完成工作任务。这不仅可以实现质量管理体系的完善，还可以保证施工技术的质量。在变电一次设备的检修过程中，完善了质量管理体系，这就可以保证变电一次设备的顺利进行。

三、结束语

随着经济的迅速发展，电力企业也得到了一定的进步。在电力设备中最重要的组成部分是变电一次设备，它对于电力企业的发展有着重要影响，而变电一次设备也会经常发生故障。互感器障碍、变压电路发生故障以及开关设备故障等都会阻碍变电一次设备的正常运行，给电力企业带来不利影响。分析变电一次设备的故障以后，可以通过保证电气设备的正常安装、提高施工技术质量以及完善质量管理体系等检修方法，来改善更多故障所带来的问题，促进变电一次设备的顺利工作。

参考文献

[1]陈洪才,许佳佳,刘丽宝.浅谈变电一次设备的故障及其检修[J].山东工业技术,2017(10):179-179.

[2]周鹏.浅谈现代变电设备检修管理中的常见问题及其应对策略[J].科学与信息化,2017(23):83-84.

[3]袁莹莹,邵明,郭丝雨.变电站一次设备检修及试验方法[J].科技展望,2017,27(15):00169-00169.

论文作者:王飞,张明,王尚书

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90584b9a79459e369837616b.html