# 10kV配电线路接地故障原因及有效预防措施论文_张刚

（湖北潜江市供电公司王场供电所 湖北潜江 433100）

摘要：为了保证配电设备以及配电网能够更加安全稳定的运行，必须保证10kV配电线路不会出现任何接地故障。在具体的运行过程当中以及实践过程当中不断地总结经验，积极的创新相应的技术，更新设备，从不同方面预防配电线路接地故障的发生。一旦发生配电线路接地故障，必须快速找到故障点，并且彻底的消除，从而可以在很大程度上保证供电更加可靠，减小相关危害的发生。本文主要分析了10kV配电线路接地故障产生的一般原因，并且针对这些原因提出了有效地可行的预防措施。

关键词：10kV配电线路；产生危害；接地故障；原因分析；预防措施

随着社会经济不断的发展，我国电网改造工程已经全面落实，对于10kV配电线路有着很大的改变，增强了配电线路相关水平，从而提高配电线路供电的安全可靠性，这对于人们的日常生活以及经济发展有着非常重要的意义。在具体的运行过程当中，非常容易发生接地故障，特别是处于一种比较恶劣的自然环境之下，接地故障频频发生，对于整个配电网的安全有很大的影响。

一、10kV配电线路接地故障产生的原因分析

（一）管理工作不到位

一般情况之下，地方性的供电部门对10kV配电线路进行管理工作，由于是地方性的，所以，相关供电部门管理的范围是十分大的，由此看来，供电部门的管理工作十分复杂和困难。为了很好的保证时可以为配电网能够安全稳定并且有效地运行，必须建立并且完善供电部门的监管机制，在日常的工作当中进行管理工作，从不同方面来增强相关工作人员的安全意识，保证这些工作人员具有较高的责任心，相关部门也应该不定期地进行抽查工作，从而进行有效地巡视，及时发现相关故障，进行解决。

（二）自然原因引起的接地故障

配电线路发生接地故障的原因大部分是因为自然因素，因为10kV配电线路采用的形式比较特殊，一般都是架空线路进行运行的。所以，在面对比较恶劣的自然天气以及气候灾害的时候，配电线路没有较强的抵抗能力。比如，在夏季，非常容易出现雷雨天气，这种情况之下配电线路容易遭受到雷击，从而导致避雷器毁坏，甚至出现线路断开的后果。因为经常下雨，所以空气比较潮湿，这对于配电线路的绝缘功能产生危害，容易发生安全事故。在大风以及沙尘暴的天气，配电线路由于架空线路的形式，非常容易出现搭连的现象。除此之外，配电线路接地故障的发生有可能是自然变化行为而造成的。一些树木较高，就会与架空的输电线路发生接触，在城市当中，绿化工程也会对输电线路造成一定的破坏。输电线路以及相关设施受到直接的损害，都会引发几点线路接地故障的产生。不可避免的意外现象也会影响输电线路，鸟类的飞行以及接触会引起输电线路发生故障。

（三）人为原因引起的接地故障

除了自然因素以外，人为因素也是促使配电线路发生接地故障的重要原因。人类故障包括两个不同的方面。首先，由于客观原因引起的一些接地故障，这些客观原因主要是由于操作不适宜，在一些建筑施工的现场，涉及到大量的车辆来往，在行驶过程当中非常容易发生安全事故，就会导致事故现场接触到相应的电线杆以及其他电线设备，由此就会引发更为严重的配电线路接地故障。这种客观原因主要是在城市建设过程当中出现，必须引起相关部门的注意。其次，主观原因也是一个比较不容忽视的问题，配电线路相关的工作人员因为自身缺乏专业知识，没有足够的安全意识，进行违规操作。除此之外，也有一些不法分子对输电线路以及其相关设备进行有意的破坏、拆取，从中牟取经济利益，对于输电线路产生极大的危害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、如何有效预防10kV配电线路发生接地故障

（一）加强管理工作

想要有效地解决并且预防配电线路接地故障，必须加强管理。其中包括加强技术上的管理以及加强人员方面的管理。首先，加强技术管理。在对输电线路具体进行施工的过程当中必须采用比较先进的科学技术，根据输电网相关的技术要求和标准，利用定位技术以及其他现代化技术，可以在很大程度上保证输电线路的施工质量并且提高输电线路建设的效率，也可以有效地减少接地故障的发生。除此之外，已经建设完成输电线路，在运行的过程当中应该及时进行维护，不断地进行监督和检查工作，及时发现故障问题进行检修，检修工作的进行也要使用先进的技术方法，结合传统的检修方法进行故障排除工作，合理使用科学判断法，保证输电线路故障检查的高效性，尽可能在最短的时间之内解决输电线路发生的接地故障，减少供电中断的时间，保证可以稳定安全的进行供电工作。其次，加强人员方面的管理。输电线路建设工作人员以及维修工作人员自身专业素质以及综合素质的高低关系到整个书店线路运行的稳定与否，为了确保输电线路能够持续的安全的运行必须提高相关工作人员的综合素质，提升其技术水准。这就需要相关部门加强工作人员的管理工作。加强人员方面的管理可以通过不同的渠道来实现，可以定期或者不定期地对专业人员进行培训工作，提高这些维护人员的专业知识以及专业素质，做好安全教育，保证这些工作人员自身具有高度的安全意识，在日常的维修保护工作过程当中能够及时准确地发现故障所在点，做好预防工作并且及时排除故障。也要对相关工作人员进行大量的安全知识教育，也可以有效地减少接电故障的发生，并且减少安全事故的发生，从而提高整个输电线路系统的安全性。

（二）全面考虑自然因素的影响，做好预防工作

针对引起输电线路接地故障的自然因素，必须全面考虑问题，做好预防工作。在面对冰雪天气以及沙尘暴等恶劣天气的时候，必须具有针对性的做好防护工作。应该在输电线路的输电塔上安装有效的防雷器，以及在其他输电线路所需要的位置安装避雷器，可以从多方面进行防止雷击的工作，这样便可以有效地减少由于雷击而引起的输电线路接地故障。此外，对于电缆以及电线杆等输电线路相关设备应该选取质量较高的原材料，便可以保证各种设备的质量，保证铁塔的强度，这样可以有效地防御冰雪覆盖。在对输电线路进行设计工作的过程当中，必须做好全面的整体的规划，明确输电线路和建筑物以及树木之间的具体距离，确保树木的生长不会接触到对应的输电线路，便可以在很大程度上减少输电线路接地故障的发生。必须全面的考虑能够影响到输电线路的自然因素，从而可以今次那个深入分析，做好对应的防范工作，减少接地故障的发生。

结语

综上所述，对于配电线路接地故障原因已经进行了整体的分析，并且提出了有效地预防措施。相关的工作人员必须及时的了解输电线路相关设备的工作状况，提高自身专业素质，一旦发现输电线路出现故障的时候，必须认真分析问题，采用最新的技术做出正确的判断，及时处理。做好预防工作还要全面考虑问题，不仅考虑自然因素还要考虑人为因素，从多方面做好防范措施，便可以减少由于接地故障而造成的危害，保证人们日常的生活以及生产不会受到影响。

参考文献

[1]于晓霖.10kV配电线路接地故障原因及有效预防措施[J].中国高新技术企业，2016（34）.

[2]冯川一郎.10kV配电线路接地故障原因及有效预防措施[J].建筑工程技术与设计，2016（13）.

[3]孙明辉.现阶段10KV配电线路接地故障原因及预防措施分析[J].城市建设理论研究：电子版，2015（19）.

[4]蔡金宝.10KV配电线路接地故障原因及预防措施研究[J].工程技术：全文版，2016（11）.

[5]罗小东.10kV配电线路接地故障的原因和解决办法探究[J].中国新技术新产品，2015（19）.

作者简

张刚（1975.4-），男，湖北潜江人，91级湖北电力建设技工学校毕业生，配电线路高级技师，职业鉴定高级考评员，单位：湖北潜江市供电公司王场供电所。

论文作者:张刚

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9059898ac10f18a3b37ee76a.html