# 探析建筑外装饰设计中的幕墙设计问题及其策略论文_泮永久

汉嘉设计集团股份有限公司

摘要：现代建筑幕墙工程具有美观、节能以及易维护等优势特征，并且幕墙设计是建筑节能效果的关键环节。但是基于各种因素的影响，使得幕墙设计仍然存在诸多问题，基于此，本文阐述了现代幕墙设计的重要性，对建筑外装饰设计中的幕墙设计问题及其策略进行了探讨分析，旨在发挥现代幕墙的功能作用。

关键词：幕墙设计；重要性；建筑外装饰设计；问题；策略

现代建筑幕墙工程不仅具有装饰、保护建筑工程主体的作用，而且逐渐走向健康化、生态化。但现代建筑幕墙工程实际设计过程中仍然存在诸多不足，因此为了保障幕墙设计的有效性，以下就建筑外装饰设计中的幕墙设计问题及其策略进行了探讨分析。

一、现代幕墙设计的重要性

幕墙工程作为现代建筑工程建设的重要组成部分，其主要是将建筑外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合，形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构，其已在我国高层和超高层建筑中得到广泛应用。并且幕墙是实现建筑外观、建筑功能以及建筑效能的直接载体，幕墙设计是幕墙实施的基础。而且建筑外装饰设计发展与幕墙技术创新是相辅相成，正确地认识和把握幕墙设计，对于促进建筑外装饰设计发展非常重要。

二、建筑外装饰设计中的幕墙设计问题分析

建筑外装饰设计的幕墙设计过程中，基于各种因素的影响，使其存在诸多问题，笔者认为主要有：（1）统一性的问题。幕墙设计是幕墙后续施工的主要依据，而且在幕墙设计中应该通过不同的手段方法体现出建筑幕墙美观、节能优势，保证建筑幕墙达到良好的外观效果，同时还有助于后期施工成本控制，但是在实际设计中，负责幕墙设计的人员并没有认识到幕墙设计的重要性，在设计中只是硬套规范或者是参考其他设计人员的作品，造成了设计完成建筑幕墙与建筑整体不统一，没有达到预期的美观效果，从而不断地进行设计变更等，造成了施工成本的增加，对于整个工程而言，其经济效益以及社会效益均会受到影响。（2）滞后性问题。幕墙设计的滞后性会直接影响到后期施工的进度、质量等。幕墙设计是建筑外装饰设计中的重要组成部分，因此需要与建筑其它部分共同完成设计，从而保证各项工作之间的协调和统一，从而保障后期施工的顺利进行。但是当前很多幕墙设计中存在着严重的滞后性，也就是在建筑工程进展到一定程度后才着手幕墙设计工作，制约了建筑工程建设正常的施工进度，而在建筑工程施工到一定阶段后开始的幕墙设计一般时间比较紧迫，为了不影响施工进度，必然要加快设计，过快设计不仅影响到设计质量，同时还会对部分节点详图进行简化，让后期施工人员在施工中自行查找相关的图集规范等，这种做法直接影响到施工进度，而且可能因为图集上的说明与实际设计之间存在出入，影响到施工质量，甚至还会造成返工。（3）光污染问题。玻璃幕墙在现代城市建筑中较为常见，而且大多数玻璃幕墙设计中采用的玻璃是涂膜玻璃或镀膜玻璃，在直射日光或者是天空光照射到玻璃表面上时，玻璃可产生镜面反射，造成反射眩光，设计完成的玻璃幕墙如同一块大玻璃造成的光污染会对城市的交通运输安全造成严重影响，这也是大多数幕墙设计人员容易忽视的问题。（4）细节问题。幕墙设计属于建筑外装饰设计中的一部分，在设计中仍然需要遵循安全、适用、经济、美观的原则，但是部分设计人员却忽视了这些，此外，在设计过程中受到多种因素的影响，在设计的较多的方面存在着不足之处，比如：在建筑幕墙石材挂件设计方面，规范中并没有明确指出采用哪种类型，但是要求后期易于维护，也就是在出现损坏时，可更好地进行替换，但是部分设计单位为了节约后期的施工成本，多采用“T”型或者“蝴蝶”型石材挂件，而这种类型的幕墙单元板块在损坏后将无法更换，因而这种设计是不合理的；建议采用背栓式的连接方式，这样不但能解决板块更换问题，同时也更能体现“安全”的原则。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆设计完成的建筑幕墙需要由专业的幕墙检测中心对建筑幕墙的气密性、水密性、抗风压以及平面内变形进行检测，但是检测结果显示，在部分指标方面不能满足要求，这些都是幕墙设计不合理的地方。

三、建筑外装饰设计中的幕墙设计策略分析

1、建筑外装饰设计与幕墙设计的统一性策略。幕墙设计需要以建筑外装饰设计为依托，遵从建筑外装饰设计要求，保证幕墙设计与建筑外装饰设计的协调统一。并且建筑幕墙作为建筑外围结构，因而在幕墙设计中应有效的协调好建筑主体与幕墙的关系，保证在设计风格与设计理念方面的一致性。因为建筑幕墙的外观质量、造型等对建筑物整体的质量、造型有着直接的影响，也就是说在幕墙设计中不应该是死板的套用其他建筑幕墙作品，而应该是根据建筑要求，合理的设计出在风格以及理念上与建筑本身保持协调的作品，这样设计完成的幕墙才能在质量、美观、适用性等方面与建筑物形成统一，有利于建筑整体艺术形式的塑造。

2、建筑外装饰设计与幕墙设计的同步性策略。建筑工程开始施工前要求施工项目中需要图纸到位，其中就包括建筑幕墙的设计图纸，这样施工人员可结合建筑施工图以及建筑幕墙施工图掌握设计人员的设计意图，综合相关图纸，合理的布置工程中的方方面面，保证建筑工程主体施工与幕墙施工的配合。比如幕墙施工中的预埋件、消防、给排水、避雷等都需要与主体施工保持一致，否则在幕墙施工中将会出现较多的问题，无论是施工质量还是施工进度都将受到影响。

3、严格幕墙设计中的光污染控制。幕墙工程设计中的玻璃幕墙光污染不能忽视，对此在幕墙设计中应注意以下几方面：（1）根据实际设计要求，将单一的玻璃幕墙与钢、铝合金、不锈钢、搪瓷等材料有效的结合在一起，一方面提高了建筑幕墙的整体外观形象，另一方面可大大大减弱光污染问题，此外，其它材质的重量也较轻，建筑幕墙整体的重量减轻，安全性更高；（2）通过双层玻璃通风构造或者是红外热构造使用全透明或半透明的玻璃来削弱反射光强度，减少光污染，同时上述构造可避免建筑物内部的温度升高。

4、充分做好现代建筑幕墙工程的细节设计。对于建筑幕墙中一些关键部位应重视细节构造设计，从而保证施工的顺利开展，确保工程建设的安全性，比如：建筑幕墙与楼层楼板、隔墙外沿之间的缝隙在进行防火设计过程中，需要确定出合适的尺寸，如果是采用矿棉或者岩棉的水平方向防烟带，此时需要使用镀锌钢板承托，而且厚度不小于1.5mm，此外在幕墙结构和承托板的缝隙、承托板和主体的缝隙之间都应该填充一定要求的防火材料，当建筑存在防火分区通透隔断要求时，防火玻璃是最佳选择，但是要注意玻璃的耐火极限要求。对于石材幕墙需要进行层间防火封堵，一般采用洞口防火封堵，或者层间防火封堵，不过考虑到石材幕墙层间封堵的封闭效果有限，对此可在层间封堵的基础上进行洞口封堵。

结束语

综上所述，科技的进步发展提高了现代建筑幕墙工程建设水平，但是基于各种因素的影响，使其仍然存在诸多问题，尤其是在其设计方面，而这些问题将直接影响到后期施工以及使用效果，因此为了保障幕墙工程建设的有效性，必须加强对建筑外装饰设计中的幕墙设计问题及其策略进行分析。

参考文献：

[1]周婧等.建筑幕墙设计中存在的问题及策略阐述[J].建材与装饰，2017

[2]文睿东.探究节能理念在幕墙设计中的运用[J].低碳世界，2018

[3]卢永峰.建筑幕墙设计中存在的常见问题及对策[J].装饰装修天地，2018

[4]何艳华.节能理念在幕墙设计中的应用[J].中国科技博览，2018（14）

论文作者:泮永久

论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期

论文发表时间:2019/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/906886fa307558a7b899b6d7.html