# 油田井下打捞作业技术解析论文_张龙

新疆准东石油技术股份有限公司 新疆克拉玛依市 831500

摘要：据有关数据统计表明，近些年来，我国屡次出现井筒堵塞的情况，进而使得油井的使用效能严重削弱。而对于这样的情况，比较可行的措施就是对油井实施打捞操作，从而使其达到原本的使用标准。正是在这样的背景下，本文作者就相关的打捞操作为主体剖析的对象，并对具体过程需用的设备以及操作谋划和技术配置等进行了梳理和探究，以期能对同领域的相关操作提供借鉴。

关键词：油田井下工程；打捞作业；技术

对行业内部而言，打捞操作是油田工程实施中不可或缺的一个环节，其主要职能就是对井下物品实施打捞，进而使井筒达到原本的使用标准，并最终确保油田工程的顺利推进。然而受制于国内油井的具体实施时间较长，且相应的频度也比较频繁，因而使得油井状况出现了不同程度的变动，而这样就使得打捞操作屡屡出现在油井工程的具体实施中。很明显，打捞操作对于整个油井的持续工作意义重大，正是由于这样一个原因，本文作者主要就打捞操作的有关内容实施了论述，并相应的阐明了作者本人的一些观点和建议。

一、选用适当的打捞设备和器具

打捞操作的顺利推进离不开与之协调的完备的打捞器具和设备，其决定着整个操作的效果和攻效。打捞操作过程中经常会出现器具卡在油井中，而为了避免此类情况的出现就要依照井下具体情况来选用适当的打捞器具。一般来看，井下的物品主要涵盖管制类以及杆类和绳类等，而对于管制类物品可选用锥等器具进行打捞；相应的杆类物品，则可以考虑使用打捞器等设备予以打捞；另外的绳类的物品，则可以选用外钩等器具实施打捞。需要特别注意的是，在具体选用打捞器具的过程中，务必要选用磨损性能较好器具，从而确保整个打捞操作的快捷高效。

二、设定完备的行之有效的打捞方案

在设定打捞方案的过程中，应严格遵照具体实施的各项标准，进而绘制出具体明确的打捞指示图，另外各个打捞的细节内容也应具体标识清楚，最后是打捞过程中可能受到的承载压力等也应切实剖析到位，并采取相应的处理措施。不仅如此还应对可能出现的器具卡顿的情况设定应对的举措方案，从而保障出现此类情况能够顺利有效地处理。另外还应确保打捞器具具备相应的可退性，并防止使用带有利刃的器具。比如在使用较粗的套管时，应配备相应的辅助工具以及扶正部件，而一旦遇到打捞过程中洗井的情况，那么就需要对相应的器具设定水眼，从而保障这个操作的顺利推进。

三、具备高效完备的打捞技术

（一）打捞工艺

一般来看，不同标准的井下落物需用的打捞工艺也各有差异。比如在对管制类的物品实施打捞的过程中，其一应明确具体卡点的部位，进而达到打捞物品的目的。接着具体实施紧扣、解卡等各个环节，以更好地处理卡点部位以上的管柱。紧扣的操作针对的就是对相应的管柱实施扣紧，以避免出现脱扣的情况。而解卡所针对的同样是管柱的处理， 具体依照管柱的具体状况实施解卡操作，并达到管柱同时转动的效果，从而完成管柱的解卡操作。另外的倒扣操作，就是从卡点部位实施倒扣操作，相应的切割操作就是针对油管实施切割，并采取有关技术方式来达到切割管柱的效果，从而有效地防止可能出现的突发情况。

（二）打捞步骤

在具体的打捞进行中，可以采用打捞器具捞住井下的落物，并上提管柱和确保打捞增力器达到拉开的状态。接着对管柱实施打压操作，并把打捞的管柱精准地锚定到套管中，且持续增加升高钻杆内部的压力，以确保在增力部位产生拉力，从而对井下落物实施移动。伴随着井下落物的逐渐移动，相应的打压的球座也会随之卸压。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、油井打捞技术的探究

（一）一般类型落物打捞技术的探究

通常的落物打捞操作主要针对的就是油井下的管制类以及杆类和绳类等物品的打捞，而这些类别的主要不足就是数量过多，且相应的工作量过大和操作难度较大。在对管内的落物实施打捞操作的时候，务必要首先精准落物的具体位置，并规范具体卡点的部位，接着在此条件下实施打捞操作。对于卡点的具体实施，应坚持相应的准则和具体方法，并依照卡钻的相应状况选用具体的打捞器具和设备，另外还应把器具的可退性等切实考虑在内。

对杆类落物的结构剖析，其比较适合运用外捞的方式进行，其应依照以下准则具体实施，首先相应的结构和部位务必要精准明确；其次要选用适宜的打捞器具；而对于绳类等小部件的落物，应依照落物的具体状况选用内、外钩等装配适宜的器具实施打捞。最后是小部件的落物的打捞，由于是落物不易捞取和彻底清除的难度较大，因而应选用有针对性的打捞器具，或是一些 特殊性能的器具实施打捞操作。

（二）钢丝的打捞技术

钢丝也是井下落物中极为常见的一类，由于其弹性较大，因而在具体打捞的时候不能很好地控制。 对其的打捞主要使用两类方式，其一是在特定的油管内部打捞钢丝的内钩，此类方式比较简便快捷，但是具体操作却比较耗时费力。其二是对起油管的打捞操作，主要进行的是井口部位起油管的拆除，当遇到钢丝的情况时，应使用专用工具对钢丝套牢上提，并确保整个过程的稳定安全。此类工艺操作比较繁琐，但是其最终达到的效果却是比较令人满意的。

（三）电缆落物的打捞技术

在油井套管内部打捞电缆操作，其主要针对的就是电缆掉落到油管较深部位的情况，具体操作是首先把井内的油管实施上提，进而方便相应的管柱的下放。相应的具体操作如下， 当打捞管柱进行到下部时，应确保正转下放地实施操作，并随之实施上提的操作，接着下放到设定的部位。接着对以上操作重复操作，从而验证和确保具体操作以达预设的标准。在对电缆实施打捞操作的时候，应格外注意以下几点内容：当电缆出现落井反应的时候，应立即对井口实施封闭，以避免细小部件掉入井内，从而使得井内状况更加繁琐。在此环节具体操作之前，应向具体实施人员说明具体流程和操作的注意事项。相应的器具使用之前务必确保其精准可靠，另外下钻的速率控制应符合具体的操作情况，切忌违规操作。

五、井下落物的规避举措

通常条件下，大多数器具遇卡和井下落物的情况都是出现在水井的具体维修中，主要涉及水井维护水平的管控，并明确其维修的相应的标准。其一，应对下井的器具等实施整体的检测，一旦发现相应器具不达标，就应停止下井操作。其二，在具体下钻的时候，应配置相应的封井器，一旦出现井内没有钻具的情况，就应对井口实施密封处理。另外需要注意的是，应杜绝各类物品存放在油管和钻杆内，与此同时在下钻操作前应对油管实施整体性的检测， 从而避免油管内的物品掉入到井内。

六、结语

通过以上的论述和分析能够看出，打捞操作的技术含量比较高，且具体的操作应依照落物的具体情况具体推进，并应确保打捞器具的各个方面的标准符合设定的规范；另外对于打捞过程中可能遇到的情况实施了剖析，并采取了行之有效的处理举措，依照落物的具体特性选用适当的打捞工艺和技术方式，进而使得具体的打捞操作更为高效便捷；不仅如此，还强化了水井维修水平管控的力度，与此同时相应的操作流程也更为科学合理，从而从根本上规避了落物下井情况的出现。

参考文献：

[1] 李聪.分析扶正器在打捞作业中的适用条件[J]. 中国石油石化. 2016(23)

[2] 邵宝峰.水平井打捞作业困难分析及应对措施[J]. 科技创新与应用. 2017(17)

[3] 庞观林.油田井下打捞作业及其工具改进研究[J]. 石化技术. 2017(06)

[4] 胡汪禹.油田井下打捞作业及其工具改进研究[J]. 化学工程与装备. 2016(03)

[5] 宋洪星.关于油田井下打捞作业技术分析[J]. 化工管理. 2016(11)

论文作者:张龙

论文发表刊物:《基层建设》2018年第30期

论文发表时间:2018/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/906ccaf2dfd5e4604118247b.html