# 关于电能计量反窃电措施及其技术应用分析论文_张福超

(国网山东省电力公司曲阜市供电公司 山东济宁 273100)

摘要：本文主要从电能计量中反窃电实施的重要性出发，分析了当前电能窃电的现状及常见的窃电方式，并对常见窃电方法进行分析，最后提出了电能计量反窃电的技术应用。

关键词：电能；发窃电；技术措施；组织措施

一、电能计量中反窃电实施的重要性

1、保障电力市场经济的稳定

窃电行为普发，窃电技术也越来越先进，伴随着窃电群体的扩大，窃电量也不断增加，这严重危害了国家电网安全，给电力企业带来了巨大的经济损失，从而影响市场经济的稳定。因此，我国必须高度重视反窃电技术的发展，为市场经济的稳定提供保障。

2、保障人民财产安全

众所周知，国家电网和电力设施使用的电量与其他用电单位的规格有较大区别，近几年，越来越张狂的窃电行为，严重危害了国家电力设施的安全，导致电力设施故障，从而引发大规模的电力事故。电力事故最直接的影响就是造成地区范围内的停电，影响正常生活秩序的同时，还会危害人们的财产安全。加强反窃电技术的应用，是生活秩序和财产安全的重要保障。

3、维护市场秩序

窃电者窃电的目的是少付电费，从而满足自身利益需求，这种行为不仅破坏了正常的市场竞争秩序，还违背了社会主义道德规范，不利于市场经济秩序的稳定，还影响了人与人之间的交流沟通。加强反窃电技术的应用，在维护市场秩序稳定的同时，还可以有利于构建社会主义和谐社会。

二、当前电能窃电的现状及常见的窃电方式

1、现状

1）高科技窃电问题日趋严重

随着经济的发展，国家用电总局对电网设备进行更新，窃电现象得到缓解。然而，在部分地区，高科技的窃电技术仍然频频发生，线损率居高不下，给国民经济造成了重大的损失。和传统的窃电方式相比较，高科技窃电不易察觉，且隐蔽性强，窃电量大，给反窃电行动带来了一定的难处。

2）传统反窃电方法难以有效防护

和一般的社会危害行为相比较，窃电的危害性更大，其发生的比例也高于一般事例，且向着普遍性以及专业性的方向发展，我国在反窃电行动中投入了大量的资产，但是问题仍然突出。归根结底，主要是由于传统的反窃电方法难以对其有效防护。

3）市区部分线路线损率居高不下

电费作为商业活动的部分开支，对于企业的成本影响较大，尤其是对于高档的办公楼而言，其用电量更是惊人。为此，部分用户为了降低成本， 采用窃电的方式来降低成本，而市区特殊的供电方式为窃电行为提供了一定的便利。

2、常见形式

1）欠压法窃电

欠压法窃电的主要手段有：第一，利用串联电阻，改变电压表的电阻，导致电压表电阻降低，通常情况下只需要窃电者毁坏电能表中的铅封即可达到窃电的目的；第二，窃电者还可以通过断开电压联片的方式达到窃电的目的，断开电压联片后，电能表内的电压圈失去压力，电表因此停止运行。

2） 欠流法窃电

欠流法窃电主要有电流回路短接和电流回路开路两种方法。电流回路短接发生频率较高，主要是将电流表上的进出电流或者电流互感器的二次侧出线端短接，从而改变电流回路的电流。电流回路开路与电流回路短接相反，常见的窃电手段是松开电能表上的电流端子，使电流回路发生故障，从而造成电流异常，最后达到窃电的目的。

3）移相法窃电

通常情况下，窃电者会改变单相电能表火线和零线的位置，破坏电能表的内部结构。目前，单相电能表内部结构中零线短的出线和进线均与电气直接相连，窃电者根据这一特点，通常会通过暖气管道、自来水管以及保护接地线作为零线，减少电流通道内的电流，从而达到窃电目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4）绕越计量装置窃电

绕越计量装置窃电最大的特点就是窃电方式简单，是低压用户窃电的最佳选择。低压用户直接在电能计量装置前段位置接上电线，再将电线引入到住户内，破坏电力企业的计量装置，从而达到窃电的目的。

三、常见窃电方法分析

1、修改电表计量值窃电

修改电表计量值窃电的方式较为先进，无需打开表箱，只需要破解电能通讯的规约，利用终端遥控设备即可传输数据，在此过程中，还可以修改电能表的计量参数，甚至可以让电能表停止转动，随意修改定量数据。由于采用红外接口传输数据，电表外部的封印不会被破坏，常规反窃电方法无法察觉到其窃电行为，是目前警方查处的高科技窃电行为之一。

2、强磁窃电

强磁窃电的原理在于在电能表外部放一块磁铁，使得电能表内部采样CT磁路饱和，破坏其视在功率。通过磁化后的电能表，计量波形明显变小。和正常通电行为相比较，磁化后的电能表计量为实际用电量的10%左右，甚至达不到该比例。且该种窃电方法简单，成本低下。当相关人员进行检查时，用户只需要将磁铁取下，那么窃电现场基本消失，检查人员根本无从取证。

3、无表窃电

无表窃电是指未经相关部门同意，用户私自在供电部门的线路上接线的行为，属于违法行为，一经查处，需要受到法律的制裁。和上述两种窃电方式不同，无表窃电的窃电量更大，不但给电力部门造成一定的损失，私自接线路还会造成安全事故。主要原因在于私自接线改变了线路的额定功率，造成线路负荷过大，一旦超过一定数值，就会引发火灾等重大事故。

四、电能计量反窃电的技术应用

1、安装全电子式多功能表及负控终端

全电子式多功能电能表是一种智能设备，其优势在于不可更改常数、不可倒装等，从而确保个体用户无法改变电流量。此外，全电子式计量表是一款自控记录仪，它能够对电流中存在的不平衡数据进行自动记录，当用户用电系数异常的时候，相关工作人员可以对其失压以及失流数据记录进行查询，方便找出问题的根源。负控终端和电源站相互连接，实现了数据的便捷性传输，对用户用电量一目了然，在很大程度上起到了反窃电的监控作用。 2、合理选择计量装置电流互感器的倍率

电流互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称，能够实现高电压向低电压的转化以及大电流向小电流的转变，其主要用处不外乎两种，一是对系统中的数据进行测量，二是对电流起到了良好的保护作用，以此来实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化功能。

3、采用专用计量箱或专用电能表箱

采用专用计量箱或专用电能表箱是从窃电行为的根源上出发，可以有效防治多种窃电行为。计量箱和电能表箱的选择要以计量方式为准，通常情况下，不同的计量方式使用的计量箱和电表箱不同，例如，低供低计的用户通常选用低压计量箱，有的用户属于高供低计，面对这种情况，如果用户用电量较大，则会选用低压专用计量配电柜；如果该用户用电量较大，又属于低压用户，通常会选用接入电流互感器的专用计量箱；对于三相供电用户，应该结合其特点选用独立使用的电表箱；对于单相供电的用户，集中电表箱是最佳选择。选择合适的计量箱或电能表箱后，工作人员还应该高度重视其安装工艺，安装人员应该按照安装要求进行施工，规范布线和接线工艺，安排专业技术人员检查电表箱内电子元器件和电线接线是否牢固，电表箱内的铅封和漆封工作必须满足要求，是及时发现窃电行为的有效保障。

4、运用电采集系统加强监控

电采集系统在窃电技术中占据着不可代替的作用，它可以对窃电行为进行准确监控，为我国电力行业的安全建设提供保障。通过电采集系统，可以同时对用户内电流、电压、有功功率以及功率因素等进行准确监控，这种方式结合了先进的监督技术，在节省人力的同时，还能确保监控结果的有效性。例如，某地区采用这一方法，在一年内有效地查处了多起窃电案件，不仅抓获了一批窃电者，维护了社会的稳定，还为电力行业的经济安全提供了保障。

五、结语

随着电网建设的进一步深入，反窃电技术向着系统化和规范化的方向发展。在此过程中，智能技术以及计算机辅助段的发展为反窃电的发展奠定了良好的基础。然而，要想从源头上杜绝窃电现象，那么仅仅靠技术措施是远远不够的，还需要民众共同努力，构建反窃电的意识，从而真正为大家提供一个安全、稳定、可靠的用电环境。

参考文献:

[1]杨武盖，文梅，郑志萍.配电网及其自动化.中国水利水电出版社[J].2013（02）.

[2]唐建文.防窃电的技术措施[J].大众用电，2012（21）.

论文作者:张福超

论文发表刊物:《电力设备》2018年第12期

论文发表时间:2018/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9078838057535149a75d3f4f.html