# 高层建筑设计中应注意的问题研究论文_陈侃,陈琦

陈侃 陈琦

北京道林东方建筑设计有限公司 100123

摘要：随着我国经济的快速发展，建筑是每个城市的标记，然而高层建筑是现代建筑技术、建筑艺术和建筑文化的集合体，在很大程度上拓宽了人们生活与工作的空间，代表了建筑行业的发展趋势。因高层建筑施工的复杂性，所以对工程结构的设计提出了更高的要求。本文主要在高层建筑的建筑设计问题上，提出了高层建筑设计过程中应该注意的问题。

关键词：高层建筑；建筑设计；问题；措施

引言：

建筑设计对于一项建筑工程有着指导作用。高层建筑相对比较复杂，而且随着时代的发展和社会的进步，高层建筑的结构形式趋于多样化，同时存在于高层建筑中的一些潜在问题也开始暴露出来，这就更需要做好建筑设计工作。不仅把高层建筑打造成城市标志的艺术品，更要搞好高层建筑结构和安全的问题，完善高层建筑的设计。高层建筑从出现开始就给城市带来了很大的影响，它的风格和形式也在随着社会的发展而不断变化着。我们要根据城市的具体情况，做足对高层建筑的设计分析，使得高层建筑能给城市新的美感和更多的公众利益。

一、高层建筑的主体设计

对于一个城市而言，高层建筑往往具有一定的代表性和象征性，可以反映一个城市经济水平和发展程度，选择合理的造型就显的尤为重要。高层建筑由于其结构形式的限制以及使用功能的要求，在造型上往往追随于建筑的结构形式，而不能有太多的变化，有的高层建筑甚至直接将结构形式外露不加修饰。高层建筑的主体部分是它的塔楼，塔楼的表现形式对高层建筑的造型起着决定性的作用，现今国内外的许多高层建筑都有着独特的外形和明显的识别性，使其成为一个城市的地标，这可以说是高层建筑存在的一个原因。

二、高层建筑结构的相关问题分析

2.1 结构的超高问题

在抗震规范和高规范中，对结构的总高度有着严格的限制，尤其是新规范中针对以前的超高问题，除了将原来的限制高度设定为A级高度以为，增加了B级高度，处理措施与设计方法都有较大改变。在实际工程设计中，出现过由于结构类型的变更而忽略该问题，导致施工图审查时未予通过，必须重新进行设计或需要开专家会议进行论证等工作的情况，对工程工期、造价等整体规划的影响相当巨大。

2.2结构的规则性问题

新旧规范在这方面的内容出现了较大的变动，新规范在这方面增添了相当多的限制条件，例如：平面规则性信息、嵌固端上下层刚度比信息等，而且，新规范采用强制性条文明确规定“建筑不应采用严重不规则的设计方案。”因此，结构工程师在遵循新规范的这些限制条件上必须严格注意，以避免后期施工图设计阶段工作的被动。

2.3 防火的问题

总体布局要保证畅通安全。在楼道的设计上要保证人员的流动畅通，便于紧急情况时人员的疏散。有采光设施或者照明系统，使居住人员在疏散中能保证安全快速的撤离，从而避免发生踩踏等其他伤害。合理进行防火分区。在高层建筑的楼道内消防器械、疏散通道必须合理的分区，做到在火灾发生时，可以及时的采用灭火措施和进行人员疏散。消火栓的位置应保证同层的任何部分都可以实现两个消防栓的水枪同时到达。

2.4电气的问题

高层建筑的电气问题主要分为三个方面，一是消防电源与配电问题，要求供电电源来自不同发电厂或不同的区域变电站，以保证突发事件时供电及时解决。二是应急照明问题，高层建筑发生火灾或者其他突发状况时事故照明要正常。三是高层建筑的电梯安装问题，电梯的位置设置要合理，电梯运行过程中噪音不应太大，且最大荷载量应符合高层建筑的需要，方便快捷。

2.5安全疏散问题

高层建筑楼层多，很多都是综合性的大楼，人员庞杂，一旦发生事故，就需要紧急疏散，保护人员安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，高层建筑的建筑设计需要详细考虑安全疏散问题，包括安全出口、安全灯、排烟口、防烟设施等，现在我国大部分高层建筑都具有这些设施，但是总体来说，并不够完善，建筑安全疏散标准不一，不同建筑物疏散设计都有一定差异，高层建筑的安全疏散设计仍然存在很多问题。

2.6室外防护栏等高度设计不够

在放置花盆处未采取防止坠落的措施，往往容易给居住者及过往行人带来安全隐患。《住宅住宅设计规范》第6.1.3条明确规定“外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高，六层及六层以下不应低于1.05m，七层及七层以上不应低于1.10m。防护栏杆必须采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。放置花盆处必须采取防坠落措施。”针对于这一点，设计人员也比较注意，但有时由于理解的不够透彻而在掺加了可踏面的因素时往往混淆了规范的定义，从而导致护栏高度设计的不足而带来一定的安全隐患。

2.7连廊的防排烟设计

很多火灾的防治，都没有做好烟的疏导，造成人们大部分都是因为有毒气体的吸入，而造成休克与死亡。同时，高层建筑的材料中化学成分太多，烟雾最好能够通过人员疏散通道的其他途径牌坊出去。因此，如果连廊防排烟措施的设置应注意：一是采取自然排烟措施时应当考虑烟气“层化”现象和敞开或封闭连廊对烟气流动的影响。二是抬高顶盖使顶盖周围敞开，设置可自动开启的顶窗等，其中顶盖周围敞开的排烟有效面积计算。

2.8高层建筑中电梯设计存在的问题

高层建筑的设计中，电梯占有重要的位置，电梯被认为是高层建筑的生命，电梯事故经常发生，这就要求高层建筑的设计要充分考虑电梯的安装质量和技术把关，在电梯出现故障时要有相应的报警提示，设置逃生措施，在冬天气候寒冷的条件下，强大的冷气流让电梯难以关闭紧密，或者是厨房的油烟难以彻底排除，如果没有精心的设计很有可能造成事故的发生。

2.9抗风的问题

预测到建筑物附近的气流情况以及建筑物所发生的性状。结构不稳定破坏，疲劳破坏，过分变形而发生的屈服，围护结构的严重破坏都可以引起高层建筑的安全隐患。风灾损坏的主要形态之一是工程结构的损坏和倒塌，因此，工程抗风设计计算的合理和全面与否是工程安全的重要关键，抗风设计也是工程结构中的重要研究课题。

三、高层建筑的生态设计要求应该受到迫切的关注

我国是一个人口大国，众多的人口却没有保护好生态环境，我国的生态环境破坏严重，使原本就匮乏的资源在大幅度的再度减少，且环境污染日益严重，在很大程度上破坏了生态的平衡。所以人们要提高思想意识，意识到保护环境的重要性，意识到推行生态建筑设计的必然趋势，为了资源的可持续性利用，为了人类的可持续性发展，推行生态建筑设计是未来的大势所趋。对于高层建筑进行环境的改造，必须从技术入手，光有设计；理念也是不行的，要充分把握市场的需求，加大先进技术的学习力度，使更多的先进技术能够为我所用，进行系统化得研究，发现施工当中的困难，进行有效地整改。技术人员的创新理念是最重要的一项，我国地大物博，设计人员和技术人员应该充分发挥自己的优势，进行不断的创新，使更多的好想法、好思路能够不断的呈现出来。

四、结束语

综上所述，随着我国社会经济的发展和建筑技术的不断进步，我国的高层建筑的设计水平需要顺应建筑设计现代化的发展趋势，尽快缩短与国际领先水平之间的差距。在具体设计实践中，设计人员更是要充分考虑到建筑整体性、安全性、节能性等方面的要求，实现与周边环境的和谐统一，赋予其更多的文化要素，这样才能不断提高高层建筑的设计水平，更好的服务于社会以及人们生活，实现更高的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]孟宪博，于文池.谈高层建筑设计中应注意的多项问题[J].科技创新与应用，2012，（09Z：229

[2]陆梅生.关于城市高层建筑的设计与施工问题的分析研究[J].中国房地产业：理论版，2012，（4）：115.

论文作者:陈侃,陈琦

论文发表刊物:《基层建设》2015年23期供稿

论文发表时间:2016/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/908b41c829dbb22ea3c60b75.html