# 高压输变电工程的电磁辐射及环境保护论文_ 周家辉，沈璐，卫业雄

摘要：辐射是指的能量的传递，并且是以波的形式传递能量，辐射也可以是指一些粒子(中子电子阿耳法粒子等)移动传递能量。电磁和磁场交互作用就产生了电磁波，电磁波是一种能量，其向空中发射或泄露的现象就是电磁辐射。高压输变电工程就存在着这样的电磁场，处于其中所有电磁现象的综合即是高压输变电工程的电磁环境。电磁辐射环境有两种类型，一类是较大区域各种设备发射的电池波的总和，其构成的是电磁辐射环境本底，如地震后的福岛核电站。一类是一些电磁辐射设备引起的电磁辐射环境，如发电站、高压输电站周围等。本文主要对高压输变电工程的电磁辐射及环境保护作具体论述，希望通过本文的分析研究，给行业内人士以借鉴和启发。

关键词：高压输变电工程；电磁辐射；环境保护

引言

电离可以使得原子由不带电转成带电的离子，电磁辐射是一种电磁波，通过电场和磁场的变化达到能量传递的目的。由于人体的生命活动对电磁波较为敏感，故电磁辐射对人体会产生一定的损害。相比起来，电离辐射对人体造成的影响和损害就要大得多。

1电离电磁辐射

高能量的电磁波在穿过物质的时候有将物质电离的能力，具有这种能力的电磁波我们称它为电离辐射;高能量的中子电子阿耳法粒子束也具有这种能力，也可以被称为电离辐射。电磁辐射包括的内容较广，本文主要探讨电离电磁辐射。电离辐射也可以称之为核辐射，这种射线具有明显的特征，如波长一般较短，这样也就导致该射线的频率较高，能量也较高，其包括的类型也较多，如种高速带电粒子，这种类型的粒子主要有α粒子、β粒子等。当电离辐射线进入人体之后，会对人体的组织细胞产生破坏，导致细胞的分子键断裂，这在一定程度上也增加了人体致癌的风险，故对于电离辐射应引起重视。电离电磁辐射主要可以引起放射病，导致人体的组织机构出现病理改变，其中受电离电磁辐射影响最大的人体系统包括神经系统和消化系统等。其次，对于评判电离辐射的危害程度，可以通过相关的评估指标，主要的指标包括辐射的剂量和剂量率强度。

2电磁辐射检测方法的应用

电磁辐射检测方法的应用主要涉及到以下方面内容：制作成电磁辐射检测仪，一般检测电磁辐射时，都用电磁辐射检测仪，电磁辐射检测仪的应用领域也相对较广，如对于通信基站和高压电线等的辐射测量，根据测量的结果对远离辐射源起到一定的指导作用，免受辐射的危害。对于该电磁辐射检测仪的实际应用，一是短时按下“电源开关”开机，默认为“磁场辐射强度”检测，超过两毫高斯报警响;长时间按下“检测模式转换”不放松，约两秒后，切换到“电场辐射强度”检测。该仪器为高精度测量仪器，由于地球磁场因素，仪器在偶尔可能出现非常短暂的数值显示或报警，这并不是故障现象。二是将电磁辐射检测仪握在手上，将“测试区”对准待测物品，慢慢移动接近该物品，直到实际上接触到该物品，越靠近待测物品，电磁场或电场的强度会随之增大，报警频率也越快。三是在测量中，试着改变仪器对待测物品的角度与位置，可得到最大的读值。如果待测物品在测量中被关掉电源，在“磁场辐射强度检测”模式下，读值应该回复到零状态;在“电场辐射强度检测”模式下，某些物品仍可检测到电磁波信号，那属于该物品接收到的外部电磁波信号，对人体无危害。四是短时按下“报警设置”，可设置打开和关闭报警音。短时按下“峰值锁定”，可设置打开和取消峰值锁定功能，峰值锁定功能可锁定检测过程中的最大值。随着对电离电磁辐射的重视程度的提高，对于电离电磁辐射的检测方法也将会同步得到提高，更加准确地检测出具体的电离电磁辐射量，从而起到远离电磁辐射源的作用，降低电离电磁辐射对人体的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3高压输变电工程环境保护

3.1加强人口密集区域的防护

高压输变电工程环境保护之一是加强人口密集区域的防护。人口密集区域的基站架设通常也比较密集，但是为了加强基站电磁辐射防护的有效性，通常情况下，移动通信基站架设在公共场所的防护措施保障性要更高。城市人口密集区域多在公共场所或居民楼，相较于居民楼，公共场所架设的基站防护性更好。公共场所的基站都由工作人员进行专门管理，外部人员进入基站造成影响的情况非常小。同时，当存在必须要在居民楼区设置基站时，则需要加强基站防护措施对居民活动可能造成的影响，在实际建设中，可以通过调整基站天线信号发射角度、功率、架设位置等，最大限度地实现将基站电磁辐射水平控制在安全可控范围之内。

3.2严格开展基站验收工作

高压输变电工程环境保护之二是严格开展基站验收工作。基站在架设完成后，需要进行严格的验收工作，才可以投入使用。在验收过程中，应当严格按照国家相关规定要求，对基站进行全面的验收，保证其实用性达标。验收工作内容包括基站的数量、基站架设前后信号发射参数是否一致、天线架设和信号发射的方式、基站性质以及基站架设位置区域类型等。在验收完成后，任何一项内容不符合验收标准，都需要重新进行相应的调整。同时，验收工作应当坚持所有项目一次性合格的原则，实施一次性审批制度，保证验收全面性。其中，天线发射功率的测算检验是验收工作的核心内容之一，通过对发射功率的测算，判断其是否符合周围环境要求，针对不符合要求的，应当对天线发射的角度与功率进行及时调整，保证辐射水平满足标准要求，同时还需要及时在环保部门备案。

3.3变电箱的安全距离设置

高压输变电工程环境保护之三是变电箱的安全距离设置。国家规定变电箱距离住宅的安全距离是：1kV以下高压线4米，1~10kV6米，35~110kV8米。进入居民区的公共供电设备完全按照国家规定标准，工程设计必须通过环保部门的检测，在给予行政许可的情况下开始施工布置。主要从居民的安全、健康、噪音等方面进行先行测试，必须符合环保考察指标，首先是确保工频电场强度限定在安全范围，一般情况不超过4千伏/米，其次是电力设备的磁感应强度确保不能超过0.1毫特斯拉，噪声影响不能超过55分贝。另外在安置距离方面也要按照有关规定，使变电箱的电力设备与建筑物间保持一定安全距离，一般情况下10kV~35kV变电箱距离居民住宅应该在8~12米以上，其它以此类推进行相应的测算。

结语

总之，在高压输变电工程的各个阶段都要做好充分的考虑，通过各种举措保护通信设施设备、无线电和自然环境的安全，同时要加强公众宣传力度，让公众加入到电磁辐射环境保护当中，只有这样才能协调统一好环境保护和社会的可持续发展。

参考文献

［1］舒生辉．广东省电离辐射与射线装置的环境影响评价报告［J］．能源环境保护，2018，32;177(3):50-53．

［2］吕宗鑫．对电离辐射与电磁辐射区别的探讨［J］．低碳世界，2019(1):22-23．

［3］陈文海.移动通信基站电磁辐射评估及防护研究[J].通信电源技术,2019,36(07):176-177.

［4］陈丽琴,符兰.新时代背景下基站电磁辐射防护重要性及对策研究[J].电子测试,2019(06):35-36+34.

［5］李雅洁.南京某小学基站电磁辐射及其防护测量分析[A].中国环境科学学会.2017中国环境科学学会科学与技术年会论文集（第四卷）[C].中国环境科学学会:中国环境科学学会,2017:3.

论文作者: 周家辉，沈璐，卫业雄

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9090b824012d2069d8bc206f.html