# 110kV智能变电站电气一次系统及继电保护运维论文_周余焕

（中国大唐内蒙古分公司蒙中事业部大西山风电场 内蒙古锡林郭勒盟 027300）

摘要：在现在社会的发展中，各行业的竞争越来越激烈，我国逐渐向全球化建设目标迈进，电气系统作为我国经济发展的核心组成部分也朝着智能化、先进化、集成化方向不断发展。因此，智能变电站的进步对我国经济的发展有着十分重要的作用。基于本文主要阐述了110kV智能变电站电气一次系统设计要点、110kV智能变电站继电保护运维策略，以供参考。

关键词：110kV；智能变电站；电气一次系统；继电保护运维策略

一、电气一次系统的意义

电气一次系统的设计是供电工程建设的重要环节，也是一项难度系数比较大的工程，它包括的环节比较多、涉及范围较广，例如：工程的资金投入、配电器的选择、建成之后的运行情况、电能的运输质量等，这些都是一次系统设计的关键。而智能变电站是我国电力系统建立的主要核心部位之一，因此它的运行情况直接决定对各个区域的供电质量。变电站是由许多一次设备构成的电力系统，对它进行设计时要选择质量比较好的一次设备，这是保证变电站可以安全、稳定、可靠运行的前提条件。

二、110kV智能变电站电气一次系统设计要点

在对110kV智能变电站中的电气一次系统进行设计时，需要选择适宜的变压器。在智能变电站中，变压器在电力供应中发挥着关键作用，必须对变压器进行合理选择。当智能变电站中存在以下状况时，变压器至少要超过2个：（1）当智能变电站的电路中存在过多的一级与二级负荷时，为了确保电路安全，必须采用两个以上的变压器，这是因过量的一级与二级负荷会导致供电中断，甚至还会引发触电等安全事故，进而给电力企业造成巨大的经济损失。（2）当智能变电站所处的地区存在明显的季节变化时，要采用至少2个变压器。（3）当智能变电站所采用的用电系统负荷较大时，比如在电源系统施工时未进行接地，或是存在用电装置外露等情况时，便需要选择多个变压器。

除了要对变压器进行适宜选择，还要对高压配电装置进行合理选择.对于110kV的智能变电站来说，配电装置型式的选择，应考虑所在地区的地理情况及环境条件，通过技术经济比较，优先选用占地少的配电装置型式。选择室内安装高压配电装置时，并宜符合以下规定：（1）市区或污秽地区的110kV配电装置宜采用屋内配电装置。（2）大城市中心地区或其他环境特别恶劣地区，110kV配电装置可采用GIS组合电器。室外安装高压配电装置，主要有普通中型、半高型及高型这三种布置方式，目前采用普通中型布置方式最为普遍。普通中型布置是在母线下不布置任何高压配电装置；半高型布置是将母线及母线隔离开关抬高，将断路器、电流互感器等电气设备布置在母线的下面；高型布置是将母线和隔离开关上下重叠布置，母线下面没有电气设备。而在对高压配电装置进行确定时，需要结合现场的实际情况来确定。此外，还要选择合适的主接线方法。在110kV电压等级中，目前我国所采用的接线方法主要包括四种:单母线分段接线、单母线接线、内桥接线、线路变压器组接线。在设计中要考虑变电站在电力系统中的地位和作用，满足可靠性、灵活性和经济性三方面要求，经综合论证，选出哪种接线方式更优。

三、110kV智能变电站继电保护运维策略

110kV智能变电站的继电保护运维对提高电力系统的运行综合能力有着十分重要的作用。因此，必须有针对性地制定出几点具体的策略。

3.1加强对隔离刀闸的保护

首先来讲，隔离刀闸的主要作用是在对电气一次设备进行检查时隔离电压，同时保证需要检修的设备与工作状态下的设备之间保留断点。另外，隔离刀闸在改变电气设备运行状态时可以完美在配合断路器实现倒闸的操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，对隔离刀闸的保护运维需要注意以下几点要求，即：因为隔离刀闸是没有灭弧装置的，因此不能用接通或是断开负荷电流的方式进行保护。另外，隔离刀闸的类型十分多，在对其进行保护运维时应按照不同的需求进行保护。最后，隔离刀闸是110kV变电站电气开关应用最为广泛的一种装置，它自身的工作原理及结构是十分简单的。但由于隔离刀闸的使用量较大，对其工作状态下的可靠性要求相对较高，因此要定期更换隔离刀闸内部的元件，保证隔离刀闸能够始终处于工作状态中。

3.2提高装置的可靠性。

随着我国科技的发展，国家对电气设备的质量要求也逐渐提高，为了确保电网运行和电路运输能力，继电保护系统一定要使用可靠性的装置才能保证一次系统使用的可靠性、稳定性，从而推动了我国110kV智能变电站电气一次系统向着智能化、信息化稳定可持续的发展。

3.3创新智能变电站的运行方法

电力企业是我国经济发展的源动力，对维护国家稳定、促进社会进步起着至关重要的作用。因此，我国需要增强对电路保护的意识，打破传统的变电站运行状态、提高工作人员的故障识别和预判能力、增加电路巡检频率，减少设备运行故障、降低运行成本、保护电力系统安全。

3.4提高110kV智能变电站的验收标准

我国变电站的验收方式主要有过程层验收、间隔层验收、站控层验收三种方式，加强对这三个验收过程的监督力度，可以提高继电保护系统的可靠性，同时还可以优化验收标准来提高继电保护对一次系统的保护能力。验收过程可以为电力系统提供更准确的依据，提高整个继电保护系统的科学性、准确性、可靠性。

3.5提高110kV智能变电站的运行方法的创新

在我国经济发展中，电力事业的发展，是推动我国经济增长的重要动力源泉，其在我国社会发展与进步中发挥着至关重要的作用，对电力领域人员来说，必须要不断增强电路保护意识，以此改变原有的变电站运行方式，并具备较强的故障诊断与检测能力，对电路进行定期巡检，加大巡察力度，以此避免设备发生运行故障，在节约电力系统运行成本的同时，确保电力系统的运行稳定与安全。

3.6加强1 110kV 变压器的保护

一般而言，在智能变电站的继电系统保护中，过程层对变压器的保护形式均是采用了分布式的保护运维结构。也就是说，一般情况下，当变压器开启工作状态时，则系统会立启动差动保护装置，而后随之启动后备保护装置。而 110kV 变电站的变压器保护运维模式则不同于一般的变压器保护，在 110kV 变压器启动工作状态时，可以同时实现差动保护与后备保护机能，使其可以得以双重的保护。另外，对变压器的保护运维还要注意以下几点要求，即: 确保变压器的周围无积水和杂物，检查和完善变压器的防侵蚀措施，如果变压器的灰尘较多时，要进行及时的清理，定期对变压器元件进行检查，检查变压器的声音是否存在异常、温度及湿度是否达到标准要求。

四、结束语

综上所述，在电力行业的发展中，智能变电站电气一次系统及继电保护运维对提高电力系统的运行能力有着十分重要的作用。因此，在智能变电站继电保护中，首先要制定出科学合理的保护措施，其次针对于不同的系统设备给予不同形式的保护，从各方面提高电力系统及设备的运行能力，从而为我国电力行业今后的发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]丁科.110kV智能变电站电气设计的特点分析[J].集成电路应用,2019（04）

[2]陈世乐.浅析新一代智能变电站二次设备配置、优化及集成[J].通讯世界,2019（07）

论文作者:周余焕

论文发表刊物:《电力设备》2019年第24期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90915d3e7133242a406df4db.html