# 高层建筑防雷检测的优化措施分析论文_李涛,

摘要：随着社会经济的快速发展和城市化发展进程不断加快，人们对居住和办公的需求空间不断加大，高层建筑、智能建筑和超高层建筑应运而生，并逐渐成为城市主体建筑群。因高层建筑物高度较高，且信息设备种类繁多，在使用过程中很容易遭受雷击，严重威胁着人们生命财产安全，只有不断增强高层建筑的安全性能，人们才能放心使用，因此做好高层建筑防雷检测十分重要。

关键词：高层建筑防雷；作用；关键措施

引言

高层建筑的防雷检测工作至关重要，对人们的生命财产安全影响重大，只有提高高层建筑的安全性能，人们才能放心的使用高层建筑。随着时间的推移，高层建筑防雷装置受到环境影响因子的干扰，会出现防雷装置连接处的部件接触不良、生锈、接地电阻变大乃至失效等各种各样的容易诱发雷电灾害的隐患。针对这些灾害隐患，如若不及时的采取预防措施，对高层建筑的防雷装置进行修复和检测，那么高层建筑就很有可能会遭受雷电灾害，影响建筑的正常使用，甚至可能威胁到居民的生命安全，必须重视这个问题。

1高层建筑防雷检测应注意的问题

1.1检测准备工作

防雷检测工作之前，检测人员必须提前制订清晰而且详细的检测书面计划。通知建设方和施工方，让他们对建筑工程的施工进度进行掌握，而已经施工了的环节，需要对资料进行原始记录。

1.2现场检测过程

高层建筑在进行现场检测时，首先需对该建筑物的所属单位展示相关证件，仔细调查高层建筑防雷装置的相关图纸和设计资料，了解建筑所处位置产生雷电灾害的可能性，确定所检测建筑的防雷类型和被检测的相关项目；其次，结合高层建筑的附近环境情况，利用检测设备的测试原理和要求，明晰接地电阻测试仪器的地点，同时安放线路，进行有关记录。而已经明确检测的高层建筑工程，相关测试人员应当依照由外而内的测试方法，从高层建筑工程的外部防雷装置开始，检测其质量是否过关和防护的能力强度，测试的相关参数需要进行记录。具体步骤为：首先需要在过渡和接地电阻的测试地点选择样本；然后靠选择的测试地点画出平面图，在示意图上对各个测试点的位置编号后，进行标注，接下来就是实地测试。对于测量的结果，还需要再次测试核实。复核后，确定测试过程和数据没有错误，根据测试要求，写在相对应的原始数据记录表格中。而做完这一切之后，应当确认此次设备是否正常。如果正常则应当让参与此次检测的工作人员们签字确认，并将检测结果做成报告，上交给所测试的高层建筑负责部门，让其仔细阅读后，确认相关情况，尽快对高层建筑的防雷整改，对安全隐患进行排除，确保高层建筑的防雷装置合格。

2加强高层建筑防雷检测的关键措施

2.1优化检测基础接地体

采取高层建筑主要的钢筋结构作为接地体，以此获得良好的整体接地分散电流的效用，即基础接地体。①必须测试高层建筑内钢筋结构的具体规格和在钢筋结构相互焊接时是否完全按照技术标准要求的搭接长度进行技术操作。②地梁内主要钢筋的接地短环路决定整体的电位平衡。所以，为了落实检测的相关内容，必须对地梁内的主要钢筋的质量、规格和焊接时的搭接长度进行检测，检测其是否按照相关的技术标准进行建设和施工。检测时，必须使用接地短路环阻不大于0.05Ω的回路电阻测试仪和基础接地电阻不大于2Ω的接地电阻测试仪进行相关检测。在对高层建筑进行检测时，测定塔吊和龙门架等和建筑物接地相接触的地方。③依据东、西、南、北四个方位，分别对土壤的电阻率进行相关检测。如若当地的土壤土质存在非常明显的差异性，那么必须更换方位，以上次检测的结果作为参考，对所有的检测数据进行对比和分析，将其中最小接地电阻测试数据作为标准检测值。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2优化检测人工接地体

在基础接地体达不到工程项目设计标准的情形下，引入人工接地体，是人为补充的垂直方向和水平方向降低接地电阻的接地体。因为人工接地体是一种补充装置的特质，显示了人工接地体重要的地位，在实际的检测工作中，人工接地体充当着降低接地电阻的接地体。通常情况下，基础接地体和人工接地体共同构成接地网络结构，它是高层建筑防雷检测工作非常重要的环节。正是由于人工接地体具有补充装置的特性，证明了人工接地体在防雷检测工作中的不可替代性。在高层建筑防雷检测中，对人工接地体的水平接地体的长度设置、铺设的距离、是否符合焊接要求和标准都必须严格检测，除此之外，还必须检测人工接地体的材料的质量和垂直接地长度，明确检测的标准和要求。并且对存在的电位反击情况，在检测工作时，必须谨慎处理，联合接地网络和邻近的接地设施必须有3m以上的距离，否则就需要使用隔离设备或者联接设备。

2.3防雷检测的分析处理

建筑工程施工现场防雷检测的分析处理环节，主要包括对防雷检测相关数据的整理、审核、签发等工作。其中防雷检测数据整理工作，需要出具存在问题通知书、检测报告和复检意见书等一系列检修文书。一般是通过对建筑工程施工现场防雷检测原始记录包括中的数据进行整理、科学计算以及后续处理之后，按照相应的防雷检测技术标准对其展开判定，对施工现场可能存下的隐患问题进行明确，同时编制出合理的问题通知书与解决方案。此外，为了保证建筑工程施工现场防雷检测相关工作的顺利进行和规范防雷检测分析处理相关报告的编制工作，需要对编制完成之后的检测报告进行审核，再对整改之后的防雷检测报告进行复检，建立台账档案。

2.4优化检测避雷针

在高层建筑的防雷系统中，避雷针是极其重要的装置，通常将其安装在高层建筑的顶端或者边缘尖锐处等容易被雷击的地方。在进行检测时，应当着重检测避雷针的位置，弯曲角度，直径以及半径是否按照标准设置，使避雷针在雷击时，及时完成雷击，从而保护高层建筑远离雷击伤害。

2.5优化建筑工程施工现场的防雷检测

第一，在进行施工现场防雷检测工作时，需要保证至少有两名持证检测人员参与到现场检测工作中，其中一名主要负责防雷检测观感质量、测点平面示意图的绘制以及防雷检测点的取样等工作。另一名主要负责防雷检测现场相关设备与仪器的电子测试和操作；

第二，建筑工程施工现场的防雷检测工作应该按照单位工程进行检查、记录和出具防雷检测文书。其具体的防雷检测应该是对建筑工程建筑物、建筑基本设施以及安装的防雷装置进行的全方位检测，杜绝“装啥测啥”和“不装不测”现象的发生。在全面检测建筑外部防雷装置和相关措施落实情况的基础上，还要提高对建筑内部防雷检测工作的重视程度，切实保证建筑工程施工现场防雷检测工作的实际质量；

第三，在防雷检测相关工作的开展过程中，应该做好相应的安全防护工作，切实保障防雷检测技术人员与检测设备的安全，严格遵循建筑工程施工现场防雷检测安全守则。比如：严厉禁止在高处位置随意放置防雷检测仪表和工具，避免高空坠物对施工现场人员安全造成威胁。

结束语

综上所述，由于城市化进度的加快，高层建筑也越来越多，受到雷击灾害的例子也日益增多，高层建筑防雷系统的建设与日常防雷检测也越来越重要。在防雷系统中，大部分防雷措施均是隐蔽施工，因此检测手段也应日益优化，做到具体检测具体讨论分析，提升高层建筑防雷检测的水平。

参考文献

[1]尹啸，张青.超高层建筑防雷设计探讨[J].智能建筑电气技术，2015（04）：22~24+42.

[2]胡俊青.浅谈高层建筑防雷技术[J].科技与创新，2015（05）：13~14.

论文作者:李涛,

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷17期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90a94e97444adb5353126176.html