# 水利水电施工工程中边坡开挖支护技术分析论文_郝蕾

中国水利水电第四工程局有限公司第一份局 青海西宁 810000

摘要：水利水电施工不同于普通的施工项目，由于施工周期长，涉及施工项目繁杂，每一项施工环节都会对工程整体质量造成影响。其中边坡开挖施工支护会直接决定工程边坡质量，一旦出现问题不但开挖支护的质量无法满足施工需要，还会影响边坡开挖质量，致使边坡滑移问题的出现，也会为工程后期的使用埋下安全隐患，不仅会给工程周边居民的安全带来威胁，还会带来不必要的经济损失。文章主要针对边坡开挖相关技术进行了分析，通过技术的相关论述剖析，希望能够同广大同仁进行交流，进一步提高边坡开挖支护施工质量。

关键词：边坡开挖；水利水电；支护施工；技术

引言：在我国水利水电工程建筑工程施工中，边坡建设、围固等基本技术已被越来越多的技术人员所掌握，但是如何保证整个水利水电工程的安全与质量，保证国民经济发展命脉和广大百姓民生工程的长远发展，已成为当前水利水电工程建设的当务之急。本文着重从水利水电工程施工过程中边坡开挖、边坡支护等方面进行阐述。

1.边坡开挖技术分析

1.1土质边坡

水利水电施工中会进行土质边坡的开挖，而开挖作业需要结合土质特点选择适宜的施工技术、流程，以保证边坡稳定，目前施工单位进行土质边坡开挖时大多采用自上而下的方式。边坡开挖作业人员必须具备相应的专业素养及丰富的施工经验，面对突发事件能够及时正确处理，并保证开挖作业过程中，操作符合规范要求。土质边坡由于质地松软，开挖时作业人员应当对削层厚度进行适当控制。另外为了确保开挖质量，开挖人员根据需要可以使用反铲挖掘机设备，并同时进行削坡、修坡作业，这就要求作业人员必须具备较高的专业技术。此外，开挖时，监理人员也起到了重要的监管作用，严谨的监理工作不但能够保证开挖质量，还能有效减少施工开销，降低成本。

1.2岩质边坡

钻爆法是进行岩质边坡开挖最常见的开挖方式，岩质边坡特性决定开挖需要采用自上而下的方式，可进行分层爆破也可进行逐层爆破，这需要施工方结合实际需要选择。下面便针对两种爆破方式进行简要分析。

1.2.1逐层爆破

水利水电施工过程中常常会进行岩质边坡的开挖，施工单位需要结合施工现场的实际情况确定开挖方式。其中逐层爆破是现场开挖方式最常见的，除此之外开挖高度的控制对于岩质边坡开挖作业影响较大，有些岩质边坡的破面相对较薄且开挖角度相对较大，因而施工难度较高。因此开挖作业人员应当选择边坡切角作为开挖初始位置，从而控制开挖质量。此外，由于该种开挖方式工期较长，且施工环境相对复杂，因而必须由经验丰富、专业技术过硬的施工人员进行施工。

1.2.2台阶爆破

该方式也是岩质边坡开挖过程中常见的方式，这种开挖方式安全性较高，因而在水利水电施工中应用也相对广泛，可以有效确保施工安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于岩质边坡的开挖施工范围相对较大，因而边坡稳定性保证始终是开挖作业的重点难点，若施工人员违规操作，极易影响边坡的整体质量，甚至出现边坡滑移等问题，而采用台阶爆破的方式可以有效提高施工安全性，降低边坡滑移等事故的产生。

1.3槽挖

槽挖在边坡开挖施工中需要依照施工场地、地貌等条件予以确定，施工单位进行槽挖前需要检测现场地形、地貌，分析地质条件，并确定施工方案合理可行。除此之外施工设计人员还应当将槽挖工序、流程以书面的方式确定，并予以审查、优化。目前常用的擦挖方法主要有两种，一是拉槽分层爆破，二是保护层开挖。

1.3.1拉槽分层爆破

若槽挖岩体不会对边坡稳定性造成影响，那么可以采用拉槽分层爆破的方式进行开挖，通过扩挖的方式对岩体进行开挖，但是需要注意对层厚进行适当控制，保证层厚为6m上下。通过实践可以看出，拉槽分层爆破有效利用了现代化机械，因而施工效率相对较高。

1.3.2保护层开挖

超挖是边坡开挖中最为常见的问题，因而必须予以严格控制，从确定基面爆破效果，避免由于开挖过度造成边坡裂缝的出现。因此，开挖过程中针对临近建基面保护层开挖，需要采用密集、少药量、浅孔的钻爆方式。

1.4钻爆设计

岩质边坡开挖的钻爆设计是很关键的环节，其对于改善开挖质量、加快施工、提高效率等有着重要的意义。设计钻爆时必须根据实际情况进行，在掌握岩石情况时必须做好岩石结构勘察，采取生产性爆破试验及对爆破参数准确调整。此次工程中，岩质边坡的钻爆施工积极采取了微差起爆技术、预裂爆破一次开挖成型技术，有效控制了爆破振动给边坡岩体造成的损坏，维持导流洞工程的合理性。

2.边坡支护施工技术

2.1浅层支护技术

通常情况下，水利水电施工工程在进行边坡开挖支护技术时，边坡的浅层支护主要包括排水孔、喷混泥土等。因此在具体施工中，可采用全液压钻孔技术。依靠技术人员提供精确的测量结果进行钻孔作业，保证施工作业与施工设计误差达到最小。利用精确的测量数据确保钻孔施工作业的精确性。此外，喷混泥土时，技术人员与施工人员也应做好相应的沟通，根据水利水电工程建设的具体情况对混泥土的厚度，宽度做出一定的测量，比对施工设计图纸，与管理人员做好沟通，及时做出相应的调整，并将调整后的要求层层传递给施工人员。避免传达有误或传达不及时导致工程出现误差。

2.2设置钢筋网

在水利水电施工工程中设置钢筋网是必不可少的，设置钢筋网的主要目的是为了防止滑坡、塌方等相关自然灾害造成的人员伤亡和财产损失。且设置钢筋网可以加强工程的稳定性，水利水电建设经过多年的使用、风化等损耗会导致混泥土墙体逐渐脱落，此时设置的钢筋网可起到支撑作用，避免出现建筑倒塌的情况，增强了水利水电工程建设的安全性。此外喷混泥土一方面可减小风化、日晒等自然损耗，另一方面边坡经过长年的时间面临排水问题，在喷混泥土施工中设置永久性排水孔就可有效减小边坡内水压。

结束语：作为水利水电施工最为重要的施工环节，边坡开挖质量直接决定了后期施工质量能否符合工程质量要求。因此开挖技术、边坡开挖支护施工技术的选择就显得尤为重要。不但需要明确开挖方向、加固方向，还应当完善施工准备工作，从而确保工程整体质量，为后期水利水电工程的稳定运行保驾护航。

参考文献：

[1]王建肇.水利水电施工工程中边坡开挖支护技术分析[J].工业B, 2015(06):51-51.

[2]姚前前.水利水电施工工程中边坡开挖支护技术分析[J].工程技术(文摘版),2016(01):112-112.

论文作者:郝蕾

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2018/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90aa64e5a07a8691084e3d3d.html