# 混凝土结构钢筋保护层质量检测和控制论文_沈庆峰

江苏华强工程技术有限公司 江苏宿迁

摘要：在我国建筑行业高速发展的今天，因抓效率轻质量而产生建筑行业在社会产生不良影响也在日益加剧。而想要在改善建筑物往良性发展的同时，使以往因部分建筑产生质量问题的不利因素得以有效转变。作为城市的展示主体——城市建筑物的核心组成就是混凝土，而混凝土的强度支撑着力点就在钢筋这一要素上。钢筋保护层对建筑牢固稳定性起着决定性作用，掌握好混凝土结构钢筋保护层质量的检测和控制，对城市化建设和构建和谐社会有着重要的意义。

关键词：混凝土结构；钢筋保护层厚度；质量检测；质量控制

引言：在当今社会建设的主体中，各类建筑物都离不开混凝土和钢筋的配合，在建筑工程中，二者又都具备良好的粘结性，因此在建筑中结合，不仅仅是发挥各自的优点，还能加强各自的抗压抗拉性能，使建筑主体的稳固性提高性能。试论混凝土钢筋保护层的检测和控制则是本文的主题。

一、混凝土结构钢筋保护层定义和作用

混凝土结构钢筋保护层的定义：混凝土保护层是指混凝土构件中，起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土。保护层指的是混凝土上面那层小部分垫层。该厚度设计规范为GB/T50476-2008。

混凝土结构钢筋保护层的作用：一定的保护层厚度是钢筋与混凝土锚固粘结共同作用的基础；保护层可以避免钢筋与空气水分接触发生锈蚀；对建筑抗火有一定的保障，增加耐火时间。不仅防止钢筋生锈，还可以增加钢筋与混凝土的结合力。使得混凝土垫块内的钢筋与外界隔离，不受外界空气或水及接触物直接影响。这两种材料都具有粘结性，因此从钢筋的粘结性来说，是为了让其与混凝土稳定的结合在一起，并使其达到建筑施工上的要求强度。钢筋具有易受腐蚀和生锈的特性，加上混凝土的组成，为了使不影响强度支撑的下降，在不同使用环境中要达到标准的混凝土保护厚度，得以保证此构件在不降低强度的条件下不因外部因素产生腐蚀。

在形式上，混凝土垫块表现为预制带扎丝的，强度较高的水泥砂浆小方块或混凝土小块。保护层垫块包含了混凝土垫块的形式，可以包括：水泥砂浆、混凝土、塑料等多种材料及形式，分别用于底板钢筋保护层、现浇板板面钢筋保护层、现浇板下部钢筋保护层、梁底保护层、柱及梁侧面和墙板保护层等不同部位。使得上述部位有相应的钢筋保护层厚度，从而使得钢筋混凝土构件能在使用的外部环境下，不致钢筋受设计要求以外的腐蚀伤害，实现混凝土结构的耐久性。

混凝土结构钢筋保护层是为了保证钢筋与其周围混凝土能共同工作，并使钢筋充分发挥计算所需强度。

防止钢筋受到锈蚀，以保证构件在设计使用年限内钢筋不发生降低结构可靠度的锈蚀。满足有防火要求的钢筋混凝土梁、板及预应力构件，保证构件在火灾中按建筑物的耐火等级确定的耐火极限的这段时间里，构件不会失去支持能力。

二、混凝土结构钢筋保护层的厚度

如果忽视厚度问题，会出现不同质量和安全上的隐患。充分了解保护层厚度对建筑体结构的重要性，只有把握住建筑实施过程中的每一个环节，再能避免建筑体质量问题的产生。

保护层的最小厚度的规定是为达到混凝土结构钢筋即达到抗压抗拉的最大化强度范围要求。

对有防火要求标准的钢混梁，钢混板等构件，要求保护层在保证耐火等级标准的范围内，构件不会丧失支撑能力，充分符合国家的标准规范。

从而在一般的建筑设计中，建筑从业人员采用的数值都是最小值。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

还有一个需要说到的情况，是否有外防水，对混凝土结构钢筋保护层是有影响的，不能完全不考虑，否则不经济，从道理上也不合理。相应的，保护层厚度较之于防水规范可以适当减小。另外，全国技术措施人防工程分册里也明确指出，当有外包柔性防水层时，迎水面保护层厚度可以取30，与混凝土规范规定的值近似。只有当无外防水时，才规定要取50。有些地方自己有规定，执行什么规定，这就要看地方规定如何了。而且很多地下室外墙在施工期间发现的裂缝，都不是水压造成的，而是混凝土收缩造成的，修补之后就不会渗漏了

三、混凝土结构钢筋保护层的质量检测

1.检测钢筋保护层厚度分为两个时间。其一，钢筋绑扎完成后进行检查，由监理单位、建设单位和施工单位三方共同验收，资料由施工单位填写监理单位认证。其二主体完成后进入装修阶段前，施工单位应当请地方质检部门来做现场扫描，检测施工后的钢筋保护层厚度，同样也是监理单位、建设单位和施工单位三方认证，这次的资料由检测单位填写，最后交由施工单位保管。

2.建筑施工时落实相关的检测过程以及详细的检测记录。

3.钢筋保护层厚度的检测频率在主体完成后，要抹灰进行隐蔽时才要检测，并由有资质的检测单位出具检测报告，检测频率可在检测报告上查找。

4.混凝土结构钢筋保护层的质量控制

（1）混凝土结构钢筋保护层厚度的检测，其中主要受力构件所占比例不得小于50%，监理检验为每层不少于2个构件。且有复检环节。（2）对出现腐锈和缺筋的构件进行记录在册，分类抽取相关构件进行检测。（3）混凝土结构钢筋保护层合格的判定：90%以上为合格，80%以上可以复检，80%以下不合格。按照两次抽样计算合格率，如若在90%之上的，可视为合格，对于不合格的构件，须在有资质的专业检测机构进行鉴定。（5）钢筋保护层厚度，就是检测混凝土成品的钢筋施工质量，具体检测方法有局部凿开砼表皮直接量测，现在有先进的仪器，电子扫描等等手段。（6）检测人员由专事的监理人员负责完成。

四、混凝土结构钢筋保护层的出现的问题及质量控制

1.钢筋受水分或有害物质的侵蚀，会生锈剥落，天长日久，截面削弱，从而使构件的承载力降低。钢筋生锈后体积会增大，使周围混凝土产生裂缝；裂缝开展后又促使钢筋进一步锈蚀，如此相互影响，则结构耐久性逐渐变差。混凝土与钢筋握裹得不好，会使钢筋锚固能力降低，减弱受力性能。

2.不管任何情况下，钢筋保护层的厚度，不能小于非受力（受力）钢筋的直径。

3.混凝土结构钢筋保护层出现不合格的情况，设计方面出现问题的则找设计方，施工方面出现的问题则找找施工方，若为施工质量问题，在不影响主体工程的，可要求施工方采取加固措施；严重的则要求施工方返工进行最小受损度的一切补救，返工费用由施工方承担。

4.容易出现的表面质量情况，涨模、干缩裂缝等。强度等级：由于水泥质量、搅拌时间、配比计量、早期受冻、过早承受施工荷载等原因造成的强度低于设计强度的现象。

5.比较难控制的是顶（底）板的钢筋，无论是使用架立筋还是垫块，都很容易被踩踏而贴模、变形。还是在采用了适当的方法以后加强检查、注意工序保护，发现问题及时调整。常用的方法有：混凝土垫块（要保证与结构强度相等）、垫石子、架立筋等等，前些年市场上出现过“高强塑料垫块”专用于混凝土保护层。

6.保护层的作用就是为了保护钢筋，防止钢筋与空气接触锈蚀，如果保护层不够，那么钢筋寿命就会缩短。

结束语：现代建筑的核心构件就是钢筋混凝土构件，无论是商业建筑抑或是民用建筑，不管是冲天的摩天大厦还是玲珑细致的小桥人家，都离不开这一构件。而在混凝土结构的钢筋保护层起着举足轻重的稳固作用。掌握好混凝土结构钢筋保护层质量的检测和控制，能够有效地保证工程的施工质量，从而提高建筑物的使用质量、完善建筑物的使用功能，是每一个建筑人不能忽视的问题。充分了解混凝土结构钢筋保护层对建筑体结构的重要性，只有把握住建筑实施过程中的每一个环节，才能避免建筑体质量问题的产生。

参考文献：

[1] 邓维波.浅淡混凝土结构钢筋保护层质量检测技术的认识[J].广东建材，2014，（2）

[2] 沈家荣，胡昆.混凝土结构橡筋保护层质量检测和控制[J].山西建筑，2013，（31）

论文作者:沈庆峰

论文发表刊物:《基层建设》2016年21期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90aaa5dfd05fd53dac69f3e1.html