# 膨胀混凝土施工技术在建筑结构施工中的应用研究论文_胡令臣

山东固砼加固工程有限公司 山东济南 250100

摘要：随着我国经济的发展，建筑业也到了很大的发展，许多新兴技术被用到了该领域中，对提高施工水平具有重要的意义。建筑工程施工中，膨胀混凝土应用的较为广泛，这是因为膨胀混凝土具有膨胀的效果，能在一定程度上缓解或抵消由于建筑混凝土收缩产生的压应力，降低建筑漏水和混凝土开裂的问题，因此，膨胀混凝土被用于建筑结构中，并且取得了一定的效果。但是，膨胀混凝土的作用效果受到一些因素的影响，有些工作人员没有因地制宜的选择合适的膨胀混凝土，导致其作用效果不理想。文中从膨胀混凝土的特点、施工技术要点以及其在建筑结构施工中的应用进行研究与讨论。

关键词：膨胀混凝土；施工技术；建筑结构；应用

引言

一般来说膨胀混凝土有2种：一是通过膨胀水泥为原材料与砂石拌和形成的，二就是通过掺加外加剂–膨胀剂来改变混凝土的特性，这2种膨胀混凝土的特性都比较类似，都是为改变混凝土的特性，在建筑施工中有着广泛的应用，在膨胀混凝土施工中，要分析其特有的施工技术，做好质量控制措施，促进膨胀混凝土在建筑结构施工中更好的应用，进一步促进我国建筑行业的发展。

1膨胀混凝土的材料特点

膨胀混凝土根据其作用的不同可以分为两种:一种是补偿性收缩混土，在受到外力影响时，会发生膨胀产生0.2～07MPa的压应力;另一种是自应力混凝土，在受到外力影响时，发生膨胀产生压应力，该力不仅可以用以抵消水泥硬化收缩产生的拉应力，而且，还可以储存在混凝土内部。随着建筑业的发展，膨胀混凝土可以有效降低减少混凝土龟裂和补偿收缩压力的特点，使其在该领域得到了广泛的使用。由于不同种类的膨胀混凝土使用范围、方法和需要注意的问题会有所不同，因此，要求工作人员在使用膨胀混凝土的过程中，要根据具体需求选择合适的膨胀混凝土，保证膨胀混凝土作用效果的最大化，提高工程的质量。

2膨胀混凝土施工技术质量控制措施

在掌握了膨胀混凝土的特性、施工工艺流程及施工技术要点后，要根据现场实际施工中的情况做好质量控制措施，保证膨胀混凝土的施工质量。

2.1控制好膨胀混凝土的配合比及膨胀剂的掺量

混凝土的强度和性能都可通过配合比和外加剂进行改善，为调配出满足施工要求的混凝土，一定要严格控制好混凝土的配合比，并对原材料进行筛选，控制好质量，在确定了配合比后，再确定膨胀剂的掺量，确保混凝土的性能要求。

2.2对膨胀混凝土进行搅拌与运输的质量控制

在施工中，需对膨胀混凝土的搅拌时间进行严格的控制，适当延长搅拌的时间保证混凝土搅拌的均匀性。

在混凝土浇筑前，先对模板进行清理与检查，保证模板中没有杂物或其他材料，在浇筑的过程中，应至少配置2个高频振捣器，第1个振捣器放置在混凝土浇筑的卸料口，作用是对混凝土上部的浇筑进行捣实工作，第2个振捣器可以放置在混凝土的坡脚处，放置在坡脚处可以保证把膨胀混凝土振捣密实。

先对出料口的混凝土进行振捣可防止混凝土的集中堆积，混凝土经过振捣形成一个自然的流淌坡度，然后再进行全面的振捣就比较容易了，在振捣中应对振捣时间、振捣棒插入混凝土中的深度、振捣棒在振动过程中移动的距离进行限制，浇筑带所需要的混凝土的方量应提前进行计算并确定好建筑工程的尺寸、泵送的施工工艺，输送车的数量及运输的速度等，避免在混凝土施工的过程中出现冷施工缝。

如果混凝土有防水的要求的话，还应对密实度进行仔细的控制，防止出现漏振、过振、振捣不足的情况，每一处的振捣时间应在20～30s间，振捣以混凝土的表面不出现气泡而且出现泛浆为准。

振动时振捣棒要快插、慢拔，避免出现振捣不实。在振捣时应当尽量不要碰撞模板，钢筋等，防止模板和钢筋等产生变形或者位移。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3二次抹面避免裂缝的产生

传统的混凝土施工完成后，都会进行二次抹面，因为在第一次收平后，混凝土初凝完成，体积会发生变化，这时内部已经出现了很多细小的裂缝，二次抹面就可以在混凝土初凝完成后消除混凝土的裂缝，膨胀混凝土的施工同普通混凝土类似，施工完后也要在合适的时间进行二次抹面，根本目的是避免裂缝的产生，二次抹面的时间须控制好，要在混凝土初凝后，终凝前，这样结合混凝土的收缩量小的特性可有效避免后期混凝土裂缝的产生。

2.4膨胀混凝土的接茬处理

在膨胀混凝土的施工过程中，由于现场条件混凝土不得不分段施工，需要在结构中设置膨胀加强带，在对加强带进行接槎处理时，一定要控制好加强带的施工质量，在施工前，应先将接槎部位的异物清理干净，并将结构凿毛，将松散的石子去掉，并用高一等级的水泥砂浆进行抹平，然后开始接槎处的结构施工。

3在建筑结构施工中的应用

3.1严格监管施工环节

在膨胀混凝土施工过程中，施工人员要严格执行其施工工序，保证施工工序符合混凝土使用标准，同时要安排专门的人员对整个施工环节进行严格的监管和把控，从而保证施工工作正常开展。为了保证膨胀混凝土发挥出应有的效果，需要不断对整个施工关键环节进行优化，仔细检查各个环节，保证每个环节相互连接，避免出现环节与环节之间不衔接的问题发生。加强膨胀混凝土施工环节的监控，做到对各个环节的把控，对于保障施工工作的正常进行是十分有必要的。此外，为保证建筑施工质量，在施工过程中要引进先进的技术手段，也可以保障膨胀混凝土的使用效果[2]。

3.2严格把控膨胀混凝土的使用标准

在使用过程中，膨胀混凝土会因为膨胀剂的质量和配料比例的不同，产生不同的效果，鉴于这种原因，施工单位在使用膨胀混凝土时，要提前对施工场所的环境进行调查与研究，选择适合该施工区域的膨胀混凝土比例，保证充分发挥其施工效果，减少建筑漏水问题。

3.3加强施工技术控制

膨胀混凝土施工技术的好坏直接影响工程质量，因此，要加强对该方面的重视与把控，做好膨胀带设置、钢筋绑扎，以及混凝土的搅拌与配比等关键施工环节技术的控制。建筑施工前，对施工场地的实际情况进行实地调研与分析，根据分析结果选择合适的膨胀混凝土配比和搅拌时间，保证膨胀混凝土使用效果的最大化。此外，由于建筑结构会对混凝土产生应力，从而影响膨胀混凝土的使用效果，所以需要提前对建筑结构产生的应力进行仔细的分析，保施工质量[3]。

4总结

膨胀混凝土在建筑施工中使用，可以有效的降低混凝土开裂和建筑漏水情况的发生，使其被施工人员广泛用于建筑施工过程。但是，膨胀混凝土发挥的效果受到配料比、种类和施工环境等因素的影响，因此，在膨胀混凝土施工过程中，要按照规范执行相关操作，对施工的每一个环节进行严格把控，才能保证膨胀混凝土效果最大化的发挥出来，保证施工质量。

参考文献

[1]吴耀飞.膨胀混凝土施工技术在建筑结构施工中的应用研究[J].工程技术与应用.2019(5):46-47.

[2]李迎风.建筑结构施工中的膨胀混凝土施工技术[J].技术与市场. 2017,9(24):178+180.

[3]韩运.新形势下混凝土施工技术在建筑结构施工中的应用[J].建筑与技术开发.2017,16(44):84-85

[4]刘中福.膨胀混凝土在超长结构施工中的应用[J].中国高新技术企业，2007,20(10):145–148.

[5]膨胀剂质量监督检查情况无锡市质监站开展“掺膨胀剂混凝土”质量专项检查[J].膨胀剂与膨胀混凝土，2010,17(1):127–129.

论文作者:胡令臣

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90b9ad714cc78c343cc3e44a.html