# 房建施工中混凝土结构裂缝成因及处理对策分析论文_李巧丽,,迟余欣,,薛琳

摘要：近年来人们生活水平的提高，对建筑施工质量的要求也在提高。目前在房建施工中，经常发生混凝土裂缝问题，严重影响结构的质量，为更好的预防裂缝问题，在施工中应全面了解混凝土裂缝的发生原因，采用合理的措施防控，以此提升工程的建设水平，改善相关的工程结构施工形式，为其后续发展夯实基础。本文就房建施工中混凝土结构裂缝成因及处理对策展开探讨。

关键词：房建施工；混凝土结构；裂缝原因；解决对策

引言

随着社会发展速度的进一步加快，我国各个城市的发展水平也得到了很大提升，因此，房建施工工程规模扩大范围日益广泛，有效推动了房建工程整体进步。但是，由于受到一些主观因素以及客观因素的影响和制约，使得混凝土结构经常出现裂缝问题，对施工质量的提高造成了严重阻碍。所以，为了可以从根本上对房建施工效果进行提升，应该结合实际施工现状，对裂缝成因进行分析，有针对性的制定应对策略。

1 混凝土结构裂缝控制的必要性

混凝土结构在相关设计要求下，将钢筋和混凝土两种材料进行配置，并在模板浇制下，实现了水泥、粗细骨料、水和外加剂的紧密结合，确保房屋建筑的稳定。从建设过程来看，混凝土结构裂缝控制是施工质量管理的关键环节。其价值体现如下：第一，混凝土结构确保了房建工程承重功能的满足，对建筑围护、力学性能和耐久性能的提升具有重大影响，一旦混凝土结构开裂，极易造成较为严重的渗水、锈蚀和保护层剥落现象，从而影响结构的稳定性和耐久性。第二，对于建筑施工企业而言，混凝土结构裂缝控制对于自身生产能力的提升具有直接作用，通过结构裂缝防治手段的应用，提升企业的生产能力，从而在确保行业竞争力的同时，促进企业经济效益和社会效益的实现。第三，现阶段，从民用建筑、商业建筑到工业建筑，混凝土结构的应用愈发广泛，然而底板、地下连续墙、楼板及大梁等结构开裂的现象层出不穷，其严重威胁着人们的生命财产安全。进行房建施工混凝土裂缝控制已经成为居民关注的热点问题，对于建筑应用安全和居民生活质量的提升具有深刻影响。

2 裂缝成因

2.1施工材料层面

从客观的角度来讲，原材料是促进房建施工中混凝土结构施工有效进行的关键因素。因此，原材料质量是否合格直接决定了混凝土结构施工的整体水平。结合目前情况来看，在具体的施工期间，原材料不合格的情况比比皆是。在水泥选择方面：在对水泥进行应用期间，施工人员并没有严格依照设计要求以及标准进行操作，并且在施工的前期阶段，也没有强化对水泥的检查，使得材料经常出现质量问题，对施工工作效率的提升造成了很严重的影响。同时，在对原材料进行购买过程中，施工单位也没有给予质量一定的重视，致使施工材料不符合国家标准。此外，应用的骨料太细，也会导致水和灰方面的比例缺乏协调性，最终出现了施工混凝土裂缝问题。

2.2温度变化异常

通常情况下混凝土相关原材料和其他的原材料相同，会在温度改变之后出现热胀冷缩的现象，也就是在温度上升的时候，结构出现膨胀的状况，温度下降的时候会发生收缩状况。在实际施工期间，温度变化幅度过高，很容易诱发塑性变形的问题，在一定程度上会导致结构拉力比自身的抗拉强度高，出现裂缝问题，这也是日常施工过程中十分常见的裂缝问题。

2.3地基不均匀沉降

新时期下，由于城市化进程推进速度的不断加快，房建工程的规模也变得越来越大，对于同一个房建地基而言，其实际的地质条件也会存在很大的差异，比如：在房建施工过程中，运用同一个地基形式，在建筑物上方荷载的作用下，地基就会出现不稳定下降的情况。并且，在具体的房建施工阶段，如果不能结合实际情况，采用合理的施工手段能对不良地基进行处理，那么房建结构地基就会出现承载力不足的情况，进而导致裂缝问题出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，在房建工程施工期间，在大流动性混凝土拌和物凝结的前期阶段，混凝土拌和物中的粗骨料一直都处于自由体的状态，即便是应用振动器对其进行振动，但是混凝土内部的粗骨料也会出现缓慢沉降的情况，最终使得混凝土结构出现裂缝的情况。

3 混凝土结构裂缝的处理对策

3.1严格管理材料的使用质量

在工程领域中应正确进行材料质量的管理，只有保证相关原材料的使用质量，才能全面提升整体房建结构的建设水平，为人们营造出良好的建筑环境。为合理的预防结构裂缝问题，降低裂缝的发生率，应该正确进行材料采购环节和运输环节的质量管理，保证相关材料的质量符合规定标准。在采购环节中应该做好质量的检查工作，抽样性的开展材料检验活动， 按照检验结果开展相关的质量管理工作，以此促使工程安全性的全面提升。与此同时，在使用混合原材料期间，应该结合规则和标准开展工作，根据原材料比例特点、分量特点和行业标准等，针对材料的质量进行严格管理，使其可以符合具体的要求，预防裂缝问题。

3.2严格控制施工温度

在房建工程的施工中由于温差的变化也会导致裂缝问题的出现。所以在工程施工的过程中需要对温度进行严格的控制，保证混凝土摊铺工作顺利的完成，之后还要注重对摊铺器材的使用，选择适当的机械设备对工程的施工具有重要的影响，一般情况下会选择使用摊铺机，这设备具有具备良好的耐高温性能。从而对混凝土材料的施工起到积极的推动作用。除此之外，还会选择使用多款设备同时工作的方法，从而提高了工程的施工效率、缩短了工程的工期、节约施工成本等等。在施工的过程中需要注意的是设备之间的使用距离一定要做到合理的掌握，不然就会适得其反。

3.3地基不均匀沉降的防治对策

一般情况下，出现混凝土地基不均匀沉降的原因主要是在混凝土浇筑的过程中，骨料颗粒存在下沉现象，水泥浆上浮，大骨料对其造成了一定阻碍，导致混凝土出现分离的现象，最终使得混凝土结构出现裂缝。因此，在具体的房建施工作业进行阶段，为了能够更好地的解决这一问题，施工人员应该在布点的位置，尽量的下少量的料。同时，在房建施工的前期阶段，应该根据施工地址的实际地理情况以及建筑施工特点，采用合理的地基加固法，提升房建施工的水平和质量。

3.4改进施工过程，注意工程维护

从施工技术的角度出发，要做好混凝土搅拌，运输，灌溉，振动，压实等工艺，避免任何缺陷和遗漏，导致混凝土结构出现裂缝。要求严格的施工质量。如果在施工阶段控制裂缝，则使用裂缝的可能性很小。固化的目的是使混凝土正常硬化，增加强度而不受外界影响。关键是最小化混凝土的温度，注意降低冷却过程中的温差，降低温度应力，并在组织中产生裂纹。固化质量差对混凝土的整体质量有显着影响，直接影响混凝土的抗裂性。传统的固化方法是喷水，这对于一般的混凝土结构非常有效，以减少表面收缩并防止开裂。但是，由于大体积混凝土砌块内外温度不一致，强度增长不一致，表面经常出现裂缝，强度增加缓慢。具体而言，脱模时间应尽可能推迟，模具移除后应立即覆盖或回填模具，以避免外部气候的影响。固化周期应处于混凝土强度增长最快的阶段，最好是更长。过早固化会影响混凝土的粘结能力;固化太晚会导致干燥过快，宽度小，表面收缩裂缝不规则。维护措施应合理，并应浇水，以确保混凝土表面完全湿润。

结语

在房建施工中，混凝土工程的质量直接影响了建筑整体质量，为了保证混凝土结构的质量，在结合工程实际施工状况的基础上，对混凝土工程的裂缝成因进行详细考虑。根据裂缝的具体行成原因，结合实际施工情况，采取措施进行预防和处理，为房建项目质量夯实基础，提高整体建筑工程的施工质量。

参考文献

［1］苏丽新.探讨房建施工中混凝土结构出现裂缝的原因与对策［J］.四川水泥，2019（05）：288.

［2］张欣.混凝土结构施工中裂缝的成因及应对措施［J］.江西建材，2017（24）：62-63.

论文作者:李巧丽,,迟余欣,,薛琳

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90ba1e1380ec1a2f550d9e69.html