# 建筑工程屋面渗漏原因及防水施工技术要点分析论文_屠立槐

屠立槐

浙江荣庆工程管理有限公司 浙江杭州 311203

摘要：屋面防水工程的施工质量影响着建筑工程的整体施工水平。在屋面防水施工过程中，经常会发生渗漏问题，它严重影响房屋的正常使用，给业主带来更多的麻烦，并在维修过程中造成较大的经济损失。在屋面防水施工过程中，有必要提高施工人员的技术水平，如果施工人员操作不当，也会导致渗漏。文中主要分析了屋面防水工程渗漏的原因，探讨了施工工艺要点。希望对施工单位能提高屋面防水工程质量，保证施工质量有所帮助。

关键词：建筑工程；防水工程；渗漏；施工技术；

屋面防水工程是建筑工程的重要组成部分。在建筑施工过程中，设计人员应保证施工方案的合理性。施工人员应提高技术水平，了解渗漏原因，避免质量问题。渗漏是屋面防水施工中常见的质量问题。它将影响建筑工程的整体质量，影响建筑物的正常使用，缩短建筑物的使用寿命。因此，施工单位必须重视屋面防水工程的施工，搞好管理和维护，搞好选型，以减少施工项目的隐患。

一、屋面防水工程渗漏原因分析

1、施工材料性能差，质量差

在屋面防水施工过程中，施工单位必须做好选材工作。施工单位购买防水卷材的性能和质量严重影响施工质量。在屋面防水工程中，常用的防水材料主要有石油、沥青、沥青毡等，这些材料具有低温脆性开裂、高温软化、抗拉能力弱等缺点，并且容易老化。在沥青油毡的使用中，有必要选择合理的施工工艺，否则会增加潜在质量隐患的概率。一些施工单位对这项工作没有给予足够的重视。使用沥青毡等材料时，监理工作做得不好，导致屋面防水施工后不久发生渗漏。这直接关系到建材的性能和质量，严重影响屋面防水工程的施工质量。

2、屋面设计存在较大问题

施工前，设计人员必须优化施工方案。在一些建设项目中，由于建筑物排水坡度设计过小，导致建筑物排水不良和渗漏。施工中还应搞好排水设施的建设，确保结构的合理性，及时排除屋面积水，避免屋面渗漏。在建筑施工过程中，还应做好绝缘设计和水准测量工作。这些位置也容易泄漏。只有重视屋面防水工程的设计，才能减少渗漏和其他质量问题。

3、施工人员的技术水平相当差

在屋面防水工程中，施工人员必须掌握施工技术，了解施工设计要点，以提高施工设计水平。施工单位需要培养施工人员，掌握施工技术，掌握最佳技术应用于不同环节，许多施工单位在培训中没有做好工作，这使得施工人员的素质较低，质量意识差，提高质量问题的可能性。在施工过程中，监理工程师也要做好质量检验工作。发现漏水隐患后，必须及时通知施工单位。施工人员的技术水平也是屋面防水渗漏的主要原因，施工单位必须特别重视。

二、建筑工程屋面防水施工技术

1、屋面卷材防水施工

1.1屋面找平层施工。首先要考虑屋面排水坡度，既要满足工程的总体设计要求，又要满足以下要求：屋面结构坡度大于3%，材料坡度保持在2%，屋檐沟坡度为大于1%，沟槽底部的水滴保持在20厘米以内。找平层应设计分区接头，采取良好的密封措施。带状接头应设置在板坯端部的接合位置。纵向和横向间距满足以下要求：细石混凝土和水泥砂浆调平层不超过6米，沥青砂浆调平层不超过4米。

1.2屋面保温层。排气道的最佳距离是6米。每36平方米在屋顶上设置排气口。同时，排气孔应该是防水的。对于屋面结构，要保证保温材料的干燥湿度合理，从而保护保温层。

1.3铺设屋面卷筒的方向。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆屋面坡度为3%~5%，可铺设在垂直顶板或平行顶板上。当坡度小于3%时，应采用平行顶板的方向。当屋面坡度大于5%或屋面经常受到一定的振动力时，屋面的防水积聚应垂直于屋面高度。新型聚合物合成防水卷材可以采用两种铺设方法，但上下层垂直铺设是禁止的。

2、屋面防水施工技术

屋面涂料种类繁多，不同材料的施工方法也存在差异。下面是溶剂型涂料的施工技术：溶剂型涂料的使用要求屋顶基材的干燥。干燥程度取决于涂层的特性；防水涂料不能一次性完成。在一次涂覆刺激和成膜之后，可以进行下一个构造，两个涂层的方向应回到垂直方向；对于基体增强材料，短边搭接宽度大于7 cm，且场侧搭接宽度大于5 cm。类似地，基体增强材料的上下层不应该彼此垂直。所涉及的搭接接头必须错开，它们之间的间距应大于宽度的1/3，加固材料的铺设与线圈的铺设是一样的；应反复使用防水涂料，以确保防水效果；涂料的防水层应保护好，保护层可采用细砂、云母、水泥砂浆等。

3、屋面刚性防水施工技术

刚性防水层通常采用结构找坡措施，将边坡控制在2%-3%之间，刚性防水层中不能埋设管道。最防水层为补偿收缩混凝土防水层和普通细砂混凝土防水层。防水层必须设置单独的接缝，并在接头处采用密封防水措施。隔板接头一般设置在顶板的角部和顶板的支撑端。防水层和建筑结构的铰链，与楼板连接，宽度控制在5-30米，垂直和水平间距控制在6米，没有设置保护层。刚性防水层与突出结构的连接应预留3cm的间隙，并采用密封材料和防水处理措施。隔离层应设置在基座和细水泥防水层之间。隔离层的防水要求不高。可以使用诸如Ma Ma ash和纸灰的砂浆。防水层厚度控制在4cm左右，增加直径4mm-6mm、间距20cm的双向钢筋网。钢筋网和分离接头应断开连接。

4、瓦屋面的防水施工技术

首先，在屋顶的底部铺设一层线圈，线圈在线圈上铺设混凝土时，可以用油毡或水泥钉固定，屋檐沟和防水沟防水层可采用防水涂层技术或金属板材制成。对于平瓦屋顶的施工，第一步是在基座上铺设一层搭接宽度超过10厘米的线圈，并用水带将线圈固定在基座上。在屋顶涂层之前，底座应保持干燥均匀。涂层厚度应满足设计要求。同时，在涂层材料干燥之前，应采取保护措施。

5、屋面防水施工技术

檐沟的防水层应从沟底到沟外檐铺设，线圈端部应固定，防水密封。国内细石混凝土防水层与屋檐沟槽之间应预留接触槽，并采取密封措施，涂层的端部也应密封多次。在屋檐边缘80厘米范围内的卷材应完全粘接。屋檐下端应为滴水罐和鹰口。线圈的端部应该固定和密封，应反复使用防水涂料，以确保防水效果。

6、管理维护方面

房屋使用后，建设单位或者物业管理部门必须派专人负责屋顶管理，定期检查、清理，及时处理发现的地方性缺陷。严禁在已施工防水层上钻孔，不得乱扔屋顶。每年雨季前检查和清理，发现问题并及时维护，并做好维修记录。冬季下雪后，应及时清理屋顶积雪，避免屋顶防水层冻融交替影响。

三、结语

屋面防水施工是建筑工程的重要组成部分，直接影响建筑物的使用功能和使用寿命。防水技术、防水材料和防水技术直接关系到防水工程的质量。有必要加强屋面防水施工技术的研究，采用合理的施工方法和先进的施工技术，严格控制施工质量，做好建筑质量检测工作，确保建筑屋面防水质量。

参考文献：

[1]周仰东.关于建筑工程屋面防水施工技术控制探析要点浅论[J].中国新技术新产品，2012，06.

[2]雷建国.小议建筑屋面防水的现状及解决措施[J].低碳世界，2016（01）.

[3]张韬.房屋建筑屋面与卫生间防水施工探讨[J].技术与市场，2011，（04）

[4]耿伟伟.屋面防水渗漏因素及质量控制研究[J]施工技术，2011，（S1）.

论文作者:屠立槐

论文发表刊物:《防护工程》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90ba5869eaee9d8c44bc5f08.html