# 加强组织科学管理努力降低现在车使用成本论文_刘厚文

摘要：近年来，随着区域经济增速放缓，我局货运发送量呈断崖式逐年下滑。装车下降导致大量闲置空车，无效货车使用费大幅增加。根据总公司财务清算政策规定各铁路局管内现在车辆日向总公司缴纳货车使用费。2014年我局货车使用费支出16.4亿元，占运输总成本支出的4.2%，这部分成本支出相当可观。如何正确运用现有清算政策，优化现在车结构，提高货车运用效率，最大限度减少货车使用费，是我局增收节支的重要途径。

关键词：降低成本；科学管理

一、现在车使用基本情况

哈局2015年一季度现在车日均保有量为49931辆，同期减少6406辆，下降12.6%。日均装车6903辆，比去年同期减少了1457车，下降了17.4%。装车降幅与现在车降幅相差4.8个百分点。在此情况下，一季度备用车占运用车比率与去年持平，为39.7%。封存车一季度日均为2.2辆，仅在2月份有日均产生7.1辆，1、3月份均没有货车封存。

由于一季度现在车降幅比装车降幅少4.8个百分点，相当于现在车同比日均多2130.9辆，路局每天多支出货车占用费近30万元。

二、我局现在车使用存在的问题

我局位于全路路网末端，营业里程7099公里，车站449个，可谓是线长点多，在全路装车不景气的环境下我局便成了全路的大存车场，这样来我局货车占用成本明显加大，存在现在占有量与装车比例失调问题。如何在合理范围内压缩管内运用车数量，减少货车占用成本支出。

1．封存车情况 哈局一季度封存车减免仅569辆日, 仅高于太原局（太原局没有封存货车，该局装车数大于去年同期），位于全路倒数第二位，占全路封存车总数的0.07%,是全路各个铁路局平均封存车的1.2%。一季度减免货车使用费7.7万元,而相邻沈阳局则减免1200多万元。是沈阳局减免费用的0.6%。可见我局在封存车减免使用费这项工作上一季度与各局相差甚远。

2．备用车情况 年初以来，备用车没有发生减免货车使用费,主要是因为总公司在备用车调度命令中没有注明免收车辆使用费。但是从总公司所发的系列减免文件中可以看出，正在对备用车数据进行规范,为下一步与各个铁路局进行货车清算做准备。如：总公司计统部制定了《关于做好免收车辆使用费货车统计工作通知》（铁总办计统【2014】117号）文件。该文件中“货车运非转变记录”(运统6--1)报表,详细规定了每一个车站上报的每一辆备用车的到达时间、到达车次、转入备用时间、转出备用时间、出发时间、出发车次、总公司命令号等详细信息,由车站通过清算货车统计系统直接上传总公司汇总。总公司通过清算货车统计系统数据卡控每辆货车在每一个车站信息，确保了各站上报备用车统计数据的准确性。可见总公司通过该报表（18点以外单独统计）掌握了各个铁路局备用车的真实数据。

通过总公司计统部运统6-1备用车统计结果与18点报告统计结果对比分析，不难看出，哈局一季度18点上报日均备用车16699辆，而运统6-1显示符合规定的日均备用车4109辆，相差12590辆，“合格率”为24.6%。75.4%的违规备用车是如何产生的呢？

一是“流动备用”。多数货车没有按照《货车统计规则》规定，只有备用命令，没有解除命令的情况下，违规用另一辆车后到达的空车进行顶替原有的备用车，而原来备用的货车投入运用。只是保证了车站的备用车总数不变，备用车循环流动备用。

二是“只备数不备车”。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆调查发现车站18点结存有一定数量的空车，不管停留时间否满足规定48小时，不考虑车号是否固定，只要给个命令便将货车进行备用，在18点报告中按备用车上报。

备用车数据的失真，导致以下后果：

（1）违规备用会在今后清算上留下隐患。如果总公司按照清算文件对备用车减免货车使用费,哈局仅有24.6%的备用车能够减免货车使用费，其余部分按照“铁总财(2014)200号”文件规定，不但合规备用部分货车车辆使用费不能减免，而违规备用部分车将加倍核收货车使用费。

（2）直接导致哈局货车周转时间和货车停留时间产生水分。按照《铁路货车统计规则》规定，将违规备用的货车还原运用车来测算，哈局一季度的货车周转时间将达到4.5天，是上报货车周转时间的150%；货车停留时间达到45.5小时，为上报的停留时间的230%。统计数据不真实不但影响全局优化运输组织，提高运输效率，而且骗取路局单项奖励。

三、建议及措施

1．加强运输组织，提高运输效加快车辆周转

加强运输组织工作，压缩装车、卸车、排车时间。合理按照班计划进行配车，通过控制管内运用车，提高工作量的方式来压缩我局管内的货车周转时间，提高运输效率。

2．合理压缩管内现在车，控制成本支出

在装车大幅度下滑的前提下,尽量控制我局管内现在车保有量,在保证装车的前提下,将多余的空车挡在分界口外,以压缩我局部属现在车车辆日,减少货车使用成本。

3．利用总公司清算政策,争取封存货车

根据铁路总公司下发的 《中国铁路总公司关于免收部分货车使用费的通知》（铁总财【2014】200号）文件规定的免收条件规定：“货车封存时间原则上不少于3个月；货车备用以敞、平、棚车为主，备用时间原则上不少于48小时。铁路局违反规定使用封存、备用货车,总公司对该局当月所有封存、备用货车使用费不予减免,并对违反规定使用的封存、备用货车按调度命令规定的封存、备用天数和规定使用车数的2倍标准加收货车使用费”。也就是说货车封存和备用，必须达到规定的时间，并具有总公司注明免收货车使用费的调度命令。

总公司减免货车使用费项点有检修车、特货公司货车和封存货车。各个铁路局的检修车总公司有检修车计划；特货公司（B、D、J型车）车辆数在关内相对固定；只有封存货车这个减免项点各个路局可以采取措施，进一步挖潜提效。

因此建议加强与总公司沟通,增大我局封存车数量,将长期闲置不动的空车按照规定进行封存。从总公司公布一季度数据来看,我局在封存车清算上减免只占全路减免份额的0.07%。按全路封存货车辆日占总货车辆日比率为1.3%（819845÷63008154）计算，哈局合理封存货车辆日应为52033（3998926×1.3%）辆日，一季度可为路局节约货车使用费成本支出718.06万元。更何况我局为尽头局，处于全路存车场状态，可争取更多的封存数额，更好的节约成本支出。

4．规范备用车,杜绝指标虚假

严格按照《铁路货车统计规则》规定备用货车,杜绝“流动备用”和“只备车数不备车”的现象发生。要在运输组织上下真功夫，不能再统计数据上弄虚作假。

论文作者:刘厚文

论文发表刊物:《科学与技术》2019年16期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90c9202dd41075ef381679ca.html