# 房屋建筑地基基础工程施工技术研究崔楠论文_崔楠

摘要：随着我国社会主义市场经济的飞速发展，我国各行各业的发展都得到了快速的提升。房屋建筑行业也不例外，随着现代房屋建筑的发展，对于地基基础工程的相关要求也越来越高，基于此，本文主要对房屋建筑地基基础工程施工技术进行分析研究，希望通过本文的分析研究，给行业内人士以借鉴和启发。

关键词：现代房屋建筑；地基基础工程；施工技术

引言

众所周知，在多数房屋建筑工程中，前期很难找到完全的符合工程要求的地理条件，或多或少存在着不足与瑕疵。因此，为了满足变形性以及渗透性两方面基的要求，弥补地理条件的不足，相关人员应当及时对地基地质进行处理，使用合理的地基处理技术，保障地基地质的承载能力及各项指标满足房屋建筑工程的要求，使其达到工程标准。地基是房屋建设施工项目中最为重要的环节，是整个工程项目的基础，这就需要在房屋建设施工中对地基进行有效的处理，保证地基的密实度和可靠性。因此，在地基处理施工中选择合适的技术，对地基进行有效的改善。

1房屋地基处理概念及特点

房屋地基处理概念及特点主要涉及到以下几个方面：随着经济与城市的不断发展，越来越多的人口涌进城市，房屋的建筑高度也随之不断的增加，对地基的要求也就不断地提升。通过改进地基处理技术，可以有效保障建筑施工质量，满足人们工作和生活需要。就国内当前的地基处理工作而言，复杂性、潜伏性、困难性是地基处理显著的三大特点：①复杂性。国家区域辽阔，不同区域的地形复杂多样，同一地区的地貌特征也不尽相同，因此在房屋建筑工程施工中，对地基处理的要求非常复杂，尤其是地质条件恶劣、自然灾害频发的地区，比如盐碱地、冻土地以及红土地等，以及泥石流、滑坡、地震等自然灾害严重的地区，对房屋建筑地基的要求不尽相同。因此在地基处理过程中，解决纷繁复杂的自然条件问题是重中之重。②潜伏性。房屋建筑是一个整体工程，各环节施工都有其作用与意义，且每一步骤都有逻辑性，因此在规划以及施工过程中必须谨慎小心，严格把控施工质量，防患于未然，及时发现克服潜在的问题并处理，避免影响房屋建筑的整体质量。③困难性。房屋建筑工程施工中，地基处理不仅仅是简简单单的平整土地，相反，地基处理对于技术的要求非常严格，处理的困难性也随之增加。此外，在对地基进行处理时，施工区域位于建筑下方，因而可能会对建筑的稳定性造成影响，为保证建筑施工整体质量，相关单位必须加强对使用的地基处理技术的重视，保障后续工作合理开展。

2现代房屋建筑地基基础工程施工技术

2.1挖孔桩技术

现代房屋建筑地基基础工程施工技术之一是挖孔桩技术。在房屋建筑地基基础工程的施工过程中挖孔桩技术应用的比较广泛，因为挖孔桩技术在操作方面具有较强的可操作性，而且它也具有较强的承载力，与此同时挖孔桩技术还具有施工时间短以及所消耗的成本低等特点。挖孔桩技术顾名思义其主要工作是在挖孔，所以在使用挖孔桩技术之前需要对地表进行一定的平整度处理，在进行挖孔时需要根据相关的设计要求进行挖孔位置的确定，避免出现位置上的误差，通常情况下相关的施工人员都是采用十字交叉法来进行挖孔位置的确定，此外还应该严格确定桩径的大小，从而可以保证挖孔工作的质量以及挖孔工作能顺利开展。

2.2检测技术

现代房屋建筑地基基础工程施工技术之二是检测技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在现代房屋建筑地基基础工程中应用检测技术主要是为了能够保障相关工程施工的安全性，在使用检测技术的过程中主要注意以下几方面：1.在监测点的布置上要具备一定的科学和理性，比如尽量将检测点设置在基坑支护变化比较大的位置以及地基中地质条件相对比较差的位置；2.对于基坑边坡变形情况应该采取实时观测的方式进行勘察，从而能够及时的了解相关的情况，并根据观察的结果及时的进行相关参数的调整，从而有效的提高基坑边坡的安全性；3.在进行支护施工的过程中应该做到每天有固定的时间进行检测，而且对于季节性的影响因素以及要进行针对性的检测与预防，以此来保障工程施工的质量安全。

2.3静压力桩的控制技术

现代房屋建筑地基基础工程施工技术之三是静压力桩的控制技术。目前，中国大多数大型建筑物都使用桩基技术来建造地基。该技术的主要功能是将建筑物的主体与深层地基基础的硬质基础层连接起来，以免在上层基础上施加过大的压力，软土层就可避免基础变形。如果使用桩基础技术，则夯实过程必须在地基基础的基础层中进行。如果使用传统的堆叠技术，将会产生大量的噪音，尤其是当前的住宅建筑主要集中在人群密集的城市中心。如果声音太大，将会更多地影响人们的生活。在此基础上，采用静力基础桩基法进行基础施工。这种设计是向固定桩施加更高的静压，以便将桩基缓慢地压入地基基础中，从而减少了施工期间的噪音问题。

2.4管井降水控制技术

现代房屋建筑地基基础工程施工技术之四是管井降水控制技术。目前，中国大多数住房项目已开始使用管井来防止地基腐蚀。在施工过程中，必须确保含水层的渗透系数是分级的，并且系数要逐渐增加，下降率不能保持恒定。为了控制井的深度，管井的深度通常必须比基础井的深度高约六米。含水层中的组成物主要有泥质粘土和大量的泥浆，这削弱了地下土壤的渗透性。在此基础上，建造建筑物时，井必须延伸至地基基岩底部，以增加渗透系数并确保管井的完整性。值得注意的是，井的设计取决于施工地基基础的面积。

3地基施工质量控制措施

地基施工质量控制措施主要涉及到以下几个方面：地基施工过程中可能会出现多种问题，如基础轴线偏移问题，出现该类问题可能是因为施工过程中先开展了山墙和外墙堆砌工作，导致基础槽中线丢失，也有可能是工作人员在工作过程中碰到了控制桩，导致控制桩的位置发生变化。为了降低该问题出现的概率，工作人员要加强对保护措施设置的重视，通过开展中心桩校对工作，保证基础拉中线工作和轴线确定等工作合理开展，避免在施工过程中出现新问题。其次，施工过程中可能会出现基础标高控制不到位问题，工作人员要在相关工具的帮助下，合理开展基础标高检查工作，使用细石和沙土等将基础标高找平，使用水准尺等开展校准工作，在每一施工阶段都开展水平检测工作，这样才能保证其标高控制质量。最后，为了避免因为地下潮湿问题对建筑内部造成影响，施工过程中必须加强对防潮层施工的重视，使用合理的堆砌方法，结合水泥砂浆的配置比例要求，按照1：2.5的比例来配置水泥砂浆，可以保证防潮层施工质量，施工过程中出现防潮层开裂问题的概率大大下降。管理人员应当加强对施工环境和施工材料的重视，禁止施工人员在水泥砂浆中掺盐，同时还应当加强对抹灰工作的重视，保证抹灰质量符合工作要求，后期出现建筑墙体受潮问题的概率大大降低。

结语

总之，在房屋建筑的施工工程项目中，地基施工是最重要的环节之一。当前，在建设工程项目中都会对地基进行有效的处理，选取合适的施工技术。进行有效的实地勘察，针对不同地区的土质条件，进行有针对性的地基处理，最大限度地保证地基的使用年限，保证房屋建筑工程的质量和安全。

参考文献

[1]鹿伟，鹿清亮.房屋建筑工程中地基处理施工技术的探讨[J].砖瓦世界，2019（24）：117.

[2]高金歌.解析房屋建筑施工工程中的地基处理技术[J].魅力中国，2019（35）：330-331.

[3]姜传胜.房屋建筑施工工程中的地基处理技术解析[J].城镇建设，2019（8）：75.

论文作者:崔楠

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/91195f79157d8a1fc1d524cb.html