# 浅谈全站仪在数字地籍测量中的运用论文_陈永营,白宗杰徐文

山东元鸿勘察规划设计有限公司 山东济南 250000

摘要：伴随着电子科学技术的迅速发展，地籍测量的技术和仪器都得到了 很大的提升，在这其中，全站仪无疑是非常重要的一类设备。本文旨在对数字地籍的概况、特点以及全站仪在这其中所能起到的重要作用进行阐述，并对全站仪的运用所具有的优势和问题进行重点讨论，以期能够对相关部门和工作人员起到一定的参考和帮助作用。

关键词：全站仪；数字地籍；测量；运用

随我国社会经济和电子技术的迅速发展，地籍测量仪也获得了技术上的改进，向精密化、电子化、机械化转变，全站仪在数字地籍测量中发挥了极为重要的作用。数字地籍测量本身是一项十分先进的测量技术，运用全站型电子速测仪到现场测量，然后运用计算机网络信息系统将测绘自动化，它具有计算速度快、测量精准、数据可共享、传输简便等优点。采用数字地籍测量技术能很大程度的提高地籍测量的质量和工作效率。

1 数字地籍测量概述

土地管理是国家管理的一项重要工作，而得到详细的地籍管理信息的方式便是进行地籍测绘。如今随计算机技术的高度发展，已经进入信息化时代，传统的地籍测量方式已将被取缔，传统的地籍测量中，是测绘人员利用钢尺、经纬仪等工区进行实地勘测后，再利用比例尺、分度器等运用专业计算方法进行模拟的绘制，然而这种方式相比较数字测量方式而言有着耗时长、精准度较低、效率较低等缺陷，最大的缺陷是所模拟出的信息不能得到有效的共享。

字地籍测量是将计算机技术有效的运用到地籍测量这一项目中的成果，实现了自动化、测量现代化。它首先运用数字化采集设备到各地采集地籍信息数据，这种数字化采集设备能够自动收集信息，且与计算机相连，数据被传输到计算机系统后，工作人员再运用专门的应用软件对采集到的数据进行详细分析和记录，与此同时建立、完善地籍图形数据库，最后计算机会输出一份完整的地籍图鉴。

2 数字地籍测量的特点

数字地籍测量的方式有效克服了传统模拟法测图的精准度差、绘制出现偏差、时效性慢、工作效率低、数据无法传输等问题。反之，数字地籍测量的方式体现出精确度高、自动化程度高、现势性强等特点。

（1）精确度高。模拟测图的绘图精确度在很大程度上依赖测量工具以及绘图工具，比如比例尺的精准度、经纬仪的准确度，以及最后绘图时绘制的准确性都会对图的精度产生很大影响，手工绘制的方式更是不可避免的导致绘图不准确。然而数字地籍测量过程中，无论是实地测量、数据记录、运算、数据存储、以致最后成图都是运用GPS和计算机观测、计算的，数字地籍测量的方式保障了测量的准确性。

（2）自动化程度高。数字地籍测量有效运用自动化勘测设备，这种自动化设备在野外与GPS和计算机相连接，能够自动记录下数据，并且对数据进行快速的传输、记录、处理、最终成图。它有效的解放了劳动力，并且比人为测图更加高效、准确。

（3）现势性强。由于天气、气候等自然原因以及人为的变更，需要对地籍进行及时的测量、更新地籍数据。传统的纸质地籍图则需要工作人员重复的测量，重复的绘图，过程十分繁琐。而数字地籍测量则克服了这些问题，由于是计算机进行内部计算管理，工作人员仅需要将变更了的数据传输到计算机，计算机便会快速的更新数据库，然后绘制出新的地籍测量图，这个过程十分快捷，有效满足了地籍图的现势性。

3 全站仪概述

全站仪的全称是全站型电子速测仪，它将光电测距仪、电子经纬仪以及微处理器的功能集于一身，外形与电子经纬仪比较相似。在实际的测量操作过程中，大多数情况下需要对距离和角度进行观察测量，这也正是全站仪得到广泛应用的原因。全站仪能够在用仪器照准目标之后，在微处理器的控制下自动进行测距、天顶距读数，以及数据的存储和处理等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 全站仪在数字地籍测量中的应用

随着社会经济和计算机科学技术的发展，办公自动化成为了时代的主题，地籍测量工作也有效的运用到计算机应用软件进行处理，从而让大大提高了工作效率。自由设置全站仪便是数字地籍测量中最常用的测量方式，在野外按照一定比例放置全站仪与能自由设站程序功能的电子手簿配合使用能高效的对二到五个控制点进行方向和距离上的观测，与此同时自动计算出测站点的地理坐标，这种自由设站的有优点主要体现在设站数量较少，安置的站点也不受地质、地形的影响。

数字地籍测量是先设置全站仪，对整体进行测量后控制局部，然后采用数字成图软件对测量到的数据继续综合整理，最后成图，这种方式一般称为“一步测量法”。

数字地籍测量工作中最为重要的是数字地籍测量软件，如今随着数字地籍工作不断受到重视，数字地籍测量软件不断更新、发展，一套较为成熟、先进的数字测量软件具备数据运输、数据管理、数据输出、数据内部运算的功能，而且系统内部拥有很大的内部存储空间。目前我国地籍测量工作一般采用较为统一的测量软件，测量的数据以及输出的绘图都应该符合国家标准图示。

传统的地籍测量是运用纸质进行绘制，精度较低。数字测量的方式能有效的提高绘图精度，这是一次质的飞跃。全站仪采集到的数据在经过计算机软件处理后不会产生损坏，随着计算机软件的不断更新和测量仪器技术的提高，数字地籍测量的精度也不断提高。

5 全站仪在数字地籍测量中的问题及优势

5.1 全站仪在数字地籍测量中的优势

传统的地籍测量十分依赖测量工具，比如钢尺、经纬仪等，利用它们测出方向和距离，然后再利用比例尺和平板仪进行作图，这种方式很大程度的依靠人工，因此在精度上有很大的问题，不能满足数字化的要求。

目前较为先进的测量仪器主要是全球定位系统（即GPS），这时美国研制的新型定位系统，主要借助分布在高空的数个GPS卫星进行地面位置的确定。这种方法与传统的常规方法相比较而言，具有更高的精度和自动化程度，布点也更加灵活，但是在进行碎步测量的过程当中依然是全站仪比较灵活好用。尤其是在对房屋权属的界址点进行测量的过程中，由于高楼存在多路径效应，GPS在这种环境中往往无法使用，即使能用，精度也不会很高。

5.2 全站仪在数字地籍测量中存在的问题

（1）控制不方便。由于在对大面积地籍进行测量之前，首先需要进行控制测量，而又因为控制点与控制点间的距离较大，如果只是用全站仪进行控制，往往难以完全对准，而且边长越大，光的折射强度也就越大，使导线无法最终实现闭合。如果想要解决这个问题，可以在做控制的过程中引入GPS，这样的控制不仅精度高，而且闭合环的误差也更小。

（2）导线点多，精度较差。由于在地籍测量，尤其是城镇的地籍测量之中，因为房屋较为密集，所以需要做较多的导线点，这也就导致了误差的累计，进而造成精度随之下降。要想提升这方面的精准度，就必须尽可能从更多的方向作导线，并将导线上点的数量控制在最低。

（3）绘制草图对工作效率的影响。由于在使用全站仪进行野外数据的采集过程中，必须进行草图的绘制，这对于工作效率必然会产生一定程度上的影响，造成野外工作人员负担的加重。现如今，伴随着计算机和掌上电脑的普及和推广，野外测绘过程也逐渐引入了这些便携式设备，使草图绘制工作变得越来越方便快捷，也使数字地籍测量工作朝着内外业一体化发展的方向不断前进。

6 结语

通过数字地籍测量技术的运用，能够将地籍测测量和地籍信息系统的建立同时完成，既能提供图件和图表以满足用户需求，还能提供数据供地籍信息系统使用。伴随着全站仪在生产实践过程中的推广，数字地籍测量技术的应用已有了很大程度的提升，并获得了良好的经济和社会效益，这也决定了地籍测绘向数字化、信息化、自动化发展是历史的必然选择。

参考文献：

[1]李延猛，杨海涛.结合实例探究城市地籍测量中GPS全站仪的运用[J].城市建设理论研究（电子版），2013，（18）.

[2]李根峰，丁红兵.全站仪在地籍测量中的应用[J].科技创业家，2013，（14）：150-150.

[3]罗玲萍.全站仪在城镇地籍数字化测图中的应用[J].建材与装饰，2013，（8）：160-161.

论文作者:陈永营,白宗杰徐文

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2016/1/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/912a92accb18aa607f73c375.html