# 论园林施工新工艺的运用及技术难点论文_唐乔英

唐乔英

长青园林绿化工程有限公司 广东惠州 516001

摘要：随着社会发展的越来越快，城市的建设规划和要求在不断的提高，园林工业作为城市建设中的重要组成部分，园林的施工和建设也越来越受到人们的重视，人们的生活水平逐渐上升，对园林建设的要求也越来越高，因此对园林施工新工艺的运用也在不断的研究和探索进程中。本文针对园林施工的技术难点进行分析，探究园林施工新工艺的运用以及园林新工艺的管理，争取建设有特色的园林工艺与城市建设。

关键词：园林建设；新工艺运用；技术难点

引言

社会的进步带动着城市的建设与发展，城市的建设不仅依赖于建筑，还与园林的建设息息相关，园林作用可以减轻城市的污染、净化空气，还可以美化城市，园林建设已成为城市发展的重点，由此体现了园林事业发展的重要性。园林的建设常常会遇到一些技术难点，目前园林建设中运用了一些新的施工工艺与管理，包括园林小品、植物种植、选用种植土、植物养护等施工工艺的更新，于是本文对园林施工新工艺的运用及技术难点进行分析和探讨。

1园林施工的技术难点

园林施工在不断的实践中，施工技术得到了很多的改进和完善，目前在施工工艺中，大量的新型材料被予以使用。在园林施工中新工艺的应用还存在很多技术难点，包括土工合成材料的运用、边坡的防护、雨水资源合理配置和利用、利用工业废渣做空心砖等。

1.1土工合成材料运用技术

透水软管是一种新型的土工合成材料，是由内存钢丝和P.V.C过滤管壁两部分组成，内存钢丝是透水软管的支撑主体，透水软管与普通的转孔排水滴管不同，通过渗透毛细管原理，将土石中多余的水分通过纤维吸收出来，饱和后多余的水会滴入管内，完成排水，透水软管规避了传统转孔排水不足的缺点，对软土层的改良起到了很大的作用。

1.2土工合成材料中边坡垫三维网的防护技术

边坡垫三维垫网是一种新型的土木合成材料，主要用于植草固土，90%的空间被细石、砂砾、土壤填满，在填土时要保证土壤的疏松和柔软度，从而确保植物的根部可以穿过土壤，并能够顺利的成长，植物生长成熟，根系深入到地下30~40cm后，和泥土、草皮、网垫恰当紧密的结合起来，便形成了一层非常坚韧的绿色复合保护层，这种新型技术的使用能够促进植物的根固，适合环山路的侧护坡。

1.3高边坡防护技术

在园林工程施工中，为了保证边坡的平稳，要增强边坡的强度，并提高坡面的抗剪抗滑移能力，对边坡的一些力学性能进行改善，传统的边坡防护技术不能很好的解决这些问题，目前使用较为广泛的为高边坡防护技术，高边坡技术主要用于高坡施工、人工湖施工等工程中。在边坡的施工之前，要针对具体的情况，考虑各种自然因素的影响设计一套完整的施工方案，入边坡的实际坡度、高度以及当地的水文地质条件等都直接影响着施工的进行与边坡的质量。高边坡防护技术是植物防护技术与砌体封闭防护技术结合的一种新型工艺。植物防护技术适用于边坡地质条件相对较好的施工环境中，是通过植物自身发达的根系，来起到自然的固土固水固肥的作用，能够获取交稿的生态效益并保证边坡的稳定。砌体封闭防护技术更适用于边坡强度要求高或者地质条件相对较差差的施工环境中，在边坡上铺设嵌草砖能够对边坡水土有很好的保护作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4雨水回收利用技术

雨水回收技术也是园林建设中一种新型的工艺，通过修建一些特殊的设施、设备或者做特殊的工艺处理，将自然降水进行储存和收集，这些水可以用来冲洗道路、绿化浇灌，实现了自然资源的高效和循环使用，具有很高的环保价值，同时提高了资源利用率，节约了能源。

1.5工业废渣与空心砌块应用技术

工业废渣与空心砌块应用技术主要是将工业废渣进行再利用，工业废渣包括粉煤灰、骨料、生石灰、水泥、磷石膏等，并加入适当的掺入亚钠、硫酸钠、硅酸钠、三乙醇胺等添加剂，将这些原料进行加工、制坯、干燥、焙烧、冷却，制作粉煤灰空心砖块，该技术的使用既使园林的工业废渣得到了处理，缓解了工业废渣对环境的污染和破坏，同时节省了大量的资源，实现了资源的再利用。

2园林施工新工艺的管理

2.1提高园林使用新工艺的预见性

在园林施工中，增强园林施工新工艺的预见性，可以促进园林工程更合理科学的开展和实施。在园林施工之前要对施工地区的环境进行全方位的勘察，包括自然环境和社会环境，通过现场试验的方法对新工艺进行试验，并观察新工艺的使用效果。在设计施工方案时要对新工艺的使用方向进行详细的规划，确保新工艺的可行性。例如，在选择石材时要进行整体的规划，在保证质量的前提下还要有一定的审美要求，新工艺可以运用到石材的搭接缝隙和勾嵌等方面。

2.2将施工资源进行合理配置

传统的园林施工单位较为注重施工的过程和结果，对于园林景观资源的保护和利用远远不够，园林新工艺从这一方面做了大量的改进，在施工过程中根据实际情况对园林资源进行大量的整合和利用，大大的节约了成本。在园林施工中，对水资源的需求量是很大的，因此施工人员要充分做好水资源的调配工作，在保证施工质量的前提下，减少水资源的浪费。园林施工新工艺的雨水回收利用技术通过对自然雨水的回收储存和再利用节约了大量的水资源，提高了资源利用率。在园林施工中要求施工人员在施工过程中，能够对园林资源进行充分的整合和利用，在保证质量的前提下，减少资源的浪费。

2.3尊重园林工程施工工艺的内在规律

园林施工工艺的应用必须尊重园林内在的发展规律，对于旧工艺要取其精华，弃其糟粕，不能盲目的丢弃，对于新工艺也不能全盘接受，要与时俱进，并不断地进行改进，将旧工艺与新工艺进行结合，能够更好地促进园林工程的建设。在园林工程的实施过程中，要充分结合园林本身所要达到的景观效果，正确的把控新工艺的使用方向，科学合理的将新工艺运用到园林工程建设中。

2.4提高新工艺施工人员整体素质

园林施工新工艺对园林建设的施工人员也提出了更高的要求，施工人员必须具备专业的知识技能与实际的操作能力，只有保证施工人员的综合素质，才能保证施工人员对园林施工资源的充分利用。因此，施工单位要根据施工人员的实际情况，制定合理的培训内容，定期对施工人员进行专业技能培训，不断提高施工人员的专业技能。施工人员要加强园林施工新工艺的理论知识学习，能够很好的将理论知识和实际工作相结合，从而真正掌握园林施工新工艺。施工单位要注重施工人员的思想教育，强化施工人员的工作责任心，确保施工人员能严格的按照相关规定进行操作。

3结语

随着城市建设的越来越好，园林建设作为城市建设的重要组成部分，越来越引起了人们的重视。本文对园林施工中的一些技术难点进行了深刻的分析和探讨，并将新工艺运用到实际的建设中去，对新工艺的管理进行了研究和分析，促进了园林的建设与发展。新工艺是时代与科技发展的产物，应该进行合理广泛的使用。

参考文献：

[1]王海山.园林绿化施工技术及注意事项[J].资源与环境，2012（11）.

[2] 黄宝华.浅析当前园林工程施工的新工艺及其应用[J].建材与装饰（下旬），2013（21）：145-147.

[3] 张国忠.浅析园林施工新工艺在园林工程中的应用[J].商品与质量?建筑与发展，2014（06）：111-112.

[4] 陆志华，贾秀珍.浅析园林施工新工艺在园林工程中的应用[J].民营科技，2013（09）：125-126.

论文作者:唐乔英

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/913b4c1405a2b67234afe578.html