# 电气自动化控制设备可靠性相关分析论文_肖思

广东电网梅州蕉岭供电局 广东省梅州市 514100

摘要：随着企业自动化水平的提高和普及，越来越多的企业关注自动化控制设备的可靠性。设备元器件质量、电磁干扰和机械作用力、设备的使用及维护等诸多方面都将影响电气自动化控制设备可靠性。文章主要分析了电气自动化控制设备可靠性的测试方法，并提出了提高可靠性的措施。

关键词：电气；自动化控制设备；可靠性

引言

我国计算机技术和网络技术的发展为电气自动化控制设备提供了技术支持，使得电气自动化控制设备在我国众多领域发挥着至关重要的作用。电气自动化控制设备的智能化、系统化以及规模化水平不断提升，并为生产经营创造了良好的效益。但由于生产环境没有得到改善，致使电气自动化控制设备的可靠性达不到理想的状态，可靠性问题逐渐凸显出来，这将对企业的发展带来极大的隐患。因此，加强设备的可靠性研究，提升电气自动化控制设备的使用安全，为电气自动化控制设备的安全运行创造更为有利的环境，将成为生产企业花费精力亟待解决的事情。

1.电气自动化控制设备可靠性的测试方法

1.1现场测试

这种方法指的是在装备制造电气设备使用的现场对设备进行可靠性检测，这个过程所运用的方法主要是数理统计法，通过科学严谨的数理统计，将检测所得出的数据计算出来，进而获得设备的可靠性指标。在对电气自动化控制设备进行可靠性现场测试时要对各种检测数据进行认真、详细的记录，在完成检测后需要对所收集的数据进行统计和分析，根据分析和计算出的结果编制设备可靠性的具体指标，并以这些指标作为评估设备运行可靠性的依据，从而得出设备真实的可靠性测试结果。

这种测试方法所运用的设备相对简单，而且整个测试过程可以在设备运行时进行，因此，能够将设备本身的情况更加真实客观的反应出来，如变频器的工作情况等，得出的测试结果更加可靠，对设备的成本投入有很大意义。另外，在整个测试过程中，设备的性能不会受到测试影响，只要可靠性达标，便可以实现设备的正常运行。而现场测试也有其存在的缺点，例如易受外界条件干扰、受受控条件限制和再现条件较差等，这些也是需要注意的地方。

1.2实验室测试

通过实验室测试进行装备制造电气设备可靠性测试，可以真实的模拟出设备的工作环境与运行条件，并运用数理统计的方法，计算出电控设备的相关可靠性指标。但与现场测试方法不同，由于改变实验相关的数据比较容易，所以这种方法在模拟设备工作环境的过程中，可以进行装备制造也电气设备运行的多种环境的反复模拟，从而使测试结果更加准确。

需要注意的是，这种测试方法与设备实际的工作环境还是有所差别，因此，实验所得出的数据很有可能会与实际情况不符。另外，这种测试方法的成本投入相对较高，整个实验过程中要运用的设备也比较复杂，因此，在运用这种方法进行设备可靠性测试以前，需要事先考虑设备的总生产量，大批量生产的设备比较适合运用实验室测试的方法进行可靠性测试。

1.3保证测试

保证测试主要指的是在设备出厂以前，就事先对设备进行相关的故障检测，以保证设备能够正常运行。由于电气自动化控制设备一般是由大量的元器件构成，当其出现故障时，其表现形式具有随机性和多样性，并非只是几种故障，而保证试验法的优点就在于能检测出多种多样的故障和设备的故障是否是随机的。而保证试验法的缺点在于其会随着时间的变化而失效，为保证产品在出厂前达到指标，通过改进保证试验法的失效率来实现。

运用这种方法对设备可靠性进行测试，能够及时发现设备可能存在的故障，从而对其进行有针对性的修理，从源头上降低了设备故障率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆保证测试的优势在于能够将设备本身存在的故障测试出来，但这种测试方式的周期相对较长，因此，如果设备的生产规模较大，这种方法并不适用，也正是由于这方面原因，小规模生产的设备普遍会运用这种方法对设备可靠性进行测试，而且常用于测试结构相对复杂的设备。

2.提高电气自动化控制设备可靠性的措施

2.1优化设备的构造设计

电气自动化设备控制的可靠性对于保证人们日常生活以及工业生产非常重要，因此，要提高电气自动化控制设备的可靠性首先要优化设备设计。在设计之前，要进行市场调查，深入分析产品的使用范围、性能和参数等等，再根据这个需求去进行合理的设计。虽然设计需要有丰富的想象力，但是也不能凭空想象，需要有一定的合理性。不同电气自动化设备功能是不一样的，为此必须根据设备的特点进行分析，对设备的内在特征进行科学性地细致分析，反复验证参数，确保产品的性能和使用条件，确保设计方案的合理性和科学性。应用空间不同，产品的结构形式和内容也会有所区别，不同的产品类型其在生产规模上也会有所不同，在设备实际的过程中必须考虑产品的经济性和功能性，不能遗漏任何一个方面，否则设备在后期运行过程中的可靠性都将受到影响。并且在功能适应的情况下，还应考虑到成本问题。一个需要批量生产投入市场的设备，肯定就需要考虑到经济效益，要在效益与功能之间找到一个合适的点，根据这个点去进行设计。尽可能地节约成本，但同时又要保证质量。

2.2选择合适可靠的零件

电气自动化设备中有很多零部件，而且类型较为复杂。所以，需要选择合适的零件。设备中的零部件、元器件产品的品种规格要尽可能少，而且要尽量选择专业性非常好的零件。这样的零件不仅精确度高，而且比较耐用。这样生产出来的设备在维修时会比较容易，能够很方便地更换任一损坏的零部件。在购买产品时，一定要注意零件的质量是否合格，要从正规厂家那里购买零件。还要对零件进行定期的维护修理。在修理时要仔细查看说明书，以及各个零件的型号。严格遵循零部件的选用准则。相关的维修人员在更换零件时要注意型号的匹配，严禁使用劣质的零部件，一定要经过严格的筛选之后再应用到设备的生产当中。还有就是，要培养专业技术的工作人员，使他们能够正确地使用电气机械，减少零件在工作当中的损坏。

2.3合理选择电子元器件

电气自动化控制设备电子元器件的选择需要以设备工作环境的技术条件、技术性能为依据，充分考虑到元器件的质量等级与设备的实际需求是否相符。在电气元器件的选择时优先选择标准的元器件，并准备足够的替代品，以保证在设备出现故障和问题时能及时地更换。电子元器件的使用性能对整个控制设备的可靠性有着直接影响，并且受到温度的影响，因此，在选择电子元器件时须保证其散热性能良好，尤其是一些大功率的电子元器件，必须有非常良好的散热性能，才能保证其可靠性。此外，电气自动化控制设备的可靠性还受到湿度的影响，控制设备在低温高湿的环境运行中，由于空气的湿度在达到饱和状态下会使及其元器件、印刷电路板上出现凝露现象，这对电子元器件的使用性能会产生不利影响，使其使用性能下降。由此看来，提高电气自动化控制设备的可靠性就必须保证电子元器件的合理选用。

3.结语

随着电气自动化控制设备可靠性受到的关注度越来越高，在可靠性测试中，要根据现实状况选择适宜的测试方法，以免影响检测结果。对于电气自动化控制设备在实际运行当中所面临的一系列问题，企业要予以高度的重视，提高设备的设计水平，选择合适的零部件，选择合适的电子元器件，以提升控制设备的可靠性，为企业取得更好的经济效益创造条件。

参考文献：

[1]曹殿春，厚金库.我国工业电气自动化的发展现状与趋势[J].中国新技术新产品，2013（2）.

[2]叶飞.电气自动化控制设备可靠性问题探究[J].城市建设理论研究（电子版），2015，18（22）.

[3]殷佳琳，李智勇.电气自动化控制设备的可靠性测试[J].煤炭技术，2012，31（4）.

[4]李福行.提高电气自动化控制设备可靠性措施探讨[J].科技创新与应用，2012（11）.

论文作者:肖思

论文发表刊物:《基层建设》2015年36期

论文发表时间:2016/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/913bd2ee8b249d4bff085fd7.html