# 基于电子产品有害物质的检测研究论文_李倩

东莞沃德检测有限公司 广东东莞 523000

摘要：随着电子信息技术的不断发展，电子产品已经充斥着我们生活的各个领域。在给我们的生活带来便利的同时同样会出现环境上的污染问题。往往电子产品中的有害物质都会产生很大的污染，但是很多电子产品中的重金属和塑料都具有回收利用的价值。在电子产品的有毒物质的处理工作上如果没有及时有效地展开，想要通过后期的处理来解决的话就会存在一定的困难。本文对电子产品有害物质的分析方法和处理手段展开讨论，希望能对以后的工作提供帮助。

关键词：电子产品；有害有害物质检测；检测技术；环境污染

引言：现如今已经是电子产品高速发展的时代，在电子产品的生产和应用的过程中会应用到多种类型的重金属、合成材料。众所周知，这些材料是极其有害的所以就要尽量的避免电子产品的有害物质对环境造成的破坏。在我国的很多地方的土壤和水域都受到了重金属材料以及合成材料的严重破坏，所以说对电子产品的有害物质的检测研究工作具有很大的意义和重要性，避免其产生的致癌作用影响人们的身体健康。

一、电子产品有害物质的范围确定和分析

在电子产品的生产过程中会应用到许多零部件并且这些部件的材料构成也是多样化的。在电子产品的零部件材料上包括：玻璃、陶瓷、金属等，在电子产品的处理器中主要的材料是电解质和重金属等。所以在对有害物质进行检测时要按照国家的相关标准将其范围进行量化，从而展开科学有效的分析。具体如下：

（一）有害物质的范围确定

在进行电子产品的有害物质检测时要根据电子产品的不同种类来展开监测工作，其中首先要做的就是要在各种各样的电子产品中进行样品的选择，本文主要是针对电子产品的外壳材料、主板材料等进行采集工作后展开分析工作。利用RoHS指令来对电子产品中的有害物质进行检测，电子产品中的有害物质的类型主要包括：铅、苯、铬等，在这些元素的使用上是比较多的，在电子产品的这些有害物质的标准规范中限量的标准都是1000，这种指令式的检测方法可以有效地作为评价电子产品是否符合安全标准具体要求的参数。

（二）有害物质检测的分析方法

在电子产品的有害物质检测过程中由于不同的有害物质的属性和特征都具有差异性，使其在检测分析方法的使用上也存在差异对于铅、汞等材料大多是用来制作塑料、油漆等材料的，所以在对这些材料中的有害物质进行检测时大多采用样品处理方法来进行的。其中AMETHOD3050B，EPA⁃METHOD3052，EN1122⁃2001是对其展开有害物质分析法中比较常见的，用一定的分析设备来进行科学有效的分析。在有害物质六价铬的有害物质检测分析方法中主要是利用EPAMETHOD3060A的方法来进行的，因为六价铬这种重金属元素主要是在金属材料和表面处理材料中使用的，在分析的设备上主要是UV分析设备。所以说在对电子产品中的有害物质进行检测分析时一定要按照在零部件中的应用方式和属性的不同做有区别的分析，只有这样才能充分的保证对电子产品有害物质检测工作的科学性，在所获得的数据上也更加的可靠。

二、电子产品有害物质的检测和分析流程

在电子产品的有害物质监测工作中我国有具体的检测分析流程，在检测分析的过程中一定要严格的按照流程来进行，因为只有科学的按照流程的步骤进行分析工作才能保证对有害物质的区分处理工作的有效性。对于电子产品的有害物质的分析工作一般分为三个步骤，分别是：取样、样品处理、仪器分析这三个方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下面对检测分析中的三个步骤进行具体的说明：

（一）电子产品有害物质的取样阶段

在对电子产品的有害物质进行检测时要做到对每个零部件都进行逐一的检测是不可能的，所以这个时候就要应用到抽样分析的方法，在电子产品的零部件中选取比较具有代表性的零部件进行检验，所以在对电子产品的有害物质进行检测工作时，取样这个环节是展开分析工作的基础部分，同样也具有不可替代的重要作用。如果在采样这项工作中存在不足或错误的话就会给整个分析工作带来无法挽回的错误。在电子产品的有害物质检测中对样品的合理选择是保证各种有害物质的参数正常的基础，并且会直接的影响到最终的鉴定结果的准确性，所以说应该给予充分的重视。另外对电子产品的取样工作应该是由产品本身来决定的，在取样的过程中对同种材质的取样比较简单，只需要进行不同的分析就可以了。但是针对不同材质的电子产品来说就需要对其外皮、铜线等进行不同的处理分析。

（二）样品分析前处理

对选用的样品进行分析前的处理主要是指其通过物理处理、无机处理这两种方式来展开的处理工作，其中物理处理主要是指通过选取的样品的大小、形状通过一起进行处理分析。而无机元素处理方法主要是指将电子产品的取样部分通过萃取原理进行分离，从而展开有效的元素检测工作，但是在这项处理工作中要注意一个问题就是不要让这些元素发生化学上的变化，因为元素进行一定的化学变化就会对元素的性质发生改变，这样在进行之后的有害物质的检测工作时就难免同实际的情况出现偏差并且在最终的检验结果上也会造成影响，分析结果的准确性很难受到保障。

（三）有机化合物的样品处理和仪器分析

在电子产品的塑料元素检测中是具有一定的难度的，因为塑料其本身就是由聚合物的聚合来形成的，在进行检测的过程中必须要进行样品中所含化合物的萃取工作，然后再经过净化、过滤浓缩成为具体的化合物之后再进行具体的监测和分析工作。在有机化合物的监测工作中首先要对有机化合物的色谱进行检测，因为通过对色谱的柱分离试验能够有效的验证有机化合物中的危害成分，最后要做的工作就是采用有机化合物的处理分析方法来进行进一步的工作，并且通过不同的分析仪器的检测来确定电子产品中所含有的有害物质的含量、是否合格。

三、电子产品有害物质的处理方案

在电子产品的有害物质处理上要秉承“低碳环保，以人为本”的理念来进行，通过电子企业和环境保护机构的共同努力来对其含有的有害物质进行有效的处理，其中包括以下三点：第一，在电子产品的生产过程中要有严格的按照有害物质的指标进行控制，在电子产品的生产过程中进行的有害物质的控制是最基本的也是最有效的。在电子产品的生产过程中要充分的保证生产技术的先进性，对于各零部件的生产技术也要给予一定的保证。由于电子产品中所含有的有害物质在使用的过程中会直接的影响到人们的身体健康，并且会给环境带来污染；第二，要对报废之后的电子产品进行有效的处理，在电子产品报废之后一定要采取专门的处理工作，不能采用常规的方法来处理。因为电子产品中含有重金属等有害物质，常规的处理方法不能够有效的实现有害物质的降解，难免会给环境造成严重的污染。在回收利用也是一种有效的处理办法；第三，在电子产品的有害物质的处理工作中还是要从科技水平出发，逐渐的提高其有害物质的使用标准。在电子产品的有害物质控制工作上科技水平的提高使其能够不断地以微污染作为生产和使用的目标，对电子产品的有害物质使用起到了积极的作用。

结论：我们都知道科技是第一生产力，在工业、农业等各个领域，先进的科技水平都是保证其未来发展的必要途径。所以想要将电子产品的有害物质进行更加准确、有效的控制，就要加大科技的投入。

参考文献：

[1]董娟.国内电子电气产品有害物质检测方法标准化进展[J].信息技术与标准化，2009，03：8-9.

[2]杨永舒.电子电器产品中残留的六种有害物质的检测技术分析[J].低碳世界，2014，13：309-310.

[3]罗道军，卞征云，郭平叶.《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》和《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》标准制定情况[J].信息技术与标准化，2006，12：6-8.

论文作者:李倩

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/914abfc7507c1f6fff3c40b2.html