# 论锅炉低氮燃烧技术的应用分析·论文_贾洪彬

摘要：随着社会各界对环境保护问题重视力度的加大，节能减排成了国家发展及企业转型的重要战略。对火电厂来说，锅炉低氮燃烧工艺技术是一项重要的节能减排技术。本文围绕此议题做了相关的探讨，分析了锅炉氮燃烧的主要原理，梳理了低氮燃烧工艺环节存在的问题，提出了氮氧化物排放浓度有效控制的相关建议和措施，旨在不断提高电厂的环保技术水平和整体竞争力。近年来，我国改革步伐越来越快，也促进了我国经济的快速发展。但在经济发展过程中，对不同能源的需求也在不断增加，就工业发展而言，我国火力发电厂越来越多，这也导致了工业生产过程中氮氧化物排放量居高不下，排放量不减反增，对于火力发电厂燃煤加热器的整个燃烧过程，为了确保合理控制NOx排放，低氮燃烧技术是一个非常重要的环节，它能在很大程度上有效地保护生态环境，有助于经济的可持续发展。分析了影响氮氧化物产生的主要原因，提出了低氮燃烧技术的具体实施方案，并与相关技术进行了比较。

关键词：低氮焚烧技术；粉煤灰方案；应用

中国的经济水平正在迅速提高，同时也在增加对能源的需求。氮氧化物排放量也随着能源利用和消费的增加而显著增加，氮氧化物对生态环境有着重要影响。它在很大程度上消耗了地球大气中的臭氧层。它不仅破坏了整个生态环境，还影响着人们的身心健康；就我国而言，大量氮氧化物的排放是由燃煤引起的，最大的用煤是火力发电站。电力行业是中国目前第一个氮氧化物排放行业。经过一段时间的不断发展，我国已逐步进入高技术行列，甚至攻克了国外的高技术，人们的环保意识也逐渐增强。我国已开始出台严格的氮氧化物排放标准，对电厂提出要求，并对如何有效降低锅炉烟气中的氮氧化物作出规定。近年来，我国建设了许多大型火力发电厂。这些电厂的锅炉燃料系统通常采用一些相对高科技的氮燃烧技术来减少氮氧化物的排放。然而，这些技术通常也涉及购买锅炉的主要设备。同时，部分装置采用国外成熟技术：这些国家级科研院所和电力生产企业普遍采用低氮燃烧技术取得了很好的效果，中国许多锅炉房生产企业也在缓慢发展低氮燃烧系统。从过去的设计到自主研发。目前我国低氮燃烧领域存在的主要问题是：自主知识产权领域缺乏相应的产品，如何改进相关技术，创造成熟技术，并将该技术应用于实际生产，是今后必须解决的问题。因此，火电厂必须严格控制生产过程中氮氧化物的排放，通过各种技术降低对环境和人的危害。

1燃烧机理

火力发电厂燃煤锅炉使用的燃料是产生大量氮氧化物的煤，包括氮氧化物、二氧化氮和氮氧化物。这些成分包括超过9%的氮氧化物、大约5%到10%的二氧化氮和相对较低的氮氧化物。粉煤燃烧过程中形成了三种氮氧化物：一是速度型NO，二是热型NO，三是燃烧型NO，这三种类型中，所谓的热型NO，是从火力发电厂煤粉锅炉中的氮气中特别获得的，随后会产生热NO，而转速NO主要是由于燃料中形成高碳和高氯团簇以及空气中的氮气反应；燃烧不会，氮氧化合物在燃烧过程中的热降解，因此燃烧过程是产生NOx的来源，而NOx的产生量、具体的燃烧条件和燃烧方式是密不可分的。目前，锅炉低氮燃烧技术主要是从热态氮氧化物、燃料氮氧化物和快速氮氧化物三种氮氧化物的产生机理入手，实现相应的制动和破坏方式，以减少氮氧化物的排放。这种方法的原理是使燃烧过程尽可能接近或接近理论空气量。这种方法可以减少大约20%的NOx排放，这是一种相对简单的方法，但是如果锅炉中的氧含量过高，锅炉中的氧含量可能过低。较低，低于3%，对燃烧效率有负面影响，但这会增加NOx浓度，同时也会增加飞灰的碳含量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，该方法应注意空气系数的合理取值和控制，同时，为了有效降低NOx的排放，有必要在可能的情况下，在较低的温度下对燃烧空气的温度，特别是预热温度进行检查。

2影响一氧化氮生成和燃烧的主要因素

从燃煤锅炉的燃煤过程来看，燃煤锅炉的燃烧条件和燃烧方式直接影响着燃煤锅炉自身产生的氮氧化物的量。概述了影响氮氧化物生产的主要因素，包括燃料燃烧质量、锅炉温度和具体的燃烧时间等。燃煤锅炉的温度在不断变化，这也限制了氮氧化物的产生，影响了焚烧。为了保证燃煤过程中氮氧化物的减少，必须做好燃煤锅炉的温度控制。

3低氮燃烧技术的使用

对于一些工业技术相对先进的国家，有效控制NOx的相关技术主要有：改进燃烧技术、对NOx燃烧器的级别进行分类以及有效降低燃烧过程中NOx的排放。在燃烧技术的改进方面，需要改进的主要技术是烟气的循环利用和烟气的高密度燃烧。有效利用改进方法可以避免燃烧系统的重大改进，有助于降低氮氧化物的生成速率，同时也大大降低企业的成本。此外，粉煤页岩燃烧器主要是为了显著降低氧含量以减少氮氧化物的产生而设计的。偏转二次空气燃烧器是最常用的回溯方法。该技术可以减少氮氧化物的排放。有效降低燃烧过程中产生的NOx，该技术的具体内容包括低技术NOx燃烧装置、NOx燃料分级技术等，这些技术可以显著降低燃煤过程中产生的NOx量，保证NOx的有效控制。

4我国低氮燃烧新技术

就我国而言，在热电生产过程中，实际引进了国外一些相关的低氮燃烧控制技术，并在此基础上进行了改进和创新。最后，开发了一套符合我国国情的低氮燃烧控制技术。该技术的具体技术有：空气分级燃烧技术、新型燃烧器技术和降低其他NOx技术。空气分级燃烧技术，特别是有效控制煤粉燃烧过程中的氧气量，以确保：认为精煤中煤粉的燃烧可以达到一定程度的还原，最终有效地减少氮氧化物的产生。这项技术主要是为了有效改善我国进口燃烧器，进行结构调整和创新，开发新技术，这项技术在保证稳定的前提下，对保证燃煤过程的稳定性和有效减少氮氧化物的形成影响最为明显。最常见的这种类型的改性燃烧器可以显著减少氮氧化物的形成，最终有效地控制氮氧化物的排放。

结束语：

综上所述，为确保合理控制燃煤氮氧化物排放，最重要的是从氮氧化物形成的具体情况和机理入手，分析相关因素和条件，只有这样，才能从原则上控制燃煤过程中二氧化氮的形成，更有效地控制氮氧化物的排放。我国氮氧化物（NOx）排放量逐年增加，造成的环境污染也日益严重，NOx控制已成为热点问题。特别是采用低NOx燃烧器与空气分级燃烧相结合，使燃烧效果更好；SNCR和SCR烟气检测技术具有更多的商业效果和较高的负性能。低NOx燃烧器和空气渐进燃烧在我国得到了广泛的应用。小氮氧化物燃烧加快了抑制烟气示范工程建设，广泛与国际社会合作，引进和消化外部烟气吸收技术，使烟气排除成为可能，尽快实现本地化，减少烟气排除有效配置氮氧化物控制投资和运行成本，促进国民经济和环境保护协调发展。在这方面，我国还需要不断的研究和探索相关理论和技术的发展。

参考文献

[1]孙明辉.燃煤锅炉如何降低氮氧化物的排[J].科技创新导报，2017(36).

[2]刘艾嘉.低氮燃烧技术在煤粉锅炉上的应[J].石油化工技术与经济，2018(5).

论文作者:贾洪彬

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/914efd9b3b294b1bbebe1f8d.html