# 桩基础施工技术在建筑工程中的应用探讨论文_蔡万云

浙江省建工集团有限责任公司

摘要：在建筑工程基础施工过程之中，土建施工现场的岩土应力很容易发生变化，影响建筑基础的承载能力。桩基础技术属于建筑土建施工深基础施工技术类型，在工程基础施工中应用范围广泛。将桩基础技术应用到建筑工程土建施工当中，能够保证地基承载力得到显著提升，减少基础深陷现象的发生。因此，本文深入研究桩基础技术在建筑施工中的具体运用。

关键词：建筑工程土建施工；桩基础技术

引言

在城市建设面貌改变上，建筑土建施工与发展占据着基础的地位，因此，不断革新与发展建筑建设技术成为必然趋势。在建筑土建施工过程中，施工质量与安全至关重要，桩基础施工技术是施工过程中最关键的环节。

1桩基础的技术特点

桩基础是由桩身和与之连接的承台构成。在建筑工程土建施工的过程中，作为一种经常使用的桩基础施工技术，其所具有的特点主要有以下几点：其一，在施工的过程中，必须保证桩基的承载能力符合要求。不管是在基岩当中，还是在中密砾石或者是硬质黏土地层当中，都必须要保证桩基的承载力足够大。其二，针对每一个单桩而言，必须要保证其所具有的竖向承载力符合设计要求，不会出现明显的沉降、倾斜现象。而且，还必须要具备一定的抵抗地震、台风等情况引起的水平荷载的能力。其三，在土建施工的过程中，需要将桩基础嵌固在坚硬度合格的持力层上，确保桩基础不会受到浅土层下陷、偏移的影响，从而确保整体建筑结构能够稳固。

2建筑桩基础准备阶段

2.1仔细勘察施工现场环境

制定桩基础时通过勘察施工现场条件状况，是其技术资料的主要来源方法，以帮助进一步的确定施工技术的科学性与可靠性。需要勘察的内容包括建筑地点的地形、低吼、地貌等自然因素，根据现场各方面的勘察结果，考虑桩基础在基正常深度范围内的土层类型、水质变化、地下水水位等情况，了解施工项目的施工地理、距离、构造等，以及埋置深度、结构、管径大小、还有使用年限等情况。

2.2编制桩基础施工方案的准备

完成施工现场的桩基础建筑情况的勘察后，可以着手编制桩基础施工设计方案，需要按照施工现场所勘察到的信息情况进行设计方案的编制。确定施工桩基础的类型、方式、以及设备的使用等方案。另外也要结合建筑项目实际所处于的周边环境来考虑，防止造成对其他基础建设的不利影响。也要注意结合实验积累的科学判断，将桩基础项目的合适数据与具体位置进行确定，使桩基础施工能够获得准确的技术质量效果。

2.3桩基础施工材料的准备

建筑单位采购时要仔细进行对比材料生产商，以便选择出信誉佳且质量优质的生厂商家开展持续的合作，在确保材料质量的情况下，也要尽量减少施工企业的资金投入；另外，结合材料性能特点推放及作好分类，对材料库房的湿度及空气合理的控制好，防止过大的湿气形成一些钢筋村料出现腐蚀或生锈的现象。也要注意堆放材料时细心储存，不可随丢置，以离材质的损坏，以免增加无谓的施工成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4技术准备

进行施工桩基础之前要对施工方案的编制，确定好具体施工的施工顺序、成桩机械、邻近建筑物、成桩方法、及保护地下管线的方法等；施工进度规划好，桩基施工计划以建筑项目总进度基础规划；关于施工技术方面的安全措施，质量保证的相关条例的制定；施工前试桩操作，施工工艺和参数的确定。

3桩基础技术在建筑施工中的应用要点

3.1静压沉桩施工要点分析

第一，结合建筑工程施工场地地形地貌特点，并根据工程项目的实际施工需求，开展压桩施工。比如，施工人员可以利用一定数量的静压桩进行试验，静压桩的桩长分别是22m、26m、34m，试验结束后，确定静压桩的合理桩长应为25m，对于桩长是25m的静压桩，经过15d之后，可以对其进行二次检测，检测达标之后，方可进行下道工序的施工。第二，了解静压桩桩基的具体施工位置，结合轴线测量桩基础的位置情况，施工人员根据设计方案，认真按照静压桩施工流程进行施工，利用钢钉将静压桩直接钉入到地基下部10.0cm深处，并进行准确标记，防止以后压桩施工中桩基定位错误现象的出现。第三，确定好压装机的位置，结合压装机的运行情况，加强液压调整，进一步提升静压沉桩位置的合理性与准确性。在这个过程之中，测量人员还要做好土壤状态测量工作。在吊装时，需要将静压桩体上半部分的三分之一处固定好，根据有关标准和规范，进行静压桩插桩施工。插桩施工的插入深度为40.0cm左右，并加强矫正，保证静压桩的插入误差不超过0.5%。通过进行多次的检测之后，保证静压桩垂直度符合有关标准，进行下道施工工序的施工。第四，正式进行静压沉桩施工，这一环节也是工程项目中的核心环节，施工人员可以采用压桩设备进行施工，对静压桩体进行合理的施压，保证静压桩能够迅速打入到土层当中，压桩设备的运行速率不宜超过2.0m/min。若静压桩的桩体出现偏移，亦或是抖动或者错位现象，施工人员要马上停止静压桩施工，及时找到问题原因，经过综合处理之后，方可继续开展施工作业。第五，加强接桩作业，在该建筑工程项目当中，运用焊接法进行接桩，在对接时，可以将桩体中心线准确连接，并做好中心线误差控制工作，保证中心线的误差不超过10.0mm。第六，停止压桩，结合该建筑工程施工项目中的各项规定，加强静压桩顶标高基准管控，待压桩达到相关标准之后，方可停止压桩。

3.2关于灌注桩技术的具体应用

在实际情况中，灌注桩技术也分为多种，包括沉管式、挖孔式以及钻孔式。其中，沉管灌注桩技术的应用，主要是借助外力的作用来将桩基直接打入土体当中。这种桩基础技术操作起来比较简单，而且工艺也比较简单。但是在沉管的过程中，由于需要用到较大的外力才能够将桩基打入土体，所以会产生较大的噪音，故不适合在市区应用。在拔管过程中，过快容易造成桩身缩颈，而且由于是挤土桩，先期浇注好的桩易受到挤土效应而产生倾斜断裂甚至错位。一般来说，在打入桩基的过程中，有单打法、反插法以及复打法等多种工艺。在使用单打法拔管的过程中，每拔0.5～1.0m时，需要振动5～10s，之后再拔0.5～1.0m，重复操作这种步骤，最后拔出管道。在采用复打法的过程中，则需要在同一个桩孔位置进行连续单打，局部位置进行复打，在使用反插法的过程中，每拔管0.5m，需要下插0.3m，重复操作，最后拔出管道。另外，挖孔灌注桩技术其实就是指利用人力挖孔，安放钢筋笼之后再浇筑混凝土而成。人工挖孔桩施工方便，造价一般比沉管灌注桩及冲孔灌注桩低，在工程中也得到了广泛应用。但挖孔桩井下工作条件差，劳动强度大，安全尤为重要。至于钻孔灌注桩技术，则是利用机械钻孔，之后再浇筑混凝土成桩。目前，这种技术是使用得最频繁的灌注桩施工技术。其在具体的施工过程中，需要将护套中心与桩位中心之间的偏差严格地控制在50mm范围内，并且保证回填土足够严密、紧实，在钻孔过程中必须对好中线及垂直度，保证成孔质量，防止塌孔，缩径及桩孔偏斜。

结语

总而言之，建筑工程项目中桩基础的建设想要获得施工质量的提高，必须结合建筑项目的具体情况进行完善施工准备和施工技术，将各施工环节操作进行严格的规范，最大化的确保建筑施工过程能够顺利安全的开展，以达到提高整体建筑项目的工程质量。

参考文献：

[1]宿亚楼.浅谈房屋建筑桩基础施工中的技术问题与对策[J].城市建设理论研究，2014（10）.

[2]罗文喆.DDC桩基础联合地基处理在房屋工程的应用[J].智能城市，2018，4（22）：76-77.

论文作者:蔡万云

论文发表刊物:《房地产世界》2019年2期

论文发表时间:2019/7/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/918e753bbefec7dd4e806363.html