# 建筑电气安装工程中常见问题与预防对策论文_吕辉

山东诚信工程建设监理有限公司 山东济南 250101

摘要：近年来，随着我国城市化水平的不断提高，我国城市建设步伐逐步加快。城市建设项目的建设和使用，极大地提高了我国现代化水平。电气工程安装在整个建设工程中占有极其重要的地位。一方面，它决定着家庭用电是否畅通，公共设施能否正常运行；另一方面，水火尽，电气工程施工质量不合格也是造成一些安全事故的根本原因。在建筑工程施工过程中，保证建筑电气安装工程的施工质量，对提高建筑的安全性和耐久性具有重要意义。

关键词：建筑电气安装工程；常见问题；预防对策

1 建筑电气安装特点

建筑电气系统有一定隐蔽性，质量标准不易控制.一旦出现质量问题，返工的工作量和难度都很大.由于建筑物的电气系统非常复杂，工作过程多，周期长，大大增加了安全施工的难度。一般来说，由于项目前期准备不足或安装技术水平低，项目的安装会出现各种问题，对电气工程的安装效果有一定的影响。因此，必须从专业的角度认真分析各类建筑电气工程安装施工中存在的问题，并采取有针对性的措施加以解决，有效地提高电气工程安装的技术水平，以保证建筑电气工程的正常运行。因此，电气设计人员和施工人员需要在总体概念的指导下考虑和安排整个系统，并对各子系统的施工质量进行管理。

2 建筑电气安装工程常见问题

2.1 电气主要设备及材料问题

内部接头过多，铁芯与绝缘层密封不良，导体电阻率、熔点、机械性能、绝缘性能、温度系数、尺寸等电气设备外观不够美观，不符合实际；设备箱的强度、硬度、腐蚀性不能符合设计要求；线管较薄，强度低，镀锌质量不合格。市场秩序混乱，无证、假冒伪劣产品，采购人员不严格，辨别真伪的能力有限，这是造成这些问题的主要原因。针对上述问题，企业可根据自身情况，结合相关规范，制定自己的检验程序和检验标准，电气设备及辅助材料出厂后，应及时进行检验，检查型号是否与设计相同。注意选材，坚决杜绝质量问题和不符合设计要求的材料进入施工现场；材料的储存必须符合要求，尽量避免因储存不当造成的损失。

2.2 防雷接地问题

设计人员在彩钢屋面板上设置镀锌钢筋作避雷网时, 避雷接地极测试地点不符合要求；接地电阻测试点设置与要求不相符；防雷接地极、避雷网施工过程中的焊接不符合要求。施工人员不重视防雷安全性，设计人员不熟悉彩钢板施工或对设置防雷系统的概念不清晰等是造成此类问题的主要原因。如避雷装置固定,设计人员在设计轻型彩钢屋面板避雷网带时,必须考虑如何更好地利用彩钢板；避雷接地极通常可采用桩基筋、基础筋进行焊接, 再通过柱筋连接到避雷网上；焊接点要按要求双面焊接, 焊接长度为各钢筋直径的6倍, 不允许点焊；基础钢筋做接地极时, 一般用内外两根主筋，将圈内纵横基础两边外围的两根主筋与主筋搭接焊接牢固；高层住宅防雷施工过程中, 高于九层楼的金属门窗框架要应用25mm ×4mm 镀锌扁钢与接地筋焊接, 以防止侧面击雷。

2.3 安装人员素质问题

部分企业为了不影响工程进度，往往招聘一些专业素质不高的电气安装人员，企业虽然在上岗前先对其进行简短培训，但并不能在有限时间内快速提高其专业能力，因此难以保证工程的安装质量。

3 建筑电气安装工程预防对策

3.1 电线铺设

建筑通道可以采用叠层多层线管的方法，当地板在6层以上时，采用公共走廊吊顶的方法，让电线穿过走廊的天花板缝隙进入用户。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆公共走廊的地板，还可以用来做大部分的电线管的隐蔽性，在这个过程中，建筑电气安装工程施工人员需要注意以下内容：尽量减少电源线重叠在一起，电线管之间不能接近，要留有适当的间隙单独的固定支架，可以使用。需要电线管埋入墙内，保持电源线超过15mm的壁面，管和管之间分别固定，当管大，但也增加了网格布，防止墙体，遵守横平竖直管，禁止在承重墙水平槽进行安装。电缆桥架的安装，支持统一的整体，转弯半径根据电缆的线径符合规范要求，接地跳线并拧紧螺丝锁紧垫不能少之间的桥梁，全桥以满足不少于2点连接到主配线等。建筑电气安装材料的选择不仅要考虑材料的实用性和耐久性，还要考虑建筑材料的使用是否符合环保理念，能否实现可持续发展。建筑工程电气施工单位还可以促进新技术材料的使用，在科学技术飞速发展，不断开发新技术，使用的材料，施工单位要敢于采用新技术材料在电力建设项目的建设，更好地保证电气施工材料的质量。

3.2 确保施工材料的质量

要想提升建筑电气安装工程项目的质量，一个不可忽视的方面就是要确保施工材料的质量。通过调查发现，因为施工材料质量不合格而出现的质量隐患问题频现，严重地影响到建筑物的使用性能，并埋下了很多质量和安全隐患，针对这一问题，在今后的施工当中一定要严格控制材料质量。为此，建筑电气安装相关人员需要严把材料采购关，确保质优价廉的材料进入到施工现场，而对于采购的材料需要进行抽样检测，要走正常的质检程序，不能够因为人为因素而忽略这一环节。在对材料的质量进行检测时，先要从外观上进行检测，有一些材料要打开包装检测，有一些材料还需要进行使用来检测其性能。做好材料质量检测工作，是确保建筑电气安装工程质量的关键环节，不容忽视。

3.3 做好接地防雷方面的控制工作

接地防雷在建筑电气安装当中也十分关键，需要做好防雷工作，才能够确保在雷雨天气建筑电气能够正常地运行。这就要求施工人员一定要具有相应的技术理论知识，能够根据实际情况采取有效的应对措施。对于现代建筑物来讲，电气工程建设中，施工单位需要将建筑的供电干线和相关的电气设备金属外壳与建筑的主结构钢筋进行有效且可靠的链接，继而形成全面地基建筑防雷接地保护网络。对于使用过程当中不带电，但是当其绝缘性能降低的这种情况，依然可能带电的设备金属外壳以及电缆等设施，也必须要进行防雷接地设计，这是不容忽视的一点，并且这一设计需要和建筑物的内部接地网络实现有效的连接。施工人员需要按照建筑电气安装规范进行施工操作，在建筑电气系统接地体焊接的时候，一定要严格遵守规范的要求，要保证镀锌接地扁钢焊接的长度是其自身宽度的两倍。在进行镀锌圆钢相关焊接的时候，则需要保证其焊接的长度是圆钢直径的6倍。除此之外还需要注意，在对建筑物内部的接地干线进行安装的时候，必须要保证两点以上的位置和建筑接地主网实现可靠稳定的连接。这些细节性的问题在安装施工的过程中都要引起高度的重视，否则将会埋下质量隐患。

3.4 完善配电箱

建筑电气工程施工过程中，需要对配电箱施工之前做一些准备工作，让工作人员在箱子的坐标墙好配电箱，依靠钢戒指盒焊接配电箱，配电箱保持坚固的箱子，避免箱出现偏差。根据配电设备控制线外工作要求，内部防腐防锈。当埋入工作时根据实际壁面，根据验收规范槽的深度和宽度，保证保护层厚度符合验收标准，选择合理的管道至管道。保持线管弯曲半径大于10倍管径，通过弯丝机磨管弯曲位置，使弯折处光滑、平整，防止压痕现象；该管由于壁薄，用一种特殊的弹簧弯曲弯管机；嵌入式PVC线管，使用PVC管封口塞头、后密封胶带。

4 结语

总之，建筑物的电气安装与人们的生活息息相关。因此，有必要加强电气安装工程的质量控制和监督，从各个方面保证电气安装工程的施工质量，避免在使用过程中出现质量问题，以保证安全、适应和电气安装行业建设项目的稳定发展。因此，在今后的工程建设中，必须重视对电气安装工程技术要点的控制，提高电气安装工程的施工质量。

参考文献

[1]张培培.电气工程安装技术分析[J].农家参谋.2019（05）：216.

[2]方波.关于建筑电气安装的施工质量分析[J].建材与装饰旬刊.2019（7）：287-288.

论文作者:吕辉

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/919e2224c2e49a8f354cb10b.html