# 煤矿测量在生产工程中的应用论文_张南翔

张南翔

山西省孝义市煤炭工业局 山西孝义 032300

摘 要 随着采矿现代化进程的不断发展，矿山测量工作也凸显其重要性。文中以2X1000胶带巷为实例，从胶带巷的双向掘进贯通到整条中心线的给定以及机头腰线标定，进行了阐述。

关键词 煤矿测量 胶带巷 中心线 机头腰线 机尾

煤矿测量做为煤矿建设过程中重要的一项工作，随着我国采矿业的发展，也逐步发展起来。煤矿测量的精准与否，直接关系到采矿工程的质量，也影响着整个煤炭生产计划的执行。为了保证整个矿井的标准化进程，文中以2x1000（1400MM)胶带巷的施工贯通为实例，从如下几个方面总结测量经验，与同行分享。为我国煤矿精准测量，测量标准化工作，尽一份微薄之力.

1、煤矿测量工作中，须不断加强工程测量管理工作

我们知道，测量工程中最重要的一环就是图纸会审工作。当测量人员接到任务后，需会同设计单位和业务骨干对图纸的具体数据进行审核，严格理顺与现有井巷及其它巷道、工作面之间的关系。确实需要在现场施工中，改变原有设计的，需经设计单位变更设计后，作出书面批复方可更改设计施工。在此要说的是，需要更改的方面一定会同施工单位做好变更的协调工作。

严格准确的测量工作离不开一支懂业务、勤钻研的业务人员。地测人员不仅要具备对测量工作的一种热忱与精心，而且需要不断学习钻研测量的业务知识。像我们所在的单位，针对实际开展了一系列钻研业务的活动，就是每次下矿测量工作结果束之后，带着采集的资料与测量数据，逐一进行讨论与分析，每个人都提一份对上一阶段工作总结、建议。当然，很多时候，对于测量误差所造成的后果也逐一进行了剖析……这样，在不断积累中完善工作经验，不断从失败中将测量工作做准、做精。

2、煤矿测量工作中，贯通工程管理对胶带巷有着重要意义

针对煤矿井下复杂的地质条件，以及强力胶带安装的特殊要求，高质量贯通工作显得尤为重要，这就要求我们地测人员在熟知具体的施工方案后，仔细检查好仪器：看着仪器各螺丝是否旋转灵活，仪器的水平轴、竖轴是否转动正常。水准是否完整，成像是否清晰。同时做好水平角、垂直角的检验性测量。并且，对矿井的水准点和三角点进行检验校准，给胶带巷顺利准确贯通作好准备。

在胶带巷掘进工作开始时，我们地测组了解到2*1000（1400mm）胶带的机头部位有230米的12度上山，余下的800米则是近于平巷。于是，和施工单位商议后，从230米处开始分两头掘进。地测人员则会每10米给出一次腰线，并及时做好记录。跟班的地测人员进行实地复核测量发现偏差，及时校正。记得当时在掘进至400米处时，底板构造变硬，给施工带来很大难度，实际施工标准高出了200mm……我们及时作了记录，并让带班长签了字，为今后准确绘图做好依据。

而对于内业的计算要在外业记录后进行，主要是复核检查角与最终角之差，2C值、指标差是否超限，挪动仪器前后的高度值是否高限，并进行细致整理，对所有记录现场的掘进行适当换标，进行最后座标计算。因为，它将作为最终胶带巷的设计依据，所以计算时，都要有两人以上在场，计算结果无误后，方可使用。在测量的整理过程中，复核复算相当重要，只有进行精确的复核，才能保证绘图员绘图的准确性。

同时，在胶带巷施工测量中，我们地测组建立了对照台账。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆就是把所有的井下现场记录资料和成果台账设置校对牌。其中，对于修改或是重做的地方，写修改说明，待工程完成后，及时与设计资料进行对比，看看误差是否符合要求，发现问题之后，也好为以后的工程累积经验。

3、煤矿测量工作中，胶带巷机头位置测量及完成的标定的重要性

我们知道：整条胶带的卸载部分，驱动部分以及改向滚筒和胀紧装置均在机头设立，故做好胶带机头的中心线和腰线的标定工作是整条胶带安装工作的关键。

首先，要准确复查230米上山中心线与卸载煤仓口中心线的偏移，详细了解机关辅助硐室的位置，放线时一定要垂直于胶带中心线。对于胶带大巷旁边另设的运输巷则是平行于胶带巷。2*1000胶带分为A驱，B驱。测量各自的基坑位置时，可以从卸载开始，依据图纸逐一从前向后划设，并在支模后逐一核对各自相对位置真正做到“相互位置不偏移，各自基坑自相称”。为今后胶带的安装工作提供良好的基础。

其次，在机头位置测量时，要做好设备检修梁的放线工作。这条胶带驱动单件最大重量为8T。这就给今后检修造成一定的困难。以往均都采用打锚杆的吊装方案，从安全角度出发否决这一方案。而采用500MM工字钢模跨于检修设备上方，工字钢中心线垂直于胶带中心线。

最后，需在巷道两侧帮打出腰线的标高。注意由于掘进巷道时，底板有一定坡度，腰线的标定一定要精准。可以用红色自喷漆圈起来，对于预先浇铸的涨紧小车的轨面标高应该符合胶带安装图纸标定尺寸。

4、胶带巷整体贯通后，中心线的测量方案

整个胶带巷贯通后，除了要安设胶带支腿还要铺设一条与皮带平行的运输轨道。而且，轨道的对面需留出水沟及检修通道。这就要求测量人员仔细了解各自的间距。测定可以从机头开始向机尾延伸，每隔30米可测定一个点。采用后视校准后，依序往后延伸并及时作好记录。用线坠与原来测得的巷道中心线复核，无误后方可进行下一站点测量。对于中心线的挂设，可用钢钉固定于巷道顶板上，用红色自喷漆喷好点的号码，以便施工单位确认施工。由于巷道较高，钢钉上可留出1.5m的线绳，以便施工。在2*1000胶带的测量工作中，依照这样施工方法，大大缩短了测量时间，节约了工期。为施单位确立了一条精准的施工中线，同时为整条胶带的安装工程带了个好头。

5、胶带巷中机尾的测量工作

有了良好的启始，对于整条胶带巷的中心线及腰线标定会很顺利。由于2*1000胶带机尾属于临时性机座（巷道及采区延伸后，胶带须向后延伸）。故机尾的测量点标定须向后多推移20米，并作出永久性标定，而离机尾2米处则作为今后胶带延伸测量的基点。我们可以在机尾后2米处顶板上方钉一钢钉，系好线绳，作出永久性标定。为今后延伸测量作为记录依据。

对于机尾尾轮十字线的标定，可在测完中心线后进行。同时，要复核机尾预留基抗的位置，以及与轨道的安全距离，确保误差在合理范围之内。

煤矿测量是煤矿产品开发中一项基础性工作，测量工作的精准，直接影响到采矿工程的质量。近年来，随着现代化采矿水平的发展，地测工作也有了长足进步。矿山测量数字化工作先继展开，实现了计算机辅助绘图和测量资料的电子版化，而且，通过一些测量绘图的软件系统，可以更精确地完成测量工作的图形绘制。缩放和修改，大大减轻了人的劳动力。同时，也提高了绘图的准确性。作为一名煤矿地测人员深知自己责任重大，除了要不断学习新的理论知识，了解新的测绘方法，还要有一腔热情，一种认真的心态。从最基本的做起，以一已之长为我市煤矿安全顺利发展，奠定坚实的基础。

参考文献

[1]中华人民共和国能源部. 煤矿测量规程【s]北京： 煤炭工业出版社1989.

论文作者:张南翔

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2013年第12期供稿

论文发表时间:2014-3-24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/91a5acd45eb9380fcf562b72.html