# 电网低压线损管理及降损措施论文_王新凯,王维娜

(国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 新疆昌吉市 831100)

摘要：新时期经济发展下电网规模不断扩大，电网运行中低压台区线损问题较为突出，重视线损管理能够有助于电力事业的稳定发展。下面文章就对低压线损管理现状及降损措施展开探讨。

关键词：电网管理；低压线损；线损管理；线损措施

引言

众所周知，电力行业的供电配电工作需要大量线路的传输，而在电路输送过程中，受技术设备等因素的影响，会有大量的电力资源被损耗浪费，无法真正应用于实际。随着现代化电力行业的发展，电力企业为增加经济效益、提高生产效率、实现自身的可持续发展，必须积极加强电力营销中线损管理工作，做到科学管控，高效利用资源。

1电网中低压线路线损分析

线损构成。包括供电网络中所有输、变、用电设备环节中全部电能损失，如铁芯损耗、控制和保护装置损耗、接户线电阻损耗、电缆线路和架空线路电阻损耗、升压和降压变压器绕组电阻线损、电力系统无功功率补偿设备有功损耗等。线损原因。一是技术方面，统称为技术线损。电力输送导线、变压器、电动机等电力元件是由电阻率较低的金属铜或铝制成，电阻率虽低但始终存在，且在长距离传输中有着更明显的电阻。因为电阻的存在，多数电能以不同形式释放从而形成损耗。设备发热属于最常见的释放形式，此类由负荷功率（电流）引起的损耗也被叫作铜损。变压器、电动机、电力电缆及电力电容器等元件在运行中需要电压建立并维持交变磁场，在不断变化后电能会转化成热能或机械能，此时也会有设备发热形式引发电能损耗的情况产生，此类由电压引起的损耗也被叫作磁滞损耗；二是管理方面，统称为管理损耗。包括表计误差、抄表错漏、设备绝缘不良、偷漏电等引起的电能损耗。

2低压线线损管理问题出现原因

2.1设备管理原因

我国有一部分地区的电网现还使用着十分老旧的，或者还没有换上新一代的电网线进行电力的运输。为此，而这一类线路的设备往往会缺少管理和维护，造成电路线的老化。除此之外，在不少地方因环境的复杂，链接网线以及电网低压线的分配和布局设计不合理，出现管理维修工作困难，使管理和维护不能及时进行，这就导致该地区的电网低压线线损问题突出。还有部分地区由于经济相比较落后，电压线的线损管理工作人员也相对较少。，关于维修低压线线损问题的工作人员与技术人员也有限，难以全面进行电压维修管理工作，以及间低压线线损工作的排查。

2.2电网构架存在缺陷

在电路运行的过程中，电路本身就存在诸多的结构性问题。首先，我国在供电方面普遍存在线路过长的问题，在输电过程中，电路越长，电流受电阻的影响越大，造成的线路耗损越严重;其次，电力行业对电网构建的实时监控也存在漏洞，使得电网日常运行出现诸多不必要的耗损;另外，随着近年来用电量的不断增加，早期修建的电网也不能完全适应电路输送的需要，出现老化、过载等现象，直接造成线损问题。

2.3电网运行制度不完善

一部分地区供电企业电网运行管理及控制等方面工作仍存在着较多问题亟待解决，特别是主干电网运行无法及时开展补偿作业，难以充分利用无功功率，大大提高线损问题的发生率。同时，中低压电网运行期间或多或少存在着无功补偿问题，而处理不及时则造成无功功率被严重浪费。受线路运行期间线损加剧的影响，破坏用户正常用电，并且部分供电企业对于用电电容器投入比例较低，直接影响用电安全性。此外，供电企业管理供电系统时自身管理措施不够规范，促使其运行负荷偏高问题相对严峻。

2.4用电管理计量的不规范

用电管理计量不规范主要体现在统计电量时所使用的装置不符合要求，无间断的运行机制造成装置的使用寿命缩短,需要按时更新装置，但是换新的过程十分复杂繁琐,所以经常会延长其使用周期,这样就会导致数据精准度的偏差，在工作中导致其他参考指标也发生误差,另外来讲管理操作人员年龄偏大，在工作中会有着及其强的主观性,从而也会形成数据的偏差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电网低压线损管理及降损措施

3.1应有可靠的电力网技术设备

在给电力网选用内部应用的各种设备时，技术人员需要考虑到电力企业的经济实力，同时还要对电网建设需求进行认识，以电网构建情况为准来调整电力技术设备，可以对电力网线路进行改造，将并列线路的数量增加，同时对变电电压的等级进行简化式调整。预先对线损情况进行测定，对线路中应用的导线进行更换，使用截面更细的导线，尝试应用开网以及环网系统，对无功补偿装置加以安装，使用各种先进的具有低耗能特点的变压装置，缩减电力网的实际损耗，强化电力网应用工作。

3.2优化电网结构，降低线损率

在输配电过程中，电能传输会出现折损，为了提高电能资源的利用率，企业必须做好线损管理工作，尽可能控制输配电损耗，及时发现问题，制定合理有效的解决方案。当遇到原有电网结构设计合理性不高的情况，相关管理人员应以此为重点，分析各个地区经济发展情况与现有电量供应之间的矛盾，测算旧线路的输配能力与现代化社会电量需求之间的差距，优化电网结构设计。定期测量所辖线路中的电流和电压，防止线路由于人为因素造成电能损失，实现对输配电线损发生率的控制。在线路建设的过程中，必须反复分析电网结构的合理性，缩短供电设备与用电设备之间的距离，避免出现迂回线路搭接的情况。

3.3提高计算机自动化终端在线率

提高计算机自动化终端的在线率的意义就在于它能够保证每个终端上传数据具有实时性和准确性，就可以准确的计算出线损率，从而做出一些及时的反应。在具体的工作中，可以分为两部分进行，一部分为计算机自动化控制，对于这一方面，需要通过科技技术更新手段，研究最为适合的系统加以应用。一部分为人为管理把控，对于这一方面，要采取不同的运维管理模式，保证计算机自动化终端的在线率，严格工作作风，保证工作人员工作的效率和认真。要不断通过科技研发和智能设备运用，实现计算机自动化发展，对于这个层面来说，在以往的电力系统中，工作人员的操作是比较高风险的，需要对倒闸进行操作，但是在新一阶段的管理中，系统人员已经可以实现远程操控，数据远程记录，这就大大提高了工作人员的安全性。要通过让电力系统人员不断熟悉系统的自动化操作来实现系统高效管理，这是重要层面。

3.4规范计量提高准确度

电能统计中应遵循的相关制度为两点：第一，设备：使用性能好，耗能少的先进设备，保证所得数据的精确性。设施的好坏与结果有密不可分的联系，好的设施设备可长期稳定的运行。第二，人员：确保相关工作人员的技术水平可以达到相应的标准，在开展数据调查时，尽量不要因为个人因素而导致数据内容的缺失,提供精准无误的数据，为日后的工作提供有力的参考依据，降低损耗。

3.5提升自上而下的降损效率

关于线损这种管理方法早已无法满足于电力企业发展的需求，促使不同电压等级间的联动研究成为社会和企业发展的重要课题。在低压台区同期线损管理过程中存在诸多的疑难问题，而企业各个部门和各专业优势需要充分发挥自身的作用，实施多专业会诊方式，促使线损分析效率得到提升，为提升电网开展降损效率奠定良好基础。因此，在电力企业贯彻落实线损职责以及深化末端融合时，促使降损效率得到有效提升。

结语

电力资源运输与电网的分配工作是我国目前需要得到其他重视的工作之一，为避免电力资源的损耗，应加强对电力资源电压线损的研究和建设工作，从而有效提高我国电力资源的利用率。

参考文献：

[1]姜祥敏,田龙.关于电网线损分析及降损措施的探究[J].山东工业技术,2017(8):178-178.

[2]胡炜全.中低压配网线损分析及降损措施探讨[J].科技与创新,2016(5):141-141.

[3]刘继富.10kV配网线损分析及降损措施研究[J].中国科技纵横,2017(4).

论文作者:王新凯,王维娜

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/91e1fe20c70b869ea075264c.html