# 浅谈干挂石材幕墙的深化设计论文_焦晓静

中联西北工程设计研究院有限公司 710082

摘要：本文分析了干挂石材幕墙的设计施工特点、质量控制措施，以供参考。

关键词：干挂；石材幕墙；设计；施工；质量控制

一、前言

幕墙是当前建筑的重要装饰结构，而且大大提高了建筑的整体性能，在建筑装饰中使用广泛，本文将进行分析。

二、石材幕墙结构设计的一般规定

1、石材幕墙按外围护结构进行设计，石材幕墙石板宜选用火成岩。

2、天然石材幕墙不宜应用于高层及超高层建筑中。当设计要求采用时，应按相关规范规定增设石材防碎裂措施。

3、石材幕墙的骨架应综合考虑建筑立面效果、土建结构形式、石材幕墙的安装形式等方面进行设计，既要保证幕墙系统的安全可靠，又要考虑施工工艺的可行性。

4、石材幕墙及其连接件应有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙骨架的立柱应通过金属角码与主体结构相连接，立柱与角码之间应采用螺栓连接，螺栓垫板应有防松动和防滑移措施。

三、干挂石材幕墙施工的特点

干挂石材幕墙是运用连接件在建筑物表面上对饰面石材进行安装的一种新型施工工艺，干挂施工凭借预制组装的方式替代了传统的湿作业施工，主要具有以下九点特征：

1、避免表面有污染、变色“泛碱”等现象，使石板始终处于色彩光泽状态；

2、避免有湿作业产生，受气候变化的影响相对较少，节约了整体费用；

3、避免石材有脱落产生，使维修费用减少；

4、将构筑物自重减轻，并对保温空间有所预留；

5、板材之间的受力、安装和更换应处于独立状态，且有灵活的节点做法存在；

6、可靠连接，对石板存在较小的削弱作用，减少连接部位石材局部的破坏，使石材板面的抗震能力得到有效提升；

7、准确控制石材和锥形孔底的间距，确保幕墙表面的平整度得到保障；

8、具有较高的工厂化施工程度，板材上墙后有较少的工作量调整；

9、连续作业，可将施工速度有所提升。

四、石材幕墙设计方面质量控制

建筑设计单位通常只提供石材幕墙的立面布置形式和装饰节点图，无法达到依图施工的程度，因此，必须对幕墙进行深化设计。这项工作宜委托具有幕墙设计专业资质的施工单位进行设计，并经工程设计单位确认。石材及其干挂体系的设计应符合国家现行标准的要求。

1、深化设计单位应与原设计单位和建设单位协调配合，根据原设计单位对幕墙材质颜色和风格形式等建筑效果的要求，协助建设单位确定石材种类，且进一步了解、掌握所选用石材的物理、力学性能指标以及石材的表面特征、纹理和颜色等技术性能指标，并确定每块石材的精确几何尺寸、花饰形式等。

2、深化设计应根据各单块石材的自重、所受地震荷载、风荷载以及干挂方式、干挂体系力的传递特性进行力学计算，确定石材干挂体系的构造形式和所用龙骨、预埋件、挂件及连接件的规格尺寸。最后绘制用于石材幕墙施工的平面图、立面图和节点详图。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

五、建筑工程干挂石材幕墙的质量控制

1、对选用的石材质量进行有效控制

若想有效控制建筑工程干挂石材幕墙的质量，首先就要对施工中所选用的石材质量进行有效控制，而对石材质量的控制主要包括有以下四点：

（1）建筑企业的工程管理人员与施工人员应当尽量选用吸水率较低的石材进行幕墙建设，因为石材作为建筑物外墙的主要围护结构，它必须要具有很好的防水性能：而如果所选用进行幕墙建设的石材吸水率较好的话，那么它将不具备很好的防水性能，会使石材因为过度吸收外界水分而变得体积膨胀和重量增加，从而给建筑物带来许多质量和安全上的风险与隐患；再者就是如果石材同时吸收到空气中的一些可溶性气体与水分的话，那么这些可溶性气体就有可能在水的作用下而发生一些化学反应，从而导致石材的内部结构被一点点侵蚀、强度一点点降低，最终引发许多质量和安全问题。

（2）应当尽量选用孔隙率较小的石材进行幕墙建设，因为如果石材的孔隙率比较大的话将会相应的增强其吸水性能，并最终引发第一条中所阐述的一系列问题。

（3）应当尽量选用质量较轻的石材进行幕墙建设，因为石材作为建筑物外墙的主要围护结构，其质量的增加会直接导致整个结构的质量都有所增加，从而影响其抗震功能。

（4）应当尽量选用比较具有方向隆的层理石材进行幕墙建设，比如说板岩石材和页岩石材等都是比较好的选择，其目的是为了有效防止结构遭到破坏。

2、对测量与放样工作进行有效控制

由于建筑工程施工过程中的测量与放样通常容易出现较大的误差，而干挂石材幕墙的建设对施工精度的要求又比较高，因此建筑企业的工程管理人员与施工人员必须要对其施工过程中的测量与放样工作进行有效控制。施工人员在测量与放样的过程中必须要通过其基准轴线与水准点进行反复多次的测量、复核与定位，其具体步骤是先利用线坠、水准仪以及经纬仪等放出相应的墙面水平控制线和墙面竖向控制线的位置，然后再按照墙面石材的分格以及设计要求等而将其膨胀螺栓位置线、龙骨位置线以及石材分格布置线等弹出。另外需要注意的是，主龙骨的竖向布置间距必项要<1200mm，而其固定点竖向间距则必须要<2500mm，以及次龙骨的水平布置要根据其石材分格的高度而进行确定，但总体间距不能>700mm。

3、对龙骨与石材的安装进行有效控制

对龙骨与石材的安装进行有效控制也是保证建筑工程干挂石材幕墙质量的重要措施。安装龙骨之时，建筑工程管理人员与施工人员应当严格按照相应的图纸尺寸进行龙骨的选料、切割以及去毛边等处理，并要在实际测量好的安装位置进行钢龙骨的制孔；再者施工人员应当严格按照设计图纸与放线位置进行钢角码与墙体埋件的焊接以及竖料与角码的焊接，还要严格按照图纸的要求将钢转接角材安置在竖向钢龙骨的侧面部位，并精准测量出横向龙骨的水平度后再将转接件焊接在竖向龙骨上面，最后侧寄横向龙骨与竖向龙骨相互焊接起来。而石材的安装原则应当是先安装大墙面后安装小墙面以及先安装墙面后安装节点，建筑工业的工程管理人员与施工人员应当统一控制好弹线和拉线以使其固定牢靠，并在安装过于中将尾材板块进行自下而上地安装，以及在安装完毕后要用角磨机对其进行处理，从而使其缝隙达到一致。

4、控制安装过程的质量

由于外墙石材的装饰施工属于一项露天作业，因此气候因素是对其造成影响的关键。对于点焊等工种而言，不仅无法实现雨天环境下施工，而且也无法在烈日下作业，应运用有效的方法将气候问题的产生进行改善。石材幕墙的作业面相对广阔，电焊、电钻和切割机的使用较多，有较大的用电量存在，且通常相对集中，此时要求施工单位有效地将用电问题进行处理，有效解决施工脚手架、石材半成品和成品保护等工作。将各道工序的质量验收制度得到落实，主要包括：制作饰面石材、骨架安装、刮板、落钩及石材安装等，都应严格按照设计与规范要求，将检查验收工作有效落实，对检查不合格的工序而言，应通过整改和返工处理，直到与合格要求满足之后方可对下一道工序进行使用。骨架的安装应对土建施工过程中石材幕墙预埋件的位置进行重点控制，使预埋件的整体质量得到保障。工程监理应落实在每一个环节中，做好监督记录，使工程施工质量得到保障。

六、结束语

综上所述，干挂石材幕墙作为一种优质的建筑幕墙，正在被广泛应用于各种建筑工程当中。作为建筑施工企业要提高幕墙的设计施工质量，提高其安全性能。

参考文献：

[1]于贤育.浅谈某工程幕墙施工质量控制措施[J]建材与装饰，2011，21（32）：44

[2]江芙蓉.浅谈石材幕墙的结构形式[J]门窗，2010，25（41）：11

[3]李俊华，孙晋，常永奇.建筑幕墙新型石塑复合面板的结构静力学分析[J]门窗，2010，55（87）：65

[4]周白霞.建筑外墙保温系统火灾防范对策[J]保温材料与节能技术，2011，25（63）：54

论文作者:焦晓静

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/91fabac4a3a9d5efcfb239e9.html