# 起重机械焊接的常见质量缺陷与控制方法探讨论文_黄云山

广东省特种设备检测研究院佛山检测院 广东佛山 528000

摘要：本文主要对起重机械焊接的常见质量缺陷进行分析，并探讨了起重机械焊接质量缺陷的控制方法，以供同仁参考。

关键词：起重机械；焊接质量缺陷；控制方法

一、前言

近年来，随着我国城市建设的高速发展，城市高层建筑越来越多，这对于建筑施工的要求也越来越高。作为高层建筑工程中必不可少的一种施工器械，起重机的科学运用对于各项工程的发展起很大的作用，而起重机械的焊接质量关系到起重机的整体安全性。起重机的金属焊接质量在整个起重机的整体质量中占1%，这足以说明在起重机的制造过程中，焊接质量对起重机使用的安全性有很直接的关系。为了保证整个起重机械的安全运行，一定要根据焊接工艺评定标准对起重机械的焊接质量进行有效控制。本文主要对起重机械焊接的常见质量缺陷进行分析，并探讨了起重机械焊接质量缺陷的控制方法，以供同仁参考。

二、起重机械焊接的常见质量缺陷

（1）裂缝。由于产生的原因不同，形成的裂缝类型也不一样，通常将裂缝分为以下三种：刚性裂缝、硫元素裂缝、隙裂缝。焊接的应力可能是由于起重机械的结构部件刚性过强，或者是它的电流太大，这种应力的作用导致了刚性裂缝。硫元素引起的裂缝与母材中的硫含量有关，如果含量过高或者偏析过大都可能导致硫裂缝。而隙裂缝则跟金属物质有关，被焊的金属因为降温速度过快而发生脆化，导致金属内部发生裂缝，可以根据具体情况对焊接结构进行预热，减少裂缝的产生。

（2）气孔。焊接气孔是指在焊接的过程中，气泡在冷却时没有及时排除而形成的各种形状不同的小小的孔洞。形成的气孔有可能是单个的，也有可能是堆积在一起的，它可以分为三种，有内部气孔、表面气孔和接头气孔。而气孔形成的主要原因是在焊接过程中，电流量太大，电弧的长度太长，运动速度过快，此外不注意溶解部位的清洁卫生状况，还有可能是焊条受潮等等。要防止焊接的质量下降，应该找出正确的原因，对其及时进行调整。

（3）焊接的溶透程度不够。焊接过程中溶透不彻底，会缩小焊接的有效面积，削弱焊接的刚度和强度，导致焊接的承受能力下降。这种问题通过加大焊接的电流量，或者将焊接的切口清洗到位等方法，可以避免这种缺陷。

（4）形状上的缺陷。焊接的形状不只是外观的形象问题，更关系到工程的安全质量。形状的缺陷通常表现为咬边和弧坑，造成二者缺陷的因素是不同的。咬边通常是由于焊接的参数选择不合理，或者在焊接过程中没有注意速度的要求等等，咬边的出现容易导致安全事故。弧坑跟收弧和断弧的操作有关，如果操作不合理，容易导致弧坑，在焊道形成低洼的情况。

三、起重机械焊接的常见质量缺陷的控制策略

（1）焊工素质的提高。在起得机械焊接施工中，焊工是关键一环，焊工水平的高低，会直接影响到施焊接头的质量。而所有参与施工的焊工，都必须是经过培训考核取得相应资格的。在起重机械进行焊接前，要对焊工进行严格的检查，查看其操作证件，保证焊工能够熟练运用自己的技术进行起重机械的焊接，保证焊接质量，保证施工安全。焊工的素质还表现在应该严格按照施工工艺的要求，不能随便更改焊接工艺参数，焊接材料和焊接工艺等大小数据都要符合工艺本身的要求。在具体的操作流程中，焊工要按照一定的程序进行焊接，如在材料填充时，焊条在放入合格的保温筒前，应该按要求将其烘干，焊丝也要按要求擦拭干净。焊工的素质体现在焊前、焊中和焊后，每一个环节都要按标准做好，焊后要进行质量检查，保证焊接的质量和安全。

（2）焊接工艺的控制。起重机械焊接有自己的一套工艺评定标准，在焊接过程中要严格遵照工艺评定标准进行技术操作，保证焊接的质量。焊接有一整套自己的操作流程，包括焊接前的准备工作、焊接所运用的方法、焊接的材料等，这些在工艺上都有一定的技术标准。在焊接时，要严格按照焊接的工艺规范，特别是在选择焊条、设计坡口、焊接的温度预热等方面要严格实行工艺标准。

1）焊缝的布置。钢板拼接，不允许有十字焊缝，其错开距离不小于200mm。焊接梁的翼缘板和腹板的对接焊缝，不宜处在同一截面上，其间距应不小于200 mm；横向加劲肋应离开与其平行的腹板对接焊缝，其间距不小于腹板厚度的4倍。

2）焊缝的坡口形式。坡口形式，应根据GBT985-1988《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》和GBT986-1988《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》的规定选用。在设计图样上应注明特殊接头。

3）对接焊缝。①主要受力构件对接焊缝错边b。对接处钢板名义厚度δ≤12 mm时，b≤（1/4）δ；δ>12mm时，b≤ 3mm；②主要承载结构中，不等板厚或板宽的对接，均应从一侧或两侧作成不大于1：4的过渡斜度。

4）贴角焊缝。①贴角焊缝的最小高度hw不应小于表1的规定，但对于一般贴角焊缝，则不得大于较薄焊件厚度的2倍，但对于杆件边缘的贴角焊缝，尚应符合下列要求：在δ（被焊件的厚度）不大于6mm时，hw不大于δ；在δ大于6mm时，hw应比δ小1-2mm以上；②被焊件的厚度小于4mm时，焊缝的最小高度等于被焊件厚度；③受动载荷的主要承载结构，贴角焊缝的表而应呈凹弧形或自线形。焊缝自角边的比例，对侧焊缝为1：1，对端焊缝为1：1.5（长边顺作用力方向）。

表1、贴角焊缝的最小高度hw的规定

（3）焊接设备的控制。起重机械的焊接过程中，电焊机是主要设备，没有焊机，整个焊接施工将无法进行。电焊机能够准确显示焊接施工时的电流，电流强弱的控制是焊接质量好坏的关键因素。对于电焊机进行控制的关键所在，就是控制

其对电流的显示，切忌偏差和超标，电焊机电流、电压的显示装置，务必经过检定后才可进入施工环节。

（4）焊接施工环境的控制。焊接施工的环境主要是指空气的温度和湿度，这两者在某种程度上都会影响焊接的质量。焊接的温度是在热循环中产生作用，温度不宜过低，过低会导致金属冷却太快而金属内部发生改变，焊接的温度最好在20度以上。焊接时的空气湿度一般不宜过大，湿度太大，水中的氢气容易在焊接的过程中出现氢气孔，影响焊接的质量。在起重机械焊接时遇到雨雪天气，要特别注意施工的环境，不能够在露天进行焊接作业，如果在特殊措施的保护下，也要在低于90%的湿度环境下才能进行焊接。

（5）焊后检验及控制。焊接后的各种检验，对于保证起重机械焊接质量是有意义的。如果上述各要素都得到有效的控制，其焊接质量应该很是优秀的，焊后检验的各种手段就仅仅是验证而已，如果上述各要素没有得到很好的控制，焊后检验就是焊接质量的最后保障。

四、结语

总之，起重机械的焊接质量在整个起重机械的运作中影响很大，应该加强对起重机械焊接质量的控制，减少起重机械焊接时出现的缺陷。当起重机械焊接出现漏洞时，应该及时排查，找出原因，减少起重机械出现故障带来的损失。在焊接时通过对焊工技术、焊接设施、焊接环境等进行有效控制，保证整个起重机械的施工安全。

参考文献：

[1]张望平.起重机械焊接质量的控制策略[J].中国高新技术企业，2011（7）.

[2]许利娟.浅析起重机械焊接质量的控制策略[J].装备制造技术，2010（6）.

[3]何伟.刍议起重机械焊接质量的控制方法[J].科技风，2013（8）.

论文作者:黄云山

论文发表刊物:《基层建设》2016年25期

论文发表时间:2017/2/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9233501c2060752205b78eb5.html