# 电梯机械系统的常见故障与对策论文_陈雪雷,刘艳君

（天津开发区德龙电梯销售安装有限公司 300457）

摘要：近几年，我国建筑行业呈现出高速发展的态势，电梯设备的稳定运行成为了判定高层建筑质量好坏的重要标准，不仅要提高设计标准化，也要结合实际问题开展常规化维修管理项目，从根本上解决电梯机械系统的常见故障。本文对电梯机械系统故障排查的意义进行了简要分析，并针对电梯机械系统常见故障和原因展开了讨论，最后对优化措施提出了几点建议，旨在为电梯机械系统管理人员提供更加有价值的技术维修建议，以供参考。

关键词：电梯机械系统；故障；原因；对策

在高层建筑中，电梯是垂直交通运输设备，能为人们出行提供最大的便利。正是由于社会需求量的增大，电梯使用数量也随之增多，但是电梯的事故问题常有发生，需要相关部门对故障问题进行集中处理，提高维修保养水平的同时，确保电梯的常规化运行符合标准。

一、电梯机械系统故障维护的重要意义

作为一种机电一体化的大型设备，电梯的组成结构也十分复杂，并不是整机形式进行安装和控制，而是不同组件运送到现场后进行拼装，因此，在电梯运行应用过程中，要对安装操作、调试工作以及检验系统进行统筹分析，才能真正提高机械结构的运行效果和完整程度，尤其是优化技术的和理性和管控效果具有重要意义[1]。另外，基于电梯的高自动化程度，任何细节故障都会直接影响电梯的日常运行工作，不仅仅会给人们的出行带来不便，严重者会出现较为恶劣的人员伤亡事件。因此，相关部门在日常管理机制建立过程中，要对每一个细节进行统筹处理，降低运维成本的同时，提升电梯运行的平稳程度，也要减少噪声问题，从根本上提高电梯运行的实际效率和综合质量。也就是说，维护管理人员要及时性的检验和维修，确保电梯机械系统故障能第一时间得到有效处理。

二、电梯机械系统常见故障及原因

在电梯日常运行过程中，电梯故障一旦发生，不仅具有较高的危险性，甚至会导致人员伤亡。因此，要对系统常见故障进行及时性的诊断和处理，从而针对具体问题展开深度分析，确保相关控制措施能得以有效运行。

电梯运行过程中，由于电梯自身的零部件较多，且部分零部件要频繁的进行正反转启动，这就会增大元件之间的摩擦次数，在频繁的摩擦下，就会出现元件部件磨损以及电气老化的问题。若是相关技术人员不能进行及时性的维护和保养，就会严重影响电梯使用的安全性和稳定性，甚至会导致严重的安全事故和隐患问题。目前，电梯运行中常见的问题主要涉及机械系统故障和电气控制性系统故障两类。

第一，机械系统故障问题，主要包括门系统故障、润滑系统故障、连接故障以及平衡故障等。门系统故障若是出现，就会导致电梯不断开门关门，无法正常运行，常常是由于门扇咔滞以及门锁触电烧毁等问题，需要引起管理人员的高度重视。而若是润滑系统出现故障，就会导致电梯内部的转动部位由于长期摩擦导致热量的集聚，会引起电梯局部位置发生抖动或者是卡滞问题，严重制约电梯的舒适程度，也会影响其常规化运行。另外，电梯平衡系统也是故障高发位置，平衡系数超出设计的实际范围，就会导致电梯出现严重的失衡，引起较大的安全事故。

第二，电气控制系统故障问题，主要就在于电气元件质量不达标，这些都是设计环节和制造环节留存的安全隐患，没有和正规生产厂家合作，就会导致其质量无法达标。其中，电器元件老化或者是短路故障问题都需要引起高度重视。另外，电气开关安装不当以及信号采集措施导致的短路或断路问题也常有发生，继电器故障主要是电梯控制电路触点被电弧烧毁导致的，若是电梯元件中的簧片失去弹性也会造成严重的断路故障问题，使得电气系统由于断电而停止工作[2]。

三、电梯机械系统故障处理对策

针对具体问题要进行综合性分析和集中处理，确保相关工作完整性和实效性，积极落实有效的故障处理和管控机制，有效建立完整的维修制度和检测标准，确保管理体系和管控模型的稳定性，为故障处理效果的优化提供保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆需要注意的是，对于电梯机械系统故障问题，管理人员要在建立健全定期维护机制的同时，确保不定期抽检也能发挥作用，从而及时处理隐患问题，从根本上提高电梯运行的质量。

第一，要有效强化设备管理工作，管理人员要在电梯选型操作项目中进行集中分析，正确选型的同时，保证电梯的合理化配置。由于不同的楼层高度和不同的应用路径对曳引系统的要求有不同的要求，这就需要管理人员结合实际情况对其进行合理选型和有效配置，从而建构针对性的定期维护方案，确保保养效果和管控措施的稳定性。使用单位要对电梯的性能、电梯的结构特性以及操作流程进行处理和综合性保障，在全面收集信息和整合处理机制后，结合需求筛选电梯配型。另外，在选择配型的过程中，需要整合厂家专业技术指导，确保安装工作和调试工作的完整性，使用部门要遵循电梯调配工作和管理机制，优化定期维护工作的实效性。只有从根本上提高检修质量和管控效果，才能更好地提高电梯稳定运行的效果以及延长其使用寿命。

第二，要积极落实更加系统化的电梯特种设备安全检测机制，安全监测项目是保证人身安全和财产安全的重要环节，需要相关部门结合设备运行要求，对其进行综合性管控。在专业化指导下，利用技术手段对危险性较高且隐蔽性较强的元部件进行集中检查和技术检测，确保其不会留存隐患问题，从而有效规避电梯后期运行中出现安全事故。也就是说，使用单位要结合实际需求制定阶段性设备保障机制，并且利用巡回检测手段对其进行不定期检查和校对，将安全检测工作转化为常态化工作单元，确保实践操作流程的完整性和安全性。

第三，优化从业人员的基本素质，除了要保证其基本质量外，从业维护人员的基本素质和综合水平也非常关键，作为专业的维修保养人员，不仅需要技术过硬，也要具备安全防范意识，能针对具体问题展开深度分析和处理。因此，需要使用单位对工作人员进行定期指导和培训，既要增强其理论知识和实践能力，也要着重培养工作人员的责任心[3]。针对培训项目进行及时性的考核，确保相关工作人员能满足技能考核的要求，持证上岗。由于电梯安全维护工作具有一定的危险性，这就需要维修人员具备一定的心理素质，对故障及时的判断和处理，保证电梯性能的同时，延长其使用周期。

第四，由于电梯是一种较为特殊的商品，因此，国家要对其质量保障和生产许可进行统筹管控，制定更加有效的监督机制和管控措施，着重关注电梯机械系统设计项目的质量和安全性能。要在高标准和高要求下提高电梯整体质量，从根本上减少事故的发生几率[4]。

结束语

总而言之，在城市建设规模不断扩大的背景下，为了满足城市居民需求，高层建筑中使用了大量的电梯，对其安全性的管理和控制也成为了重要研究对象，因此，不仅要提高日常维护工作的完整性，也要对机械故障进行及时性的排查和处理，从管理角度将日常维护工作和保养工作落实到位，提高其整体运行质量。只有从根本上优化电梯机械系统故障的处理效果，才能保证其安全运行。

参考文献

[1]顾延静.电气控制系统之电梯故障成因及解决方案[J].城市建设理论研究,2014,29(13):156-158.

[2]顾延静.电气控制系统之电梯故障成因及解决方案[J].城市建设理论研究（电子版）,2014,36(13):233-235.

[3]范妍妍,顾天明.浅谈高层电梯电气故障原因及处理方法[J].大观周刊,2015,35(40):119-119.

4]张召军.简析电梯机械系统的故障与解决方法[J].建筑工程技术与设计,2015,13(31):105-107.

作者简介

陈雪雷（1981-06），男，籍贯：河北省保定市唐县，专业：机械设计，职称：助理工程师。

刘艳君（1981-08），女，籍贯：河北省秦皇岛市卢龙县，专业：机械设计，职称：中级工程师。

论文作者:陈雪雷,刘艳君

论文发表刊物:《电力设备》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/923604aa1e0e649e579c9e0c.html