# 市政道路工程排水管道施工技术研究夏骏越论文_夏骏越

摘要：现阶段，我国国民经济不断发展，工业化水平逐步提高，城市规模也在逐渐扩大，人们的整体生活水平有了很大的提升。这就给我国的城市建设提出了更高的要求，目前，我国城市建设中加强了基础设施建设的力度，尤其是市政道路工程，施工技术日趋完善，工程数量和规模也不断扩大，以满足城市不断发展的需求。在市政道路工程中，排水管道的施工环境较为复杂，工艺要求很高，而且工程质量很大程度上影响到了城市的整体运行，是很重要的民生工程。

关键词：市政道路工程；排水管道施工；技术

1导言

随着社会经济的飞速发展，人们的生活水平不断提高，城市化进程不断推进，所以城市基础建设的完善成为了当前城市建设的重中之重。而在城市基础建设工程中，市政道路排水管道工程是其中涉及面最广、施工情况最复杂的一个环节，对其进行有效的质量控制是具有重要意义的。随着人们生活水平的提高，社会各界对城市道路排水管道施工建设都提出了更高的要求，因此施工单位必须充分了解此项工程的影响因素，深入分析工程出现问题的原因。

2市政道路排水管道重要性

市政道路排水管道施工具有重要意义，主要体现在以下两个方面：一是可以保护地面道路。城市路面积水问题比较严重，特别是在夏季降水比较集中，若排水不畅容易对地面道路造成破坏，故排水管道作为城市排水系统重要组成部分在城市道路保护方面有重要作用。提高排水管道施工质量能够保证其良好的排水性能，可以将路面雨水快速排出，从而避免雨水过度冲刷对路边坡及路基造成破坏。

3市政道路排水管道施工特点

3.1影响因素较复杂

市政工程中道路排水管道的基本作用就是排放城市污水和雨水，管道与城市周围地下管道相连通，施工区域范围十分广泛，这就加大了工程的难度。例如在城市中心的商业繁华地区进行施工时，因为其较大的车流量和人流量使得工程很难快速完成，在进行施工时施工方还要设置路障，制定应急方案，防止受到外界的影响，严重降低了施工的质量和效率。

3.2管道线路比较长

大多数市政工程的建设都是为了促进整个城市的协调发展，尽量消除城市边缘地区与中心地区的发展差距，因此管道网络的涉及范围一般都非常广泛，影响的区域面积也比较大。又由于城市的道路情况复杂，所以在设置管道线路时技术人员都会加长线路，保证排水管道的有效性。但是较长的管道线路就会增加建设的工程量，严重的可能引起工程延期，造成极大的经济损失。

4排水管道施工存在问题

4.1管道错位

管道错位问题会导致严重的积水及倒坡现象，该问题在管道工程中常有发生，其形成原因主要有：一是施工方案设计不合理。有的施工单位对测量及勘查工作不重视，测量不够精确导致基本数据与实际情况存在偏差，勘查工作不到位，甚至有的勘察人员未深入现场调查，不了解现场的地形地质，导致方案设计存在缺陷，从而造成管道错位问题。二是积水腐蚀问题，在排水管道长时间使用过程中，若长期存有积水，在积水腐蚀作用下会造成管道结构破坏，甚至导致管道错位。此外，由于流水的冲击作用，会使管道腐蚀加速，最终会破坏排水性能，缩短排水管道的使用寿命。

4.2管道堵塞问题

尽管现阶段国内的科学技术水平在不断提高，我国城市道路管道排水工程也在不断完善和进步，但还是存在一些难以避免的问题，如排水管道淤积堵塞的问题。管道堵塞是由于大量的垃圾和杂质堆积在雨水篦子中，未能及时进行清理就出现了管道堵塞的问题。要想解决这个问题，施工人员可以增加城市道路交叉口的雨水井数量，并将雨水单篦子改为双篦子，提高管道排水的工作效率，降低管道堵塞的概率。

4.3平顺度误差较大

沟槽开挖是排水管道施工重要环节，若对沟槽标高缺乏有效控制，比如有的施工人员仅凭经验施工而未按照设计要求及时核查沟槽深度，容易导致超挖问题，从而产生管道基础平顺度误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.4漏水问题

漏水问题在管道工程施工中比较常见，作为排水管道的质量问题不仅影响其使用价值还会对周围建筑安全和居民正常生活产生不利影响。漏水问题的产生主要有两方面的原因：一是管道材料不合格，存在质量问题，有些施工单位为谋取私利，采购质量不合格的廉价材料，导致使用过程中会出现漏水、开裂等一系列问题；二是管道接口处置不当，管道接口焊接施工时，若焊接质量不过关，致使接口位置密封性差，甚至仍留有缝隙，很容易导致漏水问题发生。

4.5系统维护问题

城市的排水系统与人们的生活息息相关，它每天都承担着大量的排水工作，所以排水管道受到的损害非常大，要想保持城市排水系统的持续正常运行就必须安排专业检修人员定期对排水管道进行维护和清理。然而在实际的工作安排中，很多城市的市政部门都不重视排水管道的管理和日常维护，城市经常发生管道拥堵、漏水的情况，尤其是遇到大范围强降水的天气情况时，城市排水系统无法承担过度的排水，无法发挥其功能，严重影响城市功能的正常运行以及居民的人身安全。

5市政道路排水管道施工技术的要点

5.1排水管道施工前的准备工作

在市政道路工程排水管道施工开始之前，要做好施工前的准备工作:首先，根据道路工程的实际情况，对施工现场进行全面的勘察，进行工程设计图纸的绘制，然后组织工程参与各方进行工程设计图纸的评审工作，尤其是重点施工阶段，要进行反复的推敲施工方案，不断的调整和完善，确保施工设计图纸的科学性和可行性。其次，合理的确定施工材料的规格型号以及性能标准，避免施工材料错误对于整体施工造成影响。最后，对于施工中容易出现问题或者工程变更的地方做好标注。

5.2排水管道的开挖

管道沟槽挖掘开始施工前，首先要校对沟槽的位置和高程，保证实际数据与工程设计图纸相符，如果发现与工程设计图纸不相符，必须要与监理人员进行沟通，商讨解决措施，并做好记录。对于施工现场的土质情况要进行检查，同时探明地下水以及对开挖的深度按要求进行掌握，然后根据开挖的具体时间和采取的方式方法，对开槽的断面以及槽帮的坡度进行严谨的确定。

5.3排水管道的敷设施工

沟槽开挖完成后要进行管道敷设施工，首先要根据施工设计图纸确定中心线位置，管道一侧的变现采用细绳来控制。在进行管道下放的时候需要借助吊车进行作业，这个过程要有专门的技术人员进行现场指导，严格按照相关的流程规范进行操作，吊车停放位置在处于沟槽边1米之外的位置，防止沟壁坍塌。吊车作业要采用专业的吊索，杜绝钢丝绳直接传入管道进行吊装，确保在吊装过程中的安全性。指挥人员要严格监督整个吊装过程，对于各个环节都要进行检查后才能开始进行吊装，对于施工现场和人员要进行严格管控。对于施工中的风险较高的环节要加强监督力度，例如管道进入沟槽时要放慢吊装速度，保持管道处于水平状态，方向与沟槽保持一致。

5.4闭水试验

市政道路排水管道施工完成后，首先就要采用相关的措施验证安装质量，主要是通过闭水试验确定。在进行闭水试验开始前，工作人员要对排水管道工程的质量进行检查，确认是否有裂缝等质量问题，尤其是管道的接口和预留孔要进行详细的检查。如果在检查中发现问题必须要及时进行补救。在确认没有问题后才能开始闭水试验，如果闭水试验出现问题，就要组织相关的技术人员进行原因分析，找出问题部位，采取相应的措施进行补救，从而提高市政道路排水管道的整体质量。

程的效率。

6结束语

综上所述，排水管道施工具有工期紧、任务重、管道复杂及施工场地狭窄等特点，而且会对城市道路交通及居民正常工作生活带来不便。排水管道施工应在确保施工质量的基础上尽量缩短工期。而排水管道施工技术的应用能够避免管道错位、漏水等问题，控制施工成本，提高工程质量。

参考文献

[1]赵晨阳.市政工程道路排水管道施工技术要点探析[J].工程建设与设计，2019（08）：74-75.

[2]顾志斌.市政工程中道路排水管道施工技术要点的研究[J].建材与装饰，2019（12）：276-277.

论文作者:夏骏越

论文发表刊物:《城镇建设》2020年 1期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9238dc5e90e2ddf71b8fca48.html