# 变电运行技术在电力工程中的应用论文_杨光涛

国网冀北电力有限公司滦南县供电分公司 河北省唐山市 063500

摘要：作为人们工作和生活当中必不可少的一部分，电力能源和社会经济以及人们生活的发展都有着直接的影响。所以，为了有效防止由于电力能源产生故障而造成其在使用过程当中出现问题，必须要不断提高电力工程的建设力度。特别是现阶段面临着新能源的不断冲击，电力工程企业务必要将变电运行技术的应用工作做好，有效推动电力的顺利运行，方可在能源竞争当中脱颖而出。现阶段，在电力工程当中，对于变电运行技术的应用仍然有很多问题存在，对于电力工程的正常运行有着严重的影响，必须要将其问题找出来，同时提出相应的整改措施。

关键词：变电运行技术；电力工程；应用

1电力工程变电运行技术问题

1.1危险元素

在电力系统中变电设备是非常复杂的，每种变电设备都拥有不同的型号，不同型号设备的运行时间也是不同的，发挥的作用也不尽相同，所以在变电系统运行过程中将会存在形式多样的危险因素，这就要求相关工作人员在实践工作中强化自身的责任意识，在变电设备运维工作开展的过程中积极发现每一个安全隐患，注重对安全隐患的防范，从而使得电力系统不受到安全隐患的影响始终处于安全稳定运行的状态，进而保证电力事业的健康稳定发展。

1.2变压器有可能出现故障

电力工程在具体运转的时候，变电站的位置十分重要。假如变压器由于自身磁性振动或者是内部零件的原因而导致运转异常，就会影响到整个电力工程的正常运行。通常情况下，变压器都处于室外，很难对其进行有效的宝华，由于长期受到天气等因素的影响，会对变压器造成损坏，严重的还会产生局部放电的情况。所以，在实施了变电运行技术后，变压器发生故障的几率有所提升。例如，铁芯穿芯螺丝夹得不紧造成硅钢片松动、铁芯里交变磁通产生变化、无功表的指示降低或出现摆动、电度表转忙或停转以及电流互感器有异常响声、冒烟或发热等问题。

1.3互感器出现问题

作为整个电力工程变电运行当中主要设备之一的互感器，对于电力工程能否正常运转有着直接的关系。部分异常情况的产生，如停电或者是供电不足等，都可能会导致变电系统运转加速，最终对互感器的正常使用造成影响。例如，可能会由于突然停电而导致变电系统产生较强的负荷，导致温度上升速度较快、瞬间将电源切断，导致互感器出现异常现象。

1.4变电运行技术人才缺失

在具体运行的时候，电力工程往往缺乏相应的高技能型变电运行技术人才；没有严格按照相关标准来进行检测设备的安装；相关工作人员在具体操作的过程当中没有结合操作规范来进行，私自将自己认为不重要的环节故意漏掉；后期设备维修人员的服务态度以及专业技术有待提高等，现阶段在设备当中所产生的一系列问题采用传统的检测模式已无法对其进行有效解决。在电力工程当中各个环节之间紧密连接在一起，在具体运行的时候，任何一个环节的操作人员出现失误都会对变电运行造成严重的影响，对其生命健康造成相应的危险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5变电运行监视的问题

对于变电运行能否顺利的开展，需要工作人员对变电运行的每个环节进行严格的把关，尤其是变电运行的监视问题，在实际当中，运行值班人员需要对各种变电运行过程中出现的故障进行及时的处理，变电远动信息起着非常重要的作用，运行值班人员可以根据远动信息能够对发生的一些事故进行准确的判断，并且进行及时的处理，然而，我们大多数的运行值班人员对于变电运行监视问题不重视，很多工作人员即使接收到了远动信息，但是却不能进行有效的判断运行情况是否正常，更有的工作人员根本对故障信息不当回事，这对于运行中出现的事故在处理上不够及时，更会给变电运行的维护造成巨大的损失，因此，对于变电运行的监视工作相关的部门应该进行规范化。

2变电运行技术分析

2.1遥信动作的正确率的提高

变电的运行过程当中，想要防止各种事故的发生，以及对相应的事故进行有效的处理，需要一些准确的信息帮助工作人们对出现的问题进行及时的处理，信息的传输遥信动作的正确率起着至关重要的作用，只有对遥信动作的正确率进行有效的提高，才能让变电运行的监控系统发挥其功能性作用，如何对遥信动作的正确率进行有效的提高具体方法有以下几点：（1）遥信动作的正确率会受到多种因素的影响，比较常见的因素是抖动现象，工作人员应该对相关的设备在抖动时间上应该以实际情况进行设置，从而降低遥信的抖动现象的发生；一般情况下，遥信动作的正确率还会受到一些电磁的干扰，降低其干扰性应该对设备进行光控机电隔离器的合理安装。（2）电源一旦出现问题会给变电运行带来极大的影响，因此在设备上应该及时的进行滤波电容的安装，能够有效的控制电源，防止电源出现问题，造成信息的不准确性的现象发生，特别强调的是，对于遥信动作的电源设置应该设置独立的。（3）对于变电运行的情况进行监视，需要远动信息的传输，然而，远动信息会受到各种因素的影响而造成信息的准确性上受干扰，因此，对于远动载波在设备上应该安装相关的设备，这样能够让远动通道的可靠性得到充分的发挥，从而保证遥信动作的正确率的提高。

2.2保证操作电源的安全可靠

变电系统能否正常运行与操作电源有着直接的关系，因此，在实际当中，保证操作电源的安全可靠非常的重要，为了避免一些突然断电给变电运行带来影响，在供电方式上应该采取较为科学的方式。

2.3变电运行管理人员技能的提高

一般情况下，变电运行的过程当中会发生一些故障性的问题，及时的监控能够早发现问题，并且及时的进行有效处理，问题的处理需要相关的管理人员必须掌握一定的技能，因此，对于工作人员的技能水平的提高是重要的工作之一。可以通过以下几种方式对管理人员进行技能水平的提高：首先，对于变电运行维护技术的掌握，需要相关的部门对管理人员进行技能上的培训，可以请专业的理论和实际操作人才对管理人员进行培训，让管理人员对理论和实际操作进行有效的掌握，更利于变电运行的维护。其次，想要了解管理人员对变电运行维护技能等方面是否掌握和了解，需要对相关的人员进行定期的考核，这样更利于管理人员对相关知识和技能的掌握，保证变电运行的顺利开展，以及安全性的保障。

2.4加强变电验电

变电验电环节是变电运行的重要保障，只有不断加强变电验电的工作效果，才能够进一步确保在变电运行的各个环节不会出现漏电或者放电的情况，从而避免出现重大电力事故的发生。比如在安装变电运行设备的接地线时，一定要严格进行验电工作，确实把不利因素降到最低，并且要减少带电的接地线与外界的接触。操作人员也要做好自身的防护准备，在操作时统一佩戴绝缘手套，使用非导体工具。在平时还要加强对于人员工作责任心、安全防护意识的培养，帮助他们提升专业技能和业务水平。在各个环节都做好对安全隐患的排查工作，以保证人员和设备的安全性。

3结论

电力系统对我国社会的发展以及人类的生活等方面有着巨大的影响，因此，想要电力系统能够正常的运行，必须对变电系统的运行工作进行有效的开展，对于变电运行存在的一些不足应该进行深入的分析和总结，在后期的实际工作当中，针对存在的问题进行有效措施的处理，从而让变电系统能够正常的运行，这样才能促使整个电力系统工作的正常开展。

参考文献：

[1]刘俊.电力工程变电运行的安全技术及管理[J].农村电气化，2017（12）：27.

[2]倪洪伟.变电运行技术在电力工程中的应用[J].企业改革与管理，2017（18）：209.

[3]伊海鹏，张超.电力工程变电运行技术探究[J].黑龙江科技信息，2017（14）：135.

[4]陈亮亮.电力工程中变电运行技术的应用剖析[J].科技视界，2017（14）：69+49.

论文作者:杨光涛

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9249c3d4f030bdcf4e990bb7.html