# 建筑工程主体结构质量检测的有效措施论文_魏凯丽

河南省林州市科正建设工程检测有限公司 河南安阳 456550

摘要：伴随着建筑工程的快速发展以及人们经济水平的日渐提升,人们对于建筑工程的质量水平也提出了更高的要求,建筑工程质量检测工作被提上了重要日程.只有做好建筑工程质量检测工作,才能最大限度的避免质量安全事故的发生,进而提供高品质的产品给人们.因此文章仅探讨建筑工程主体结构质量检测的有效措施,仅供参考.

关键词：建筑工程；主体结构；质量检测；监督管理

1我国建筑工程主体结构质量检测工作基本特点

结合现阶段我国建筑工程主体结构质量检测工作实际情况来看, 其基本特点主要包括:首先, 合法性。建筑工程质量检测工作是由国家方面要求和发起的、相关职能部门负责落实的一项工作, 在检测工作中需全面遵循《建设工程质量检测管理办法》中的各项要求, 体现了该项工作的合法性特点。其次, 公正性。建筑工程主体结构质量检测工作主体受到相关利益者的委托, 根据相关法律规定通过细致的质检工作而出具检测报告, 各项工作环节严格而标准, 体现了该项工作的公正性与公平性。再次, 真实性。检测部门最终所出具的检测报告体现的是真实的检测结果, 因此具有真实性和有效性特点。第四, 准确性。检测部门的检测工作以相关法律及规章制度为原则, 对检测中的相关资料及凭证进行保留, 具有较高的准确性。第五, 独特性。由于建筑工程规模以及结构等具有一定的差异, 每个建筑工程的质量评估仅代表该工程的实际质量情况, 这就赋予该项工作相应的独特性特点。

2建筑工程主体结构质量检测目前状况

当前，在建筑工程主体结构质量检测监督方面仍然存在着相当大的不足，建筑工程质量管理职能方面存在一定的交叉，有关的法律法规及有关管理规定存在缺陷，因此我国工程主体结构的质量检测管理仍旧存在着一些理由亟待解决。

2.1相关制度并不完善

当前建筑工程主体结构质量管理制度中存在的缺陷主要为相关监督站的滥作为及不作为，致使监督管理的效能不高，并且在进行监督时是各个流程分开监督，没有根据法定程序来执行，没有按照技术标准及科学规律来进行施工，进而致使建筑工程盲目施工、抢工期、赶进度经常发生，这就导致建筑完工的工程，其工程质量存在理由，不符合国家标准。另外建筑工程质量监督站的各职能部门各自为政，管理封闭，并且管理缺乏严谨性，致使工程质量存在严重隐患。

2.2对工程质量监督的重点把握不清晰

建筑工程质量监督站的工作人员在进行质量监督过程中，通常会对工程项目中无论巨细都要进行检测，这样就会致使工程监督重点不够突出，监督人员在管理上单一，技术手段缺乏。一些监督站甚至将抽查项目重点提前告知施工单位，让他们提前做好准备。另外监督单位在进行实地检测时，采用的技术手段低级，并不能满足当前建筑主体监督的相关标准，以上这些理由均会致使建筑工程主体施工质量不达标，不能完全发挥质量监督站的作用，还导致自身威慑力降低。

2.3不重视监督管理中的纠错能力

因为大多数建筑工程的施工周期很长，多则三五年，少则一两年，另外还有一些众多因素的影响，致使建筑工程主体必定会出现一些理由。作为工程质量监督人员，不能仅仅对这些已经发现理由的责任人罚款，还应该加强对已经出现理由的纠正及解决，尽可能的给予工程技术上的帮助和支持。

3建筑工程主体结构检测策略

3.1主要内容

对工程建筑质量中主体结构质量检测的主要内容有对建筑工程主体结构中钢筋保护层的钢筋数量及位置进行抽查，对工程中的砼回弹、砂浆、砌体、钻芯检测及测砼强度等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2明晰质量监管要点

想要将建筑工程主体结构质量检测工作做到位，首先要明晰质量管理要点，全面、综合的进行质量管理要素调控大型房屋建设项目，施工区域包括墙体、支撑结构等部分。质量检测人员进行工程主体结构检验时，其实践的要点就归纳为：①外观、尺寸核对检验。检验人员先采取视觉观察法，对房屋建筑的女儿墙、外墙等部分，是否存在裂缝、麻面、以及疏松等情况进行勘察；同时，勘察混凝土层施工垂直/水平高度，预埋件位置设定等方面进行剖析，并相应进行质量检查情况记录。②结合本次房屋建筑的施工图，对房屋建筑的大小、结构、外观施工情况进行质量审核。如，房屋墙体建筑占地面积、空间规划是否达标等方面，均是该部分质量审核的内容。③施工资源核查检验。对本次项目施工中所应用的混凝土、钢结构捆扎方法进行核对。一旦发现问题要立即进行纠正。本文对工程主体结构质量检测方法的应用要点进行了归纳，以上数据内容中，一方面是从项目宏观探索的层面上，对项目建设的趋向进行了综合探究，这是项目质量要素宏观调控的有效方法；另一方面，它能够针对不同情况进行分类讨论。由此，其探究过程自然也是较有效的工程主体结构质量检测要点实践方式。

3.3工程主体重力分析方法科学运用

进行工程主体结构质量检测方法探索时，需要质量检测人员结合项目施工的具体情况，综合梳理工程的同时，合理进行工程施工主体要素的综合把握与剖析。以某工程为例来说，该工程建筑物为一座商用建筑群组，为确保项目工程建设质量，质量检测人员就结合工程施工的具体情况，将工程主体结构重力部分的施工要点归纳为：①结合项目施工图，将工程主体结构质量检测分为：静态重力分析和动态重力分析两部分；②静态重力分析，主要是指墙体结构、防水层建设部分、以及模板安装等环节。按照本次施工的具体需求，质量检测人员选择了雷达法、超声脉冲处理法、以及冲击回波法三类进行重力检测，所有检测数据均为动态勘测要素的系统计算、输出；③动态重力分析，是指对项目施工中的钢结构焊接、捆扎环节，墙体结构，以及混凝土结构的稳定情况进行分析。动态重力分析过程，是多维化探究的方法。本次实践中主要采用了振动频率分析法，采用模拟分析法，对比房屋建筑后各个部分的振动频率波动情况。如果检测频率变化不大，说明检测质量达标；说明存在质量问题，需要对应进行整改。本部分所叙述的，关于工程建筑中所实行的要点探索方法，是着重从重力分析视角上要素质量审核条件等要点上进行把握。工程主体结构质量检测期间，在建筑防水层、建筑结构体优化等环节上进行针对性探索，动态与静态同时监管，可以避免工程主体结构中重力隐患为题，从而实现质量控制工作的科学性调控。

3.4主体结构质量监管体制优化

优化工程主体结构质量检测监管体制，也是项目工程得以顺利开展的要点之一。一般来说，工程主体结构质量检测方法管理体制优化的内容包括：提升工程实践人员能力，进行质量检测制度监管两方面。工程管理人员为了保障工程质量，就着重从工程主体结构质量检测方法管理层面进行方法剖析。本次实践的要点可归纳为：①工程施工前，项目管理人员对所有质量监管人员，都进行了专业素养指导，并结合具体的项目施工图，明晰本次项目质量监管的具体要点。同时，实践期间随时通过质量检测方法选择、质量调控等环节进行实践经验的综合剖析；②从质量审核的标准、材料选择等方面进行制度明晰性探究。本小节案例中所描述的内容，就是工程主体结构质量检测方法实践中优化策略，该部分主要是从建筑质量外部管理环节上进行要素把握，它与内部质量具体检测方法实现了珠联璧合，自然也就保障了项目建筑质量。

结论

建筑工程主体结构质量检测工作的有效落实能够为工程施工质量及交付使用的安全性提供科学保障, 为了进一步确保建筑工程主体结构的建设水平, 相关部门一定要加强自身检测监督工作管理, 逐步对各检测细节进行完善, 优化工作制度体系, 从而更好地推进我国建筑行业的长效发展。

参考文献：

[1]江萍.建筑工程主体结构施工管理实例分析[J].科技创新导报，2010.

[2]杨曼华.建筑工程主体结构的检测分析[J].城市建设与商业网点，2009.

[6]曹凯，朱翔.建筑工程主体结构检测分析[J].城市建设理论研究（电子版），2012.

论文作者:魏凯丽

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9256f0aa7dea85188c25887a.html