# 浅析低渗透油藏开发效果影响因素论文_孙成刚

摘要：随着我国油气勘测开发理论与开发技术的不断完善与发展，使得国内油气开发领域的建设规模不断拓展。现阶段，以低渗透油藏为代表的油田已经大范围地分布在全国各个油田地区当中。低渗透油藏主要是指油层储层渗透率较低且丰度低的油田，一般来说，这种类型的油田具备的单井产能也相对较低。最重要的是，随着开采时间的延长，这类油藏往往普遍存在着综合含水上升的情况，使得原油产量明显降低，不利于油田企业经济效益的长远发展。本文首先分析低渗透油藏的基本特征，然后探讨影响低渗透油藏开发效果的主要因素。

关键词：低渗透油藏;开发效果;注水替油

1、低渗透油藏的基本特征

低渗透油藏的储层性质和储层流体的渗流特性都不同于常规油田，地应力系统的变化也容易导致岩石结构产生变形，这导致低渗透油藏的开发特征和规律不同于常规油田。低渗透油田的储集体大部分为砂岩储集体，由于成岩作用的影响，岩石中的孔隙和喉道比较细小，束缚水的饱和度高，表现出显著的非均匀性，裂缝发育较多，体现双重介质特点。在开发过程中，储层压力快速下降，导致部分天然微裂缝被封闭，造成储层渗透率降低，油井的产业量和产油量都出现降低。此时即使将地层压力重新恢复至原始压力，已经闭合的裂缝也无法重新打开，储层渗透率也不可能恢复至初始水平。因此低渗透油藏的后期开发效果相对较差。[1]此外，低渗透油田所在地区自然环境普遍比较脆弱，开采过程中的环境保护问题也必须得到重视。

2、影响低渗透油藏开发效果的主要因素

2.1孔隙结构

孔隙结构指的是岩石内部的孔隙与喉道大小、类型、分布与相互之间的连通关系，孔隙和喉道的半径直接影响到储层渗透率的大小。低渗透油藏的储层孔径与孔隙和喉道壁上流体的吸附滞留层厚度相差不大，因此，吸附滞留层中的流体会流入孔隙和喉道当中。吸附滞留层中的流体一般处于静止状态，只有当压力梯度形成时，这类流体才会进行流动。若压力梯度未能达到储层流体流动所需要的梯度值，就会导致压力不能驱动流体。通常来说，孔隙和喉道的结构越复杂，流体的非均匀性就越显著，油藏的开发效果也就越差。若储层孔径过小，也将导致储层流体流动所需的压力梯度值较大，同样会影响开发效果。

2.2夹层频率

低渗透储层的夹层中含有中高渗透厚油层，相对容易开发。若夹层频率适当时，可将油层水洗的厚度增加，以提高开采量;但如果夹层过多，厚砂体会被分割为许多薄砂体，储层中的流体流动受到阻碍，注水之后难以有效控制储层流体的运动，从而导致产出量偏低。

2.3砂体内部结构

低渗透油藏中，砂体的内部结构决定了流体渗流场，即使砂体结构发生的变化很小，也会使流体渗透场受到非常大的影响。相对于中高渗透储层来说，低渗透油藏的河道砂体切割界面对流体运动产生的阻碍作用更大，内部非渗透层也会对流体运动形成阻碍。同一小层内不同期次形成的单砂体之间存在纵向不渗透隔离层，导致部分单砂体出现主采关系不匹配的现象。河道切割界面上出现泥沥层，会导致界面的渗透率降低，影响到低渗透储层两侧的砂体，使之连通性下降，情况严重时甚至会完全失去联连通性。此外，相同砂体中的沉积相带发生改变，也会使低渗透储层两侧相带间的连通性降低，情况严重时也会造成完全失去连通性。

2.4渗流特性

低渗透油藏的渗流特性不符合达西渗流定律，其渗流特征曲线以临界点为界，可以分成拟线性段与非线性段。开采进入非线性段后，压力梯度值处于相对较低的水平，此时只有较大的孔隙中才会发生流体流动，随着压力梯度值不断上升，一些小型孔隙当中的流体也得到了足够大的压力，开始发生流动。压力梯度值越大，就能够驱动越多的储层流体，从而得到更高的产出量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果压力梯度值达到临界点，孔隙中所有的可流动流体都会发生流动，此时如果压力梯度值继续增加，油田的产出量还可以进一步增长。

2.5贾敏效应

贾敏效应又称气阻效应，是指油滴和气泡经过孔喉窄口的时候，形成附加阻力，一些油段或水段在经过孔喉时，受附加阻力作用将停留在孔喉当中。由于低渗透油藏的储层孔径很小，造成孔隙和喉道半径偏小，导致贾敏效应特别突出。孔径和孔隙越小时，滞留在孔喉中的油、水就越多，造成油井的产液量和产油量偏低，从而影响开发效果。

2.6压敏效应

低渗透油藏储层中还容易出现压敏效应。在开采油田开发过程中，地层压力受开采影响逐渐减小，导致岩石有效压力增大，当围限压力过大的时候，储层中的孔喉形状会发生变化，孔喉受压力影响变长、变细，但孔隙度不受影响。这将导致储层渗透率快速降低，并且无法恢复到开采之间的原始渗透率。此时油田产量会剧烈下降，开发效果受到影响。

3、低渗透油藏开发技术

3.1早期注水开发技术

目前国内的低渗透油藏在弹性采收率与溶解气驱采收率方面都普遍呈现较低的问题，在实际开采的过程中遭遇的难度较大。针对于此，我们可以利用早期注水的开发方式，确保低层压力，获得较高的弹性采收率与溶解气驱采收率。在实际利用早期注水开发技术的时候，工作人员对于部分弹性能较大的油田或者处于异常高压状态的油田，可以适当地推迟规定注水的时间，最大限度地增加最终的采收率，以便从根本上改善低渗透油藏弹性采收率与溶解气驱采收率较低的现状。另外结合相关研究也可知，伴随着上覆压力的持续上升，低渗透油藏自身的渗透率与孔隙度会发生严重降低。由此可知，低渗透油藏必须实行早期注水的工作，确保后期开采的渗透效果。

3.2压裂改造开发技术

低渗透油藏具备的自然产能较低，无法达到工业石油的相关标准。必须实行压裂改造工作才能够有效提升开发力度与运用效果。因此我们可以说，压裂改造开发技术是确保低渗透油藏开发效果的根本途径。现阶段，国内应用的整体压裂开发技术是我国近些年来在低渗透油藏开采方面实现的一项重大突破，这项技术的全面实行标志着我国低渗透油藏在开采技术方面得到了有效创新，是油田总体开发方案核心部分。

3.3酸化技术与增压注水调剖技术

酸化技术作为提高油井产能的补充手段，可以在特殊井位中强化低渗透油井的开采率。一般来说，酸化工艺技术作用于低渗透油藏储层的方法可以分为三种，即常规酸化、酸洗以及压裂酸化。酸化技术主要是指利用酸液的化学作用，如溶蚀作用，作用于地层当中，可以起到有效溶蚀地层堵塞物的作用，能够恢复地层的渗透性，确保开采效果。最重要的是，通过利用酸化技术可以有效降低流体在井底处所受的压力作用，能够有效提高低渗透油藏的开采效率。另外，增压注水调剖技术主要作用为提高低渗透油藏的注水效率。需要注意的是，地层的渗透率较低且注水较困难，在利用增压注水调剖技术进行改善的时候，一定要结合实际情况进行使用。

结语：低渗透油藏在我国石油资源中占据相当大的比例，其孔隙结构复杂，连通性低，渗流性质特殊，储层压力下降快，开采难度大，长期以来未能得到有效开发。我国目前石油供应日趋紧张，应当更加重视低渗透油藏的开发技术研究，以应对各方面的不利影响。

参考文献：

[1]姜楠.低渗透油藏地质的开发与研究[J].石化技术，2017，24（10）：245.

[2]黄鑫，李虎成，闫森.低渗透油藏地质的开发与研究[J].中国石油和化工标准与质量，2017，37（17）：82-83.

[3]王晓辉，王卫忠，杨传奇，陈世海.低渗透油藏开发效果影响因素分析[J].中国石油和化工标准与质量，2019，39（02）：48-49.

[4]王香增.低渗透砂岩油藏二氧化碳驱油技术[M].北京：石油工业出版社，2017.

论文作者:孙成刚

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/925ba948fff9a94444aad95f.html