# 探析建筑电气安装工程中的问题及管控措施论文_刘森

天元建设集团有限公司 山东临沂 276000

摘要：水电安装工程是建筑工程中关键组成部分，水电安装工程中质量的好坏，对于整个的工程建设中的质量有着重要的影响。众所周知，在实际建筑水电安装工程中容易存在各种各样的质量问题和通病，本文从常见的几个方面阐述水电安装的质量控制方法和措施，希望能与同仁共同探讨交流。

关键词：建筑；水电安装；工程质量；措施

前言：

水电安装是建筑安装中的重要组成部分，其安装的质量的好坏，对建筑工程的总体质量有着长期的影响。虽然我国有关规范及各地方管理部门对此都有一定的标准和规制，但实际工程中出现建筑水电安装的渗、漏、堵、漏电、短路等质量问题的反映仍然比较多见，本人认为只有从图纸审核、施工组织、物资采购、施工过程及工程质量等各方面加强质量控制，才能确保建筑工程的整体质量达到使用要求。

一、建筑水电安装工程质量中的问题

1.1给水管敷设的过程中管内存在异物。出现在管和管、管和配件、管和附件中的连接的时候，扣上使用的缠绕的生料带和麻丝中的部分阻塞过水的断面，造成用户中的用水压降低。

1.2水管的漏装，缺少可拆装连接件。在行业的相关规范中规定，给水的立管要装有3个或者3个以上的配水点支管。都要安装可以拆装的连接件。在安装的过程中一些人员漏装或者少装一些零部件，尤其是成组的水表和给的水立管的总阀门地方，造成了管道的维修和阀门的更换中的不便。

1.3卫生间和厨房没有预留或者打凿给排水管。因为道孔洞中的封堵不够严实。地面中的防水层未做好，形成了楼板的漏水。

1.4给排水中的材料质量不过关，进场的时候没有依照规定验收，形成水管道中的破裂和生锈以及水嘴关闭的情况。因为质次的价低和制作导致卫生的设施在使用之后，出现堵塞频繁的情况。

1.5、配电箱的面板没有紧贴墙面，没有回路编号，布线情况不够整齐，导线没有绑扎，多股线的压接情况不符合相关的规范。在管进箱没有利用敲落孔，和箱内零的线地线进行绞接，导致电箱未不能接地，总配的电箱中没有安装相关的接地端。

二、有效控制建筑水电安装工程施工质量的措施

2.1强化建筑施工项目的组织管理

建立高效、合理的组织机构以及组织体系是建筑施工项目管理取得成就的组织保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一个优良的组织机构，就能够高效的实现建筑施工项目的管理目的，有效而且合理地对付环境的各种变化，以便于合成组织力，从而正常而且顺利的运转组织系统，形成集体的认识以及集体的思想，从而，实现以质量、工期、安全、成本以及文明施工五个方面统一起来的综合而全面的目标。

2.2施工开始以前要做好充足的准备工作

（1）建立健全完善的有关质量管理的规章制度，做到用制度来管理工人，用规章来管理建筑工程。特别是建立以及健全走上工作岗位的责任制，把工作上的责任落实到每一位工人，以便于每个人尽到自己的职责与责任，以免发生职责不清晰地现象。

（2）要仔细钻研施工用的图纸，搞清楚设计者的设计意图，讲明白图纸中存在的有关问题，尽最大可能是图纸的差错减到最少。对于技术上的准备工作，其中一项关键的内容就是详细的审查设计好的图纸，这直接影响这建筑水电安装工程可否正常而且顺利的实施开工。

（3）实施技术交底。针对建筑工程的设计的要求以及具体的情况，对有关的工作人员说明施工过程中的质量控制的关键点以及还有可能碰上的技术上的难题，还要阐述对于这些可能存在问题所应该采用的相关措施。做好技术上的交代工作，就可以使有关的工作人员对建筑工程技术的标准、结构的特点、质量的控制以及施工的工艺等有一个综合并且全面的掌握，做到心目中有一定的分成，以免施工的工程中造成操作上的错误以及技术上的错误。

（4）制定好合理而且科学的施工方案。在建筑工程质量管理的过程中，作为建筑施工策划的前期工作，用于施工方案有着相当重要的作用，因此，应该尽量从制定施工方案的广度以及深度着手，高度关注施工方案的实用性以及合理性，还要重视对建筑工程质量的预先控制能力。

2.3施工中质量控制

（1）给排水措施

在开展给排水安装之前。要收集和给排水安装中的有关的施工和验收规范。以及工图纸和标准图集。保证并安装施工的顺序是，从下到向下的施工，要进行主管一千管一试压一保温的连接。去确定排水管中的安装工序的正确。各管段工艺要按照次均匀粘结，然后把各预留口进行封严，目的是防杂物进入管内而堵管。最后开展拌水立管中的安装。在浇筑混凝土的时候，要安排的专人进行负责值班，解决现场的问题。

（2）卫生器具设备安装质量控制措施

进行卫生器具设备安装前，要将管内的杂物清理干净，同时要将卫生器具的敞口封好。卫生洁具安装之前，要先对承口进行清理，避免管内存在杂物导致堵塞。施工过程中要确保洁具给排水和管道连接处严密，不得漏水。施工中要控制卫生洁具安装的垂直度、水平度和标高，安装后做好成品保护。

（3）电器安装措施

电气安装过程主要是电气和照明系统以及电气动力和防雷的接地系统这三部分的暗转。在工程开始安装前，要严格开展使用设备以及材料质量的挑选，进入设备以及商品都要必须有使用的说明书和合格证和产品型号以及系列内容。在进盒的电线管中，一定使用锁扣连挠实现一管一孔，使得水管完好无损。钢管主要是铺设在多尘以及潮湿场所中的电线管路和管口管子的连接外，都要进行密封的处理，保证电线管路中的加保护管，管子的全长不超过8m。管孔不要开长，要使用采用手电钻和液压对开孔器开孔。

2.4依据标准严格掌控施工的质量

施工质量的掌控是保障建筑水电工程安装质量的重要阶段，在施工的过程中，进行质量控制以及检验和改正不合格产品的安装是确保施工质量的关键方法。进行施工的有关人员要严格依据施工的要求和规范实施指导。

2.5水电安装技术创新

在给水设备安装方面：在安装之前，需要核对检查相关资料和合格证文件；结合相关的要求，对水泵房中的安装位置以及纵横排列形式进行合理的规划；在布置机组时，需要保证是最短的管线和最少的弯头，保证可以非常方便的连接管路，并且走道和空间也是需要留设的。

在管道布置和安装方面：管道可以分为明装和暗装两种形式，明装时，需要平行于墙、梁柱等辐射。在墙内敷设卫生设备支管；暗装时，需要对管道及附件的安装检修可能性进行考虑，尽量避免水平敷设管道，一般采用竖向敷设的办法。

结束语：

综上所述，在建筑水电安装工程项目施工的过程中，碰到种种问题和难题是常有的事情，为确保水电安装后使用便利、功能完善、使用安全，在施工中就必须严格落实技术规范，做好各个环节的质量控制，通过加强施工管理，确保安装质量。

参考文献：

[1]万称如.建筑工程水电安装质量问题的预控方法[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2010（16）.

[2]王振田，张修茂，邹继锋.加强水电工程管理的几点认识[J].黑龙江水利科技，2013，32（2）.

[3]方炳.浅论建筑水电安装的质量控制方法[J].价值工程，2010（12）.

论文作者:刘森

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/92722624e9285287b21ab527.html