# 基于合肥地区配电网工程典型设计的钢管杆基础造价水平研究论文_马 元,俞 龙,张华俊

一、合肥地区配电网工程典型杆塔及基础形式

根据合肥地区配电网工程典型设计架空线路技术方案，合肥地区使用的杆塔形式主要有水泥杆、钢管杆、窄基塔三种形式。针对这三种形式的杆塔，选取基础形式主要有直埋式基础、台阶式基础、灌注桩基础及钢管桩基础。

（一）水泥杆及其基础

水泥杆主要由钢筋和混凝土构成，故又称钢筋混凝土水泥电杆。水泥杆主要分为非预应力和部分预应力两种。根据合肥地区杆型选用配置原则，水泥杆一般选用12m、15m、18m水泥杆。稍径为190mm的水泥杆基础一般采用原状土掏挖直埋式的基础，均应加装卡盘和底盘。

（二）钢管杆及其基础

钢管杆是主杆由单根或多根钢管构件刚性连接组成的钢管结构。钢管杆基础主要选用台阶式、灌注桩、钢管桩三种常用基础形式。

台阶式基础由主柱和多层台阶组成，基础主柱配置钢筋，台阶宽高在满足刚性角要求的基础上，底板一般不配筋，必要时可采用基础垫层。灌注桩基础是一种深基础形式，主要依靠地脚螺栓与钢管杆进行连接。灌注桩多采用机械钻孔方式，利用钻机钻出桩孔，成孔后在孔内放置钢筋笼，固定好地脚螺栓后浇筑混凝土。钢管桩基础主要由顶部法兰和钢管柱组成，与钢管杆采用法兰方式连接。钢管柱由钢型材料制作而成的桩管，并经防腐处理，采用机械将钢管柱夯入地层中，施工完成后即可直接立杆。

（三）窄基塔及其基础

窄基塔是为了适应某些特殊地质，而专门设计的根开比较小的铁塔。窄基塔基础主要选用台阶式、灌注桩两种常用基础形式。

二、典型杆塔基础工程量计算分析

（一）研究假设前提

本次研究气象条件采用B典型气象区，导线型号按JKLYJ-10 -240mm2考虑，水平档距Lh≤80，垂直档距Lv≤100，安全系数取5.0。地形按平地考虑，土质按普通土考虑。

（二）选取研究范围

考虑到普通水泥杆的基础一般采用原状土掏挖直埋，研究意义不大。窄基塔在合肥地区实际工程中应用很少，本次不做具体研究。为便于研究计算，本次仅研究钢管杆的灌注桩基础形式，大拔稍杆的基础一般参照钢管杆的基础。钢管杆杆高选取13m和16m耐张杆，19/22m直线杆，转角度数按照0°＜α≤60°，60°＜α≤90°划分，90°耐张杆兼做终端杆使用。回路数只考虑单回和双回。基础形式选取灌注桩基础。

（三）工程量计算

根据选取的研究范围，细分成10种不同形式的钢管杆，其对应的灌注桩基础工程量主要包含机械推钻成孔，桩基础混凝土浇灌，保护帽浇制，基础钢筋及地脚螺栓用量。设计用量如表1所示。

三、典型杆塔基础造价水平分析

（一）计价依据及标准

本次研究主要依据《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2016年版）及《20kV及以下配电网工程预算定额》（2016版）第三册 架空线路工程。材料价格主要参考《合肥市建设工程价格信息》2018年11月的不含税价。人材机调整按照电力定额总站定额〔2018〕45号文《关于发布2016版20kV及以下配电网工程估算指标及概预算定额2018年上半年价格水平调整的通知》执行。考虑材料计算仓库一处，人力运距按0.1km计列，汽车运距按10 km计列。地形按平地施工考虑。

（二）造价计算汇总

1.施工工艺及计算方法

灌注桩基础施工采用机械推钻成孔，基础超灌量按照设计用量的17%计列。孔径大于1.2m的机械推钻成孔定额基价按照趋势外推法计算。基础钢筋加工及制作按钢筋笼定额计取。混凝土浇灌全部按照商品混凝土计价。不考虑余土的清理及桩基检测费用。

本次造价汇总应用博微配电网工程造价软件计算，费用模板按照架空线路取费表取综合费率。

2.单基基础造价汇总

根据10种细分的钢管杆形式的工程量计算的结果，应用博微配电网工程造价软件，计算出灌注桩基础单基造价。计算结果如表2所示。

(二)造价水平分析

1.指标含量及控制价

通过对各种形式钢管杆的基础工程量计算及造价分析，本次选取对造价影响较大的基础混凝土C30、基础钢筋及地脚螺栓分析指标含量，并给出合理的控制价。

2.造价指标验证

为验证灌注桩基础指标含量及控制价的准确性，选取了近期完成的6个架空线路工程，分析其中灌注桩基础的造价。如表4所示。

通过调取6个架空线路工程的初步设计概算或施工图预算，计算出灌注桩基础部分的造价，并与用指标估算得出的控制价作对比分析，两者造价偏差率在6%以内，说明此灌注桩基础的造价指标基本合理。同时，偏差率存在负值，说明在实际工程中针对灌注桩基础还可以进一步优化设计。

四、结语

本研究根据合肥地区配电网工程典型设计架空线路技术方案，介绍了合肥地区主要应用的各类杆塔及基础形式，选取最常用的钢管杆及其灌注桩基础为研究对象，通过对灌注桩基础优化设计，分析计算出指标含量及控制价，并与实际工程造价作对比分析，确保此造价指标的合理性，为造价审价单位在审核架空线路工程造价时提供了参考。

论文作者:马 元,俞 龙,张华俊

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/928d304dd591dd60ee6d829b.html