# 阐述市政工程的路基路面施工工艺论文_白战锋

中铁七局集团有限公司陕西指挥部 陕西西安 710032

摘要：现如今，我国城市建设在不断加快，为了提升市政工程路基路面的施工质量，本文结合实际，在分析市政工程路基路面施工技术应用意义的同时，对路基路面施工工艺的要点进行了深入的分析，同时对施工过程需要注意的管理内容进行探讨，希望研究后，可以给该领域的研究者提供帮助。

关键词：市政工程；路基路面；施工工艺

引言

随着各地联系增强和经济社会发展，对公路工程施工质量的要求也越来越高。因此，为更好满足车辆安全顺利通行需要，制定并严格落实质量控制措施，加强路基路面质量控制是必要的。然而，部分施工单位不注重加强路基路面质量控制，施工过程质量管理被忽视，制约工程质量提升，甚至出现沉降、裂缝、冻胀、车辙等问题，影响路基路面工程质量，对车辆通行也产生不利影响。为转变这种情况，应制定并严格落实路基路面施工质量控制措施，加强公路工程施工过程管理。

1路桥工程建设中路基路面施工

就路桥施工来讲，其最基本的两大结构为路基和路面，不仅如此其也还处于工程建设的核心地位。其中所谓的路基路面施工指的是建设单位依托相关施工措施，科学的选择所需要的材料，投入必要的设备开展系列施工活动，主要活动有构筑路基、压实和摊铺路面等。我们在施工路基路面的过程中，对工程质量来讲施工技术至关重要，因此我们认为对路基路面工程的质量不断提升的前提是改进施工技术和工艺，这才是提升建设质量的根本措施。其一，为了保障路桥工程使用年限，科学的提高其性能质量，我们需要不断地优化路桥工程建设，保障路桥工程移交使用后的使用效果，让其承载能力进一步提升，这对来往车辆稳定性的保持有很大的促进作用。其二，我们在设计路桥工程的时候，需要提高质量意识，施工时严格管控质量，把不必要的成本耗费有效降低，也就意味着会节省下大量的返修花费成本，让企业的经济效益不断提升。要是难以保障路基路面的施工质量和效果，不仅会让施工企业增加人力资源成本，浪费本不应该投入的资源，还会对路桥的正常使用造成严重影响。其三，在建设路桥工程的时候，我们需要不断地更新施工技术，在施工的过程中坚决使用先进的、成熟的施工技术，保障顺利的实施路基路面工程，确保不断提升其建设的质量，为今后的交付使用奠定坚实的基础。

2市政工程路基路面技术的具体流程

2.1前期准备事项

在施工工作正式开始之前，首先需要从根本上保障路基，路面始终处于平稳运行的状态。因此，就要求技术人员对施工现场进行实地考察，对现场地下管道铺设情况进行检查，同时了解当地水文条件等内容。此外，在准备的过程中，需要了解图纸上的内容熟悉图纸；其次，还需要对施工材料进行严格审查，检查施工材料的来源，对材料进行抽样检查，一旦发现问题，便立刻停止使用。在建材市场选取材料是需要及时查看经销商的相关经营资格和营业执照，坚决杜绝不合适、不合格的材料进入施工现场。最后还要做好机械设备的维护工作，保障机械设备始终处于平稳运行的状态。

2.2排水透水施工技术

公路排透水施工较为复杂，属于综合性系统。为保证最终排水、透水效果，需要做好细节设计与处理，从多方面入手，对路基建造稳定性、安全性展开考虑。排水工程主要分为两类：第一类：提升路基填土高度最小值或将隔水垫层放置在路基底部。因为工程施工可能会受到地下水干扰，会对路基性能与施工形成影响，所以可在施工前展开小型排水孔建设，并在路基底部展开40厘米稳定墙建设。第二类：首先利用边沟槽急流、斜坡表面以及边沟等，对路表积水展开清理，将其引到地面以外地点；其次设置排水管，保证施工过程中进入中央带分隔水流和工程施工时遗留的水分，均能够被排除到指定地点；最后准备部件，展开积水处理。在对道路水渗透问题实施预防管控时，可沿表面道路两侧展开集水沟填料应用，且要通过对过滤部件的使用，完成边际路基排水系统建设，保证排水质量。因为沥青所形成断层会对路面水下渗形成一定限制，排水路径也有着明确规定，所以需要展开严格规划，可在进行排水方案设计过程中，展开φ5厘米排水管安装。实施排水管安装时，建议全部采用横向安装方式，间隔建议控制在10厘米左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3路基路面养护

首先，确保路基的密实性与排水性，各项路基安全隐患能得到及时的消除。其次，路基无沉陷、坑洼、缺口及隆起等现象，并且路基横向坡度设置合理，路面具有理想的坚固性与良好的平整性；路基边坡方面坚固稳定，无松散或冲沟等现象；路基的排水设施完善，并且排水管道具有良好的通畅性，避免灾害问题而影响道路的正常通行。

2.4提升专业素质

为进一步提升工作的质量和工程效率，当前阶段，道路工程管理部门也在现有基础上进一步调整人员配置和管理模式。强化技术人员的专业技能。开展讲座和其他培训活动。并注重强调质量安全问题。引进先进的技术和机器。规范操作流程，并定期组织人员进行业绩考核等。落实岗位责任制。在施工过程中营造积极、肯干、踏实、敢于吃苦的学习氛围和工作氛围，为建立一支高素质的道路施工队伍不懈奋斗，用高新人才进一步提升道路施工的能力和效率。

2.5路基防护质量控制

降水等自然环境都可能影响路基稳定性，因此，加强路基防护施工质量控制是必要的。要注重坡面防护，避免地表水冲刷、坡面岩土风化。种草防护的施工方式包括种植菱形、拱形、方形、M形防护草。冲刷防护包括在沿河路基进行防护，避免河水冲刷。还可以采用挡土墙进行支挡防护，包括石砌挡土墙、悬臂式挡土墙等，以实现对路基的有效防护。

2.6完善质量监管体系

健全的工程质量监管体系是保障路基路面技术能够顺利实施的关键所在，因此当前项目管理部门也应结合工程的实际情况与自身人员配置及施工技术等多方面因素构建起一套系统施工管理体系，以此提升路基路面技术的质量。另外，值得注意的是，在市政道路工程施工时，还需要按照工程的实际情况，将针对性的监督管理体系完善，监督管理体系内容可以针对施工工艺、施工管理方面进行规定，保证工程开展时能够有据可依，这样对项目的实施起到的作用很大。

2.7路面平整度质量控制

提高混合料质量，按要求进行摊铺和碾压施工，加强平整度控制。采用“走钢丝”基准控制方法，合理设置桩位，确定各桩位钢丝高度，精准测量，张拉到位，避免钢丝下挠，预防路面波浪起伏，提高路面平整度。同时还要提高施工人员技术水平和责任意识，确保原材料质量合格，确保沥青路面结构层的平整度，严格控制面层施工质量与路基不均匀沉降，提升路面平整度。用3m直尺进行路面平整度检测，发现并修复存在的不足，实现对平整度的有效控制。

结语

通过本文对路基路面施工技术相关内容的阐述，对各种技术以及路基路面施工常见问题有了更加清晰的认知。由于施工技术运用质量与路基路面施工效果有直接关联，所以在具体施工时，需要做好环境条件分析，科学地对填压路基施工技术、软土地基处理等技术展开运用，做好各个环节技术应用质量把控，确保技术落实可以符合相应标准要求，进而达到最优化技术应用效果，保证公路工程路基路面施工质量，从而为公路高质量、高水平应用提供可靠技术方面支撑。

参考文献：

[1]于瑞明，任广吉.浅析市政给排水工程管线施工工艺[J].科学中国人，2015（7X）：44.

[2]孙建亮，刘爱军.市政道路路基工程施工工艺控制措施分析[J].科技资讯，2017，15（16）：68.

[3]张先道.探讨市政工程的路基路面施工工艺[J].商品与质量，2016（33）：134.

[4]杨梅.探讨市政工程的路基路面施工工艺[J].城市建设理论研究：电子版，2015（23）：1654-1655.

[5]谢洪涛.市政工程的路基路面施工工艺探讨[J].四川水泥，2015（6）：270.

论文作者:白战锋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/92bc1cf4c07df9d47ce976d3.html