# 论如何提高蒸压加气混凝土砌块施工质量论文_文升平

广东珠海 519000

摘要：随着我国房地产产业飞速发展，建筑行业也得到极大发展，土木工程是重要组成部分，传统的土木工程都是高能耗行业，造成环境不断恶化，随着国家节能政策出台，环境对经济可持续发展的重要性，受到了国家和社会高度重视，国家在大力推广环保节能新型材料，蒸压加气混凝土砌块就是全面推广使用新型材料。本文就砌体工程施工现存问题进行叙述，提出施工中技术优化措施和质量控制的有效策略。

关键词：蒸压加气混凝土砌块；收缩变形；施工；优化策略

前言

早在上个世纪80年代末，珠海市就曾两次推广使用型墙体材料，由于当时的设计与施工技术不配套，出现了不少渗漏质量事故并引起集体上访投诉，造成了不良的社会影响。21世纪始，珠海市陆续使用了一些新型墙体材料，取得一些成功经验。按照国家现行节能减排政策，国家及地方主管部门发文，要求对不符合节能要求的工程应责令整改、处罚。蒸压加气混凝土砌块的热工性能远胜于灰砂砖、空心混泥土砌块等珠海市目前常见的新型材料，较高强度等级的蒸压加气混凝土砌块也能满足珠海市建筑物外墙抗风雨能力的要求[1]。

1、蒸压加气混凝土砌块主要优点缺点及施工存在的问题

第一，蒸压加气混凝土砌块砌块的优点是干密度比较小，一般600-800kg/m³，可以大大减少结构荷载，导热系数小，隔热性能较好；第二，缺点是收缩变形量大，抗压强度及抗拉强度与烧结粘土砖偏小；易产生渗漏及抹灰层空鼓开裂，甚至脱落；第三，由于属于新型材料，使用推广时间较短，从材料、设计、施工及验收各个环节都还没形成十分成熟的措施方案。第四，蒸压加气混凝土砌块砌块分项工程施工中，施工单位的技术管理机制不完善，相关施工单位对于整个工程项目的施工监管不到位，监理人员和管理人员对于蒸压加气混凝土砌块砌块的情况了解不全面，给施工质量造成较大影响[1]。第五，施工单位对于新材料及新工艺的施工技术研究不够透彻，施工人员的综合素质不高，现场施工管理水平较低，施工进度和施工质量无法达到工程施工要求。第六，房屋建筑渗漏问题是目前大部分土木工程建设中都存在的问题，其主要原因是对防渗漏技术的重视及应用程度不到位。相关数据表明，我国的房屋建筑的屋面渗透率已经高达73.6%。在防渗施工过程当中，建筑选材不合理、施工过程不规范都是存在的主要问题。甚至有些工程为了节约成本直接去掉了防渗漏施工这一环节，这对建筑的耐久性与使用寿命来说，都是极为不利的。第七，施工技术理论不符合实际施工条件，在施工过程中无法很好的应用施工技术，由于蒸压加气混凝土砌块砌块属于新材料及新工艺，对于材料性能、最优控制、分线性分析、反馈分析等方面的要求非常高，但是普通的工程施工技术无法系统分析这些内容，在很大程度上影响了土木工程施工质量。

2、蒸压加气混凝土砌块施工方案及质量控制措施

2.1施工前材料准备及施工准备

对一个建筑工程而言，材料质量的好与差对工程质量的重要性显而易见，因此施工前前材料准备及施工准备的工作十分关键。首先，材料的控制，要采用信誉较高的品牌，一般质量较好的品牌商都已在珠海市的墙改办的资源库里，因此最好在资源库里的；同时材料的搬运及堆放都要有严格要求，防止破损，做好防雨淋措施。第二，施工前的准备工作，熟悉深化设计图，明确设计意图及相关要求，根据现场实际情况做好排砖图，排砖图需要确定拉结筋、构造柱、混凝土带、圈梁及过梁的准确定位。第三，植筋，包括二次结构配筋，二次结构的混凝土施工。第四，预制块制作，包括顶砖三角块、过梁及与模数不相符的水泥块。以上工序进行严格的管理与控制，施工现场要设置专门的监督人员来监管并做好隐蔽验收，以使施工的质量得到确保。

2.2蒸压加气混凝土砌块墙体砌筑

墙体施工需要把握好砌块进程及速度，施工现场一般都是一个大工配一个小工，而且基本都是实行包工计件的模式，因此施工班组往往为了多完成工程量而不顾施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，施工员放线，墙体定位及洞口位置务必准确，初次放线完成后要反复核查，再通过监理验收，然后要求工人做到每堵墙的阴阳角出必须吊线；接着是砂浆搅拌前必须做好配合比，配合比的确定要经过设计配合比与实验配合比来最终确定施工配合比，再把重量比转换为体积比，然后把配合比公式制作成牌匾固定在砂浆搅拌机旁边，三方一起现场确定每槽砂浆用料数量，以便监督检查，严格要求工人按比例进行投料；墙体砌筑过程中，必须保证灰缝的饱满度，横缝和竖缝的饱满度达到95%以上，过程中检查发现不符合规范要求则推到重砌，当砌到六皮砖的高度停下来，进行混凝土带、圈梁及过梁的施工，目的是保证有充足的时间给墙体发生收缩变形以达到稳定，再往下砌，这样尽可能减少整幅墙变形量，当砌到顶剩下顶砖部分则要七天以后才塞顶砖；墙体砌筑完成后，需要养护，采用喷雾式的洒水器主要给灰缝砂浆浇水养护，以免对加气块过多湿水；最后是构造柱施工，构造柱封模板严禁使用步步紧进行固定，一是打洞的震动会影响砌体灰缝，导致开裂；二是完成后穿墙孔洞较难修补，工序繁琐，如不修补就直接抹灰，外墙处容易出现渗漏现象[2]。另外，管线二次预埋前，按水电图纸放线定位，用切割机切缝开槽机开槽，尽量减少对砌体的震动，管槽塞缝分两次进行，第一次塞深度一半，特别要注意要把管背后的空隙饱满，等砂浆达到终凝强度在补平墙面。

2.3质量通病预防措施

第一，砌体一端有砼结构或构件，另一端无混凝土构件或转角墙体的自由端墙，需要加构造柱；第二，砌体出现短柱情况，在混凝土墙或柱边用砌块做门垛，或者砌体留设洞口形成小于200mm的砌块柱垛的情况，也是工程上不注意的常见现象。这些地方都应该用混凝土构造柱代替砌块柱垛；第三，窗侧有砌体，施工人员为了方便施工，先在砌体内预留压顶浇捣位置，接着砌筑压顶上部砌体。这样存在两个问题：（1）压顶嵌入砌体内长度不足400mm；（2）压顶嵌入砌体部分不容易浇捣满，形成缝隙，增加窗角漏水风险。为保证墙体稳定及避免因墙体刚度突变引起的八字裂缝，窗台压顶应先浇筑混凝土后砌筑侧上部砌体，应保证压顶有效锚入墙内，宜把压顶拉通到混凝土结构处做为一道水平构造措施（可替代砂浆带）。第四，丁字墙严禁砌体出现留阴槎现象，因为砌体灰缝不可能饱满，又不可能预留加强筋，影响砌体完整性，确实需要留施工缝，宜做直槎并设拉结筋[3]；第五，珠海地处海边，海砂非常丰富，但是海砂的盐及有机物的含量严重超标，严禁施工单位购买不合格的海砂。工程实例，珠海五洲花城二期采用蒸压加气混凝土砌块，施工过程中严格上述工艺施工，已竣工交付使用4年，通过回访检查，外墙渗漏情况非常少，空鼓开裂的质量问题也在可控范围内，达到预期效果。

3提高工程施工管理优化策略

第一，注重人才，提高工程施工质量管理水平。提高全体工作人员综合素质能力，才能使工程施工质量控制工作得到有效落实，促进工程施工质量管理水平不断提高。因此，在人才培养方面，企业必须定期开展专业技术培训课程，让施工人员不断学习新技术、新技能，以促进工程施工质量控制有效性不断提高。第二，重视工程施工管理。技术和管理人员要正视工程施工过程中存在的隐患和问题，这是正确认识工程施工和全面认知工程建设的先决条件，也是改进工程施工管理的根本出发点。管理人员应将工程施工项目和管理范围进行归类和划分，针对技术规范和行业要求制定刚性的施工管理措施，面对存在的工程施工管理问题不能回避，而要通过强化管理、重视细节、提升意识等方式处理[4]。管理问题的解决与管理人员的素质有着直接的关系，工程施工管理人员要采取自主学习和行业提升相结合的方式主动进行技能发展和素质建设，针对土木工程施工实际有目的、有计划地提升工程施工管理的专业素养和技能，进而找出解决和改进工程施工问题的策略和方法[5]。

总结

对建筑行业来说，任何一种新型材料的推广使用都要经过不断积累经验，施工质量才得到保障，在保证施工质量的前提下一步步实现施工技术的创新，同时要符合国家现行节能减排政策，确保环境及社会的可持续发展。

参考文献

[1]珠海市蒸压加气混凝土砌块填充墙工程专项技术措施。

[2]张健.现阶段土木工程中施工现场质量控制要点及其优化策略[J].居舍,2018(31):136+178.

[3]珠海市建筑工程质量通病防治措施.

[4]郑万强,孟庆佑.土木工程施工质量控制中存在的问题及对策[J].居舍,2018(28):16.

[5]王强.关于提升土木工程施工项目质量管理策略分析[J].农家参谋,2018(17):200.

论文作者:文升平

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第35期

论文发表时间:2019/4/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/92cbdf3aa9ac6b1cf603ec0f.html