# 论垃圾填埋场渗沥液处理工艺及改造技术论文_葛长飞

山东省临沂市环境卫生管理处 山东临沂 276000

摘要：垃圾卫生填埋是国内外广泛采用的一种固体废弃物处理技术，而垃圾填埋场产生的渗沥液对地下水和地表水的污染比较严重。目前，垃圾渗沥液的处理技术已成为污水处理领域和卫生工程领域研究的热点。为此，在接下来的文章中，将围绕垃圾填埋场渗沥液处理工艺及改造技术方面展开分析，希望能够给相关人士提供重要的参考价值。

关键词：垃圾填埋场；渗沥液；处理工艺；改造技术

引言

在我国垃圾填埋是一种运用比较普遍的固体废弃物处理工艺，然而垃圾填埋场处理垃圾时所产生的渗沥液会对地下水和地表水产生十分严重的污染。由此可以看出，研究垃圾渗沥液的处理工艺，是目前污水处理与卫生领域需要重点关注的对象。

一、垃圾填埋场渗沥液的特征

在垃圾卫生填埋过程中，降水进入垃圾填埋层、将其中的污染物及其可降解产物溶出而产生的液体以及液体垃圾废弃物等，统称为垃圾渗沥液。垃圾渗沥液水量和污染物的浓度变化很大，主要取决于所填埋废弃物的种类、污染物的溶出速度和化学作用、降雨状况、填埋场龄以及填埋结构等，其中填埋场场龄为最重要。随着垃圾填埋场场龄的增加，渗沥液的可生化降解性不断下降。对于新的填埋场，渗沥液的可生化降解性不断下降。对于新的填埋场，其渗沥液的性质属于低PH、BOD5、COD值，较高的氨氮和重金属离子浓度；对于中、老龄的填埋场，其渗沥液PH呈中性或弱碱性，其中BOD5、COD值，较低重金属离子浓度，更高的氨氮浓度。

二、选择垃圾渗沥液处理工艺时要考虑的影响因素分析

第一，复杂的成分。垃圾填埋场所产生的渗沥液成分极其复杂，就其水质，与水量来说，在不同的季节所产生的水质与水量也有很大的差别。不同时期填埋的垃圾所产生的有机物和氨氮浓度也存在极大的差别。所以在选择渗滤液处理工艺时要重视，填埋时期、填埋季节所带来的变化因素。第二，生物处理工艺。对于渗沥液的处理而言，拥有有效的、可行的意义。生物膜法与活性污泥法，在实际运用中都有比较成熟的管理经验与运用工艺经验，在选择垃圾渗滤液处理工艺时，充分的对生物工艺的优势进行利用，可以在最大程度上降低渗沥液处理运行成本。第三，氨氮浓度高会给微生物的繁衍与生产，带来十分重要的抑制作用，甚至还会使垃圾渗滤液的生化处理系统受到影响，进而影响到生化处理系统的稳定性。选择适当的脱氮工艺是在选择垃圾渗滤液处理工艺需要重点考虑的因素，同时其也是鉴定渗沥液处理是否达到国家规定的、标准的关键指标。第四，由于渗沥液经过超滤、纳滤，反渗透等处理过程中会产生高浓度的废水，在此我们称之为浓缩液。到目前为止，我国对浓缩液处理的工艺就是对其进行回灌浓缩、蒸发浓缩或者是焚烧浓缩等处理方式。如若是对浓缩液进行外排处理亦或是运送到污水处理进行处理，不但会造成或是增加对环境污染的危险，还会失去设立渗沥液处理设施设备的目的性与意义性。目前，在垃圾填埋场可以将浓缩液回灌的处理方式运用到复杂的生物体系当中，可以减少浓缩液中的有机物质。但是，对于盐分含量与重金属含量比较高的浓缩液来讲，不仅会对其后续处理工作产生极其严重的影响，还会使其成本增加；对于浓缩液的焚烧处理打工艺来讲，此处理工艺同样有经济成本问题的存在；虽然蒸发的处理工艺可以使浓缩液的浓度降低，但是，此处理工艺有局限性，地域和自然气候会影响到处理工艺，与此同时，蒸发浓缩后的渗沥液还需要进行进一步的处理，方能排放。

三、渗沥液处理工艺存在问题

渗沥液的处理工艺是利用两级碟管式的反渗透处理工艺（DTRO），然而其处理能力是230t/d。目前，此工艺存在以下几种问题：第一，渗沥液处理能力是230t/d，浓缩液的生产量约为120t/d。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆产生的初始浓缩液是利用回灌的处理工艺回收到垃圾填埋场，但是由于浓缩液含有大量的水分，会对于正常的填埋工作带来影响。所以，渗沥液回灌的处理方式不能运用，只能运用单独存储的方式对其进行处理。第二，反渗透膜的进水温度对反透膜的产水量有直接影响，反渗透膜的进水温度，不能低于5℃。但是由于垃圾填埋场地处北方，所以在冬天进行渗沥液处理时，需要对反渗透膜的水温进行加温才可以确保其能够正常使用。第三，严重的污染会造成膜的堵塞和损坏，所以需要经常对膜进行清洗与更换膜片措施。

四、垃圾场渗沥液处理工艺

（一）厌氧处理工艺

目前，垃圾填埋场对渗滤液的处理工艺主要是运用厌氧处理工艺。处理过后的出水水质可以按照国家一级标准进行排放处理。但是但实际运用厌氧处理工艺时，其还存在诸多问题如，生化段，由于生化处理效率比较低，而且无法对生化处理过后的水质与清洁度进行确定。由于国家对垃圾填埋提出了更加严格的处理规定，因此对渗沥液的出水水质要求也有显著的提高[1]。

（二）GZBS污水处理工艺

目前，GZBS污水处理工艺已经得到了应用。GZBS污水处理规模可达1500t/d，设计进水渗沥液COD为15000mg/L，利用GZBS工艺可实现出水COD为60mg/L。GZBS工艺整套流程为“AT-BC系统+二级Fenton+二级BAF”，其主要构成有两个构成部分，前端生化处理及后端深度处理。其中前端的生化处理部分是在日本的AT-BC工艺的基础之上，再对其进行提升与优化；后端深度处理部分主要是利用Fenton+曝气生物滤池（BAF）的工艺，利用高级氧化处理工艺对剩余的污染物质进行进一步去除，达标后终可排放。GZBS工艺的核心环节就是引进日本的AT-BC系统。AT-BC系统是运用回转网状微生物接触器组合而成的，然而在此系统中以Ba⁃cillus菌作为优势特种菌种。经过调节系统中溶解氧浓度与投加菌种营养液等方式促进Bacillus菌大量增殖与衍生，通过对膜盘的菌种长势、膜盘的污泥厚度、转盘的转速与进水水质浓度的调节以及回流比的控制，最终使整套系统处于最优秀的状态[2]。

（三）建议

垃圾渗沥液具有成分复杂、水质水量变化大、微生物营养元素失调等特点，因此在选择处理工艺时，必须详细测定渗沥液成分，分析其特点，通过小试和中试取得可靠的工艺参数后确定合理的处理工艺；另外，多种方法应用于渗沥液的处理是可行的。有条件的地方可修建稳定塘，投资省，运费低；土地处理法虽受到人们的重视，但实际选用较少；好氧、厌氧相结合的处理工艺较多，但投资大、运行费用高，而且随着填埋场的关闭，最终设施也将报废，故应慎重选用。

结论

简而言之，当今，人们一直在关注垃圾填埋场渗沥处理工艺，由于人们对于生活质量要求的提高，使得垃圾渗沥液处理工艺需要运用多种处理技术才能够社会与人们的要求。然而在众多的组合处理工艺中，比较符合人们对对渗沥液处理要求的处理工艺则是预处理+生化处理+后处理（膜处理）的处理工艺。但是因为垃圾填埋场产生的渗沥液是早期渗沥，所以依照相关的规定，要对渗沥液的水质、水量进行鉴定，达到国家一级标准之后，才可以排放。而对渗沥液的鉴定工艺则是解酸化+UASB厌氧池+SBR反应池+絮凝沉淀池+膜处理等鉴定工艺[3]。

参考文献：

[1]刘雅娜，马淑敏.E城市垃圾填埋场垃圾渗滤液处理技术及应用对策[N].CFD+河北建筑科技学院学报，2016.

[2]赵由才，朱青山.城市生活垃圾卫生填埋场技术与管理手册[M].北京：化学工业出版社，2017.

论文作者:葛长飞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/92ccce659c1039a7b501d731.html