# 工民建施工技术及管理措施分析林杰论文_林杰

摘要：随着经济的发展，我国的工民建建设的发展也日新月异。在民用建筑工程建设中，确保民建施工质量，必须从多重领域提升工民建施工技术，加强建筑施工管理措施，做好模板安装与拆除工作，科学设计梁支柱，努力加固混凝土结构，提升外墙施工技术与地面铺砖技术。

关键词：工民建；施工技术；管理措施分析

引言

在城市化建设进程不断深入的背景下，工民建逐渐发展成为现代建筑重要的组成部分，在整个建筑行业中占有的比重也在不断的增加。但是随着建筑行业的不断发展和工民建规模的进一步扩大，建筑工程质量问题越来越多，在很大程度上对建筑行业的稳定发展造成影响。针对这种情况，结合当前工民建施工的实际情况与技术要点，提高对项目管理工作的重视，对于保证提升施工质量具有重要意义。

1工民建施工技术管理的基本现状

随改革开放的不断深化，我国社会经济得到了迅猛发展，社会生产力的不断提升促进了社会各行各业的蓬勃发展，各行业又鼓动改革，锐意进取，不断为社会生产力的发展作出贡献，这其中就包括建筑业。在企业竞争愈演愈烈的社会背景下，工民建施工技术的管理尤为重要。工民建施工技术管理主要是指对技术档案和各项工作人员的管理以及培训，而施工技术方面则是方案的设计和对施工技术高度化的补充。目前，工民建设这一分属建筑行业的工作形成了融合施工技术与现代科学技术为一体的发展趋势，即便是技术条件得到了空前提升，但是保障建筑企业可持续发展下去的同时，仍要达成工民建设工程的全面技术质量的达标，也是任重而道远。我们要必须告别“豆腐渣”工程，在人民群众财产生命安全下，一切困难险阻都要让步！以高质量，高效率的稳扎工程技术做到“零失误”，只有如此，工民建企业才能够取得好的口碑，才能获得人民的认可与信任。

2工民建施工技术以及管理的重要性

提高工业和民用建筑项目的质量有助于提高市场竞争力。只有确保项目的质量，建筑公司才能获得更多的经济和社会利益，从而在激烈的市场竞争中有所成长。工业和民用建筑项目的基本内容是建筑施工技术和现场管理，项目的建筑施工技术以及现场管理水平直接关系到项目的建筑质量，而且还会影响建筑公司的经济效益和企业的社会信用。目前，在许多工程项目中，由于建筑施工技术的陈旧落后和缺乏现场管理工作的经验，在工程竣工后建筑可能出现各种问题。项目的建筑施工技术和现场管理工作的主要目标是提高建筑项目的质量，控制好建筑施工的相关费用，从而为建筑公司带来更大的项目利润。随着社会经济的持续发展，对工程质量的要求在促进建筑行业的整体发展方面发挥着重要作用。工业和民用建筑的施工技术和项目管理工作可以减少资源的浪费，提高施工的效率，确保科学和合理的施工工艺以及建筑的整体质量。建筑的施工前一定要作好完备的前期工作，以先进的施工技术和管理手段，保证施工单位的经济效益，也有助于社会经济的快速、稳定、可持续发展。

3工民建施工管理措施

3.1做好模板安装与拆除工作

模板安装与拆除工作对民用建筑施工质量的影响至关重要，在传统施工模式下，部分施工技术人员为了避免模板开裂，通常会留有一定的施工缝，然而，施工缝控制不当就会加剧整座建筑的施工缝问题，严重影响建筑安全质量。此外，也有部分施工技术人员盲目加快施工速度，忽视了模板拆除质量，通常会提前拆除下层模板与建筑支架，而此时的下层建筑混凝土并未完全凝固，其承重质量不符合标准要求，却因提前承受过多的负荷而受到损伤，严重影响建筑结构的稳固性与安全性，埋下了巨大的隐患。对于这两种问题，施工技术人员应重视做好前期准备工作与支模检查工作。在组装模板之前，要对其进行清理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当代建筑工程施工建设过程中，普遍存在大量重复运用的模板，而这些模板的边缘区域和板面通常会附带各种杂物，大多数杂物是前期施工处理不干净所留下的污物，对此，必须进行彻底清洁。其次，要严格检查模板的质量，特别是模板的刚度与韧性，如果模板存在破损问题，就要进行替换与修复。与此同时，要全面检测模板的干燥度是否符合标准要求，如果模板受潮，就要立刻采取干燥处理，以此避免模板在后期施工中出现鼓包与变形问题。再次，在安装梁板模板时，施工技术人员应该先测量其底部标高，将测量结果与设计方案进行对比与分析，根据实际情况适当调整模板的支撑高度。另一方面，要正确处理施工缝问题，在整体模板结构中保留适当的切口，配置适宜的钢丝网与木条，通常，要在模板上下区域固定好木板与钢丝网，必要位置，要用钉子予以固定。而且，要注意把握钢丝网的松紧程度，避免钢丝网过紧或者过松。安装好支撑体系之后，要对弹线进行准确定位。除此之外，要注意做好模板浇筑工作，对过大的施工缝进行弥补和修复。对于模板拆除工作，施工人员应充分借助油质脱模剂来做好脱模工作，切忌使用钢管直接撬出模板，以此保护模板的完整度。

3.2必须建立严格的施工技术管理制度

社会的平稳运转取决于法律法规的完善程度和执行法律的力度，企业的健康稳定发展也一样需要构建在科学严谨的管理制度基础上。建筑项目的工作人员的每一项工作和计划都不是以他们自己的想法为基础的，而必须要严格遵守公司的规则和条例，否则，每个人都有自己的一套工作方式，难以形成上下一体的合作氛围，会使项目的质量受到影响甚至严重制约企业的发展。因此，需要一个全面、详细、科学合理的管理制度，并在企业的内部严格的遵守和落实，使得每个人的工作都在制度所规定的合理范围内。

3.3提升外墙施工技术

在建筑外墙施工中，施工技术人员应严格按照施工图样、外墙砖的规格、墙面尺寸和缝隙宽度来做好墙体横竖排砖作业，注意优化横峰和建筑结构水平。对于竖线，要保持其与门窗边棚、羊角的平行关系。对于水泥细沙勾缝，要按标准顺序，先勾水平缝，接着，勾竖缝，然后，要确保缝隙能够凹进外墙专面的2到3毫米，最后，要用棉纱稀盐酸清洗砖面，并用清水冲掉所有污物。

3.4建立完善的工程质量管理机制

建立完善的工程项目质量管理机制，是现阶段工民建施工管理的有效措施之一，可以为相关管理工作的顺利开展提供基本的制度保障。从工民建施工管理的实际情况来看，想要在保证建筑工程施工质量的基础上提升施工效率，建立健全工程质量管理机制显得尤为重要。施工管理单位结合具体的工民建施工特征与技术要点，采取多渠道、多形式融合的管理方式，将建筑工程项目的精细化管理理念切实融入到管理工作中。与此同时，按照具体的工民建施工标准，将整体的施工管理任务合理划分为多个管理区域，在高效完成小规模质量管理工作的基础上，对建筑工程项目整体的质量管理实施全方位的监督。比如：提高对每个施工阶段和施工环节的重视，杜绝管理疏忽或者管理遗落问题的发生，为工民建施工项目的顺利实施奠定坚实的基础。

结语

综上，为了能够更高的提升我国建筑行业水平，我们必须要及时的解决工民建施工技术管理中所存在的问题，坚决杜绝漠视问题，缺乏责任意识现象的出现，特别是针对施工作业时的工程质量，工民建筑质量，更要小心谨慎，引起高度重视。我们在建设业界的发展和建设施工管理的同时，也良性循环的促进了我国经济实力的提升。因此，努力完善公司规章管理制度，不断加强对施工公司技术管理人员的技能培训才是重中之重。想独占建筑业领域就必须重视工程技术和质量，不断发展创新、工程全面推进工民建设的技术管理加大提高。

参考文献

[1]李攀.浅析工民建施工技术及管理措施[J].科技创新导报，2017，14（24）：198~199.

[2]王先国.工民建施工技术及管理措施探析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（07）：187~188.

论文作者:林杰

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/92f4f0e4690513968b1553ce.html