# 500KV变电站集中监控运行分析论文_彭文彬,刘希林,李昀,陈浩

1国网湖南省电力公司电力调度控制中心 2国网湖南省电力公司长沙供电分公司 3、4国网湖南省电力公司电力调度控制中心

摘要：随着当前信息技术的不断发展，社会各个行业都区域自动化。电力行业作为社会发展的基础行业，是社会稳定与发展的基础。传统的电力行业，规模相对较小，且其自动化程度较低，多是人工监控。而信息技术发展到一定程度的今天，自动化监控成为电网建设的重要项目。本文以湖南电网的为例，分析其电网规模不断扩大的状况下，智能化设备的不断发展，对于500KV变电站实行集中监控运行成为当前电网变电运行的主要模式。从当前湖南省“调控一体化”模式的实际运行状况，来谈论实现集中监控运行的可能性，并针对区别进行叙述，突出该种监控管理模式的优势，达到电网的使用，从而实现电力系统的整体运作协调。

关键词：500KV变电站；集中控制；运行

随着我国电力行业的不断发展，当前，我国不少地域都开始建设具有自身特色且达到一定规模的电网。湖南电网在近几年的建设中，规模不断扩大，而管理系统也趋于完善，传统的生产技术与管理措施，已经无法适应该种发展趋势。为了使得电网运作更加协调化，必须要改善当前的电网技术。智能电网作为信息技术的一项产物，其可以改变传统的人力管理方式，缩减人力成本，提高管理的力度，有效提高电力企业的经济效益。而在这个过程中，变电站作为电网的重要组成部分，为了满足社会的发展需求，也将从传统的200KV电网调度业务上升到500KV，在这种背景下，就需要对500KV变电站集中监控运行的加以讨论。

一、集中监控运行现状

信息技术的发展，使得社会的智能化越加发达。智能电网已经逐渐取代了传统的电网运作模式，使得电网的安全运行得到了保证，具有数据传输网络化、运行监视全景化、调度决策精益化、运行控制自动化等特点，采用多种先进技术，使得湖南省内220KV及以上电网的调度监控运行管理得到实现，且自身还具有一定的备用系统。500KV变电站主要是1套监控系统用于1个变电站的设备监控，使用电缆或者光纤，点对点的方式来对信号进行采集与控制，同时，还会以光字湖综合报文等多种形式，来显示设备的运行状况。在一些智能化相对落后的变电站中，主要是以光字牌形式来加以报警。

在湖南这种地区级的500KV监控中心对所辖几座500KV变电站进行集中管理时，只是纯粹的将每个变电站的数据集中，电脑屏幕相对较多，操作十分繁琐复杂，速率较慢。而技术层面来说，相对于其他变电站监控系统没有对应的进步，该种系统还会存在一定的安全隐患。当前，湖南得到500KV变电站的集中控制极大的降低了人力成本，减少了人员运行的数量。目前，湖南的集中监控管理系统中，操作主要由两人进行，一人操作，一人监护。

二、调控中心的集中监控管理模式

（一）职责区分

通常来说，在不同级别的变电调度运行的管理，也会存在不同的分类。在华东网调度复杂500KV变电站调度运行管理，负责直接调度管辖站内的500KV升压站一、二次设备、主变及其三侧间隔、主变低压侧母线及电容和电抗器。省调负责受控 500 kV 变电站的运行集中监控，负责直接调度管辖站内 220 kV 母线、非送终端系统的出线间隔的一、二次设备。由此可以看出，在500KV的集中监控管理中，其职责划分是分明确，针对不同得到级别其也存在不同的职责区分。而该种监控职责区分，可以使得集中监控管理更加有效化、层次化。检修分公司，在500KV变电站管理中，主要是负责对其进行检测与事故处理，从而保证系统的整体运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）省调监控的主要工作

第一，省内500KV变电站变电设备运行状态的集中监控，并对其受控站的运行方式加以确定与监视，从而对输变电设备装备在线检测与分析；

第二，全省变电站集中监控运行专业的归口管里，对于输电设备的运行状态进行检测与在线分析，从而使得其业务管理更加实时化；

第三，依照相关部门的规定，来对其监视参数进行调度与限定，并且根据规定接受、转发与执行各级调度的调度指令，并且对受控站进行遥控等操作；

第四，在电网运行中，会存在一定的无功电压，对该电压进行调整，并且在自动调节装置，存在异常反应时，需要通过远程的遥控装置，及时将其电容等加以切断，引入人工干预；

第五，保证各级调度、变电运维人员之间的业务联系。在设备异常得以发现的第一时间，都需要对其进行调度状况汇报，并且通知对应的变电维护人员，来对其进行事故处理；

第六，对无人监控的受控站进行报警监测，一旦检测到报警现象，需要及时对变电运行的维护人员加以通知，让其进行实时维护；

第七，对监控主站系统的各种监控信息加以整合，对于画面、信号等进行验收，并且，对各个受控站，需要及时的进行技术的改造与设备的维护更新，从而使得其与主控站保持高度一致，能够实现有效控制。

三、500KV变电站集中监控运行与原有变电运行的区别

（一）原有变电运行包涵了变电设备的巡视工作，而在500KV变电站集中监控管理系统中，则并没有包括该项内容。然而，在集中监控中国，包涵了部分线路的在线监控，原有变电运行不包括。其实，就这两项工作本身来说，设备的巡视在原有变电运行中，是无法实现全局性的巡视，所以该种巡视具有一定的局限性。而集中监控中，对于原有变电运行的突破，从而具有的在线监控，该种监控方式更加具有优越性，能够有效地达到运行状态的检测。

（二）原有运行主要接收并响应报警信号，而当前监控对于全省500KV变电站的接受信号都要做出一定的判断与响应。或许原有的信号接受与响应模式，相对来说，更加简便，但是，其对于运行状态得不到全面的判断。而集中监控的模式下，其对于接受到的所有信号都会进行一定的分析，这就可以加强其对于受控站的运行状况的分析，从而确定其具体的运行状况。

（三）原有变电监控的监控信息包括了所有告警信息，而集中监控对信息进行了兼并，实现了对所有信息的综合。在该种状态下，其对于各个受控站信息的掌握更加完全，对于设备状态，信号处理等都相对准确化。尤其是针对事故的处理，其更加具有优势。

四、结束语

社会的发展对于电网提出了新的要求，近年来，我国从规模和技术等多个方面来对电网进行建设。而目前，我国电网系统愈加完善，在一些经济相对发达的地区，电网已经越加先进化，湖南地区作为一个相对发展的经济区域。其在近几年的建设中，以完善的系统作为支撑和创新的监控手段基本实现了500KV变电设备的集中监控，并以两年的成功来证明，该系统具有其价值。在恶劣的环境下，也能够完成其供电任务，保证变电站的正常运行，达到社会效益与经济效益的同步化。

参考文献

[1]朱东升,孙纯军,陈飞. 500kV变电站远方集中监控系统方案探讨[J]. 电力自动化设备,2009,05:126-129.

[2]梁勇超,罗志平,甘德元,谢昊. 湖南500kV变电站“集中监控+少人值守”运行模式实践[J]. 湖南电力,2011,S1:157-160.

[3]陈庆,王晓东,黄国栋,赵家庆,冒烨颖. 500kV变电站集中监控少人值守[J]. 江苏电机工程,2008,02:39-41.

[4]蒲实. 500kV变电站集中监控信息优化及安全保障策略研究[J]. 通讯世界,2014,23:197-198.

[5]黄立超,谷炜. 500kV变电站集中监控运行的实践[J]. 湖南电力,2015,05:32-35.

[6]鲁非,孟毅,胡丹晖. 500kV变电站低压侧无功补偿装置运行分析[J]. 中国电力,2013,05:51-55.

论文作者:彭文彬,刘希林,李昀,陈浩

论文发表刊物:《电力技术》2016年第6期

论文发表时间:2016/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/931393301b41752f308bf323.html