# 智能型双电源自动切换开关的探讨论文_吕诚

（中检质技检验检测科学研究院有限公司 310022）

摘要：进入信息化与自动化的新时期，市场上的智能型产品也在逐渐增多。与传统电源相比，自动化控制下的新型电源应当设置智能式的开关，以此来提高操控电源的效率。智能型的双电源开关设计为自动切换的模式，可以在微机操控下实现自动式的切换。由此可见，自动切换开关具备更明显的智能化特征，因此适合运用于智能型的双电源开关。对于智能型的自动切换开关装置，应当明确自动切换开关的基本特征以及技术优势，确保运用适当的方式来完成自动化的操控。

关键词：智能型双电源；自动切换开关；具体应用

引言：

双电源的自动切换开关密切结合了网络化、智能化与数字化的特征，因此体现了独特的技术优势。具体在测量时，自动式的双电源切换开关有助于消除人为操控带来的误差，在此基础上实现了自动式的机电一体化。这是因为，建立在智能技术前提下的新型控制系统可以适用于多样化的场合，电源开关本身具备超载保护、过载保护、短路与过压保护等综合性能[1]。因此可以得知，双电源的自动切换装置具有更强的智能性特征，同时也整合了多样化的开关控制性能。

一、基本结构与技术原理

从基本组成的角度来讲，智能型的转换开关应当包含控制器、电动机、输出与输入的接线端子、机械连锁的传动装置等。在整个智能型装置中，双电源的转换开关设有自动式的控制器。

具体在运行时，自动控制器可以随时检测两路电流与电压。系统一旦超过了可以调控的电源电压值，则表明出现了过电流以及过电压的状态；与之相反，如果真实的系统电压已超过了可调额定电压，那么应当属于欠电流或者欠电压的状态。通过检测可得精确的数据，控制电路对此可以给出相应的逻辑判断。对于后期获得的处理结果，延时电路应当能发出明确的指令，操动机构据此完成系统合闸或者系统分闸的相关操作[2]。此外，自动化的智能式控制面板可以用来显示各个阶段的检测数据；在另外的情况下，计算机与串口可以进行连接，技术人员就能迅速判断故障的根源所在，然后对于线路进行迅速修复。

二、具体的系统设计

（一）智能式的硬件系统

智能型开关具有自动转换的基本功能，开关本身包括智能控制器与装置本身。具体来讲，开关装置设有电动式的断路器、报警触头、熔断器、机械联锁与接线端子，以上构件都可以安装于同个金属板。此外，智能控制器应当配备显示屏、通信模块、单片机操控的输出模块以及输入模块。对于各个模块来讲，都需借助两米左右的屏蔽电缆来实现串联，在模块之间设置了插头接口。一般情况下，可以选择24V、12V或是220V的直流电源作为智能系统的总电源。

因此经过分析可知，智能型系统设有连锁保护以及电气保护的功能，对于产品也提供了全方位的保护[3]。在双电源完成供电的过程中，自动切换的范围应当包含三相四线、三相三线及其他电源类型。单片机设有A/D的芯片串行接口，对于单片机应当配备液晶模块。此外，控制器设计为时钟芯片的模式，可以借助存储器来实现存储操作。具体在采样时，还需借助隔离变压器具体进行采样，确保不会超出1%的精度误差。发电机设计为无源触点的模式，可以收集实时性的消防信号。

（二）智能式的软件系统

从软件设计角度来讲，智能型开关应当配备单片机与通信程序的两个核心部分。在这其中，技术人员依照VC++的基本原理来编写通信软件，通信软件因此具有模块化与结构化的特征。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通信软件应当包含通信模块、数据库与人机界面的几个关键部分。此外，对于单片机应当设计为模块化的模式，确保符合特定的编程标准。从程序分类来看，系统程序具体涉及到小波变换滤波、控制程序、整定参数的程序、启动油机的程序、显示程序及其他程序。

对于控制芯片，通常可以设计为单片机的形式。这是由于，工业生产很可能受到强度较大的电磁辐射或者电源波动；在这种状态下，单片机将会存在较大可能出现程序跑飞或者突然死机的现象。遇到上述状况时，整个系统也将停止运转。由此可见，对于智能型开关不仅应当保护好电路，让其免受干扰，同时也有必要密切关注系统软件的型号选择。经过分析可知，对于电源系统与开关系统有必要配备硬件看门狗，借助复位寄存器来提供更全面的系统保护。一旦出现了故障，在很短的时间段里单片机就能完成复位操作，同时也能密切监控电源状态[4]。

三、新型开关的功能

首先是显示功能与测量功能。自动切换开关具有综合性的多样功能，其中涉及到数据采集、数显表与电量变送器的各项性能。具体在开展测量时，测量对象涉及到电路频率与相电压，对于转换开关在各个时间段的脱扣状况、分闸与合闸状况都能予以精确检查。在全面检查的前提下，LCD屏就能用来显示精确的数值，操作人员据此完成特定的测量操作。

其次是控制功能与判断功能。系统如果处在两路供电的状态下，对于延时状态应当给予精确的判断，以此来改进整个系统具有的供电质量。在进行操作时，可调节的切换时间范围是1秒至60秒。对于无源触点进行输出，据此控制开关的转换[5]。在机械联锁的状况下，接触器可以用作转换开关，对此设计为电动空开的运行模式。在监控中心或者操作现场，用户可以设置相应的编程操作，在此基础上完成手动与自动的切换，或者更改系统中的延时参数。经过改动之后，系统就可以在存储器中保存改动后的参数，而不至于丢失。

第三是通信性能及其他的相关性能。在系统的内部，控制器设有串行通信的RS485或者RS232接口，依照相应的规约来实现全过程通信。系统具体在运行时，通过运用数据采集的功能可以收集实时性的信息与数据。目前对于各种类型的民用建筑物、工业建筑物、电信与工厂等领域中，双电源都可以完成全过程的切换操作与处理。因此可以得知，双电源切换具有遥信与遥测的性能。即便间隔较远的距离，系统也能输出精确度较高的消防信号。

结语：

与传统产品相比，智能型开关具有网络化与数字化的综合性能，具体在测量时也有利于完成全程的自动化操控。面对机电一体化的新形势，双电源切换的自动化开关增加了电气机械互锁、通信接口、频率检测与电压检测、自动开关转换等各项性能，在此基础上还设置了紧急状态的远程操控与手动控制。从外观角度来讲，自动切换开关设计了可靠度更高并且更加美观的外形，产品结构十分紧凑。目前在智能大厦、煤炭、石油与冶金等领域中，通常都可以选择自动式与智能型的开关，因此具有很广的运用前景。

参考文献：

[1]常惜阳，李文华，付美真. 智能型三电源自动转换开关[J]. 现代建筑电气，2017（01）：27-30.

[2]殷炳忠. 智能型双电源自动切换开关[J]. 电器工业，2012（12）：53-55.

[3]吴红晏. 智能型双电源自动切换开关应用[J]. 农村电气化，2012（06）：26-27.

[4]李亮，曹波，姚巍. 一种智能型双电源切换开关异常故障检修方法[J]. 山西建筑，2016（19）：126-127.

[5]刘维峰. 智能型双电源自动切换装置设计探析[J]. 工程建设与设计，2016（10）：98-99.

论文作者:吕诚

论文发表刊物:《电力设备》2017年第10期

论文发表时间:2017/8/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/932cd8584bc788d43c4543ac.html