# 建筑工程现浇混凝土楼板裂缝防治技术实践论文_蒋雪莲

四川省佳宇建设集团有限公司

摘要：在建筑工程实际施工过程中，混凝土材料发挥着重要作用。由于混凝土是一种非均匀脆性材料，抗拉强度低，仅是抗压强度的十分之一左右，其抗裂性能较差。混凝土楼板裂缝的发生是无法完全避免的，当裂缝的产生部位、宽度、深度对建筑物的受力体系及其使用功能造成影响时，就有必要对裂缝进行事中控制和事后修复处理。当现浇混凝土楼板裂缝达到一定程度时，不仅影响到其使用功能，并且会危及其使用安全。因此下面根据施工实践中的经验教训，从施工角度阐述现浇混凝土楼板裂缝产生的原因及防治措施，供施工人员参考。

关键词：建筑工程；现浇混凝土楼板；裂缝防治技术

引言

现浇混凝土肋梁楼盖，梁板均为超静定构件，超静定构件在温度变化、混凝土的收缩等间接作用下不能自由的变形，当楼板变形引起的拉应变超越混凝土的极限拉应变时，混凝土楼板就会出现非结构性开裂。在混凝土浇筑初期，受水泥成分及混凝土配比的复杂性的影响，以及结构设计、工程施工、自然环境等因素的影响，混凝土在间接作用下的变形显著，楼板容易出现非结构性的收缩裂缝。收缩裂缝不但对混凝土结构的耐久性不利，而且可能导致结构抗力降低，给结构的安全性埋下隐患。

1建筑工程现浇混凝土楼板裂缝成因

1.1材料因素

泵送混凝土能提高施工的速度，并且可以进行连续的浇注，所以，在现浇楼板施工中被大量的使用。为了能够保障泵送混凝土有很好的流动性，其高含浆量和小骨料粒径使其强度不足，凝结异常的情况经常发生。首先，高含浆量。在施工中，为了能够满足泵送的工艺要求，混凝土中的胶凝材料和水泥、砂以及粉煤灰含量通常要达到1000kg/m3才适合泵送，这显然比一般非泵送混凝土胶凝材料和水泥、砂以及粉煤灰含量高的多，必然要造成泵送混凝土的收缩值要比非泵送混凝土的大。其次，混凝土拌合物坍落度过大。通常适宜泵送混凝土的坍落度在150～200毫米之间，比非泵送混凝土高4倍左右。坍落度高，必然要增加水和水泥的用量以及外加剂掺量，这三种因素都会造成泵送混凝土的收缩值比非泵送混凝土收缩值高。

1.2环境和温度的改变所引起的裂缝

混凝土的收缩膨胀与周围环境和温度的变化有很大的关系。当温度升高或降低时，混凝土就会产生一定的膨胀或收缩，也就是俗语所说的“热胀冷缩”；周围环境温度的改变会导致混凝土现浇楼板以及周围梁结构出现变形与开裂现象，由于普通的楼板厚度会远远小于梁结构的高度，楼板的全部截面会随着周围环境温度的变化而变化，而梁结构的截面比楼板厚度更高，所以温差变形就会比楼板的效果差一些，尤其是在冷热骤变的情况时差别尤其明显。比如在气温骤降或者经过暴晒之后突然被大雨冷却，楼板的收缩量就会突然变大，而此时梁结构的收缩量会大大滞后，使得楼板在收缩时依旧受到梁结构的限制，此时就会导致楼板受到拉应力出现裂缝的现象，而楼板的长度也是产生裂缝的一个重要因素，楼板的长度越大就越容易出现垂直在楼板长边上的贯穿裂缝。在气温突然上升时，楼板也会出现膨胀现象，而由于梁结构的变形跟不上楼板的变形速度，所以使楼板的膨胀受到拉力限制，最终在梁侧出现竖向的裂缝，有时也会出现包裹着梁腹截面的裂缝。

1.3养护期不足或养护不当

为了赶上工期并提前产生效益，施工单位经常提前进入下一个工序，导致混凝土养护提前结束。此外，由于管理不善，浇筑的混凝土经常不能及时养护，在施工现场，空载养护时间只有1-2天，甚至不到1天，这对混凝土的养护非常不利。混凝土楼板没有按照规定的要求进行养护，将导致混凝土表面失水，强度增长过慢，从而收缩过快而产生裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2建筑工程现浇混凝土楼板裂缝防治技术

2.1原材料管理

首先，应从原材料采购环节加强管理，应根据施工设计要求，在采购环节对原材料的质量做出检验。如：对砂石的含碱量做出检测，避免采购砂石具备较高的含碱量；对泥沙的粗细程度进行检验，确保泥沙粗细程度适中；同时还应对各类添加剂的采购质量进行检验，保证现浇混凝土所用施工材料的质量都达到规范要求、设计要求。此外，在配制混凝土的过程中，施工技术人员应根据设计配合比严格控制各类材料的参数量，确保混凝土配制的质量。通常为达到较好的配制效果，在实际施工之前，应做好试验调整工作，根据混凝土楼板所需要的强度等级、和易性要求等来调整混凝土配比，以达到提升混凝土综合性能的目的。同时在试验调整的过程中，还应注意对砂率、空隙率等保持关注，从而找出更为有效的混凝土配比，提升现浇混凝土楼板的整体质量，使其能够具备较高的抗裂强度。

2.2控制收缩变形、减少沉降量

对于一些地基地质条件比较劣质，沉降变形比较大的建筑结构，产生裂缝现象的概率会远远多于那些地基地质条件比较优质、沉降量比较小的建筑结构。比如在较好持力层之上的强风化土层、变形比较小的残积土以及主要以端承桩为基础的建筑结构，它们都是沉降量很小，所以极少会出现裂缝的现象。而对于一些较差持力层的地质，会因为基础的沉降量较大从而产生不均匀沉降，相对来说比较常见出现楼板的开裂现象。所以说，对待地基的地质较差的建筑结构，不仅要考虑结构的承载能力，还要有效控制不均匀沉降现象和变形收缩现象，这也是进行基础设计时的重要因素。

2.3设置后浇带

在建筑施工过程中，有一种临时性温度收缩变形缝叫做后浇带，后浇带是一种专业留设的具有特殊性能的施工缝。当现浇混凝土楼板结构长度超过40~45m之间时，可以不要求设置变形缝。但是在高低层之间相差甚大或在地基出现较大变形现象而引起沉降差的时候，必须适当的进行后浇带的设置，这样也可以有效消除早期的收缩变形和沉降差情况。对楼板长度超长时，所设置的后浇带间距最好控制在25~30m之间。以消除沉降量之差作为主要目的所设置的后浇带应该根据所需性能要求，从首层到最后一层逐渐设置，有地下室的结构也应该将地下室的剪力墙设置包含其中，并且在完成主体结构之后再进行后浇带的浇筑。

2.4加强养护工作

良好的养护条件是控制混凝土早期收缩开裂的有效措施，早期的混凝土低强低变形，如果在高温、干燥、大风等不利天气时养护不当，混凝土水分迁移快、蒸发量大，其表面极容易开裂。混凝土养护方法很多，其中蓄水养护对抑制混凝土开裂效果最好，但蓄水养护不适合梁板标高一致的超大面积的现浇混凝土板；喷雾养护虽然养护效果好，但对超大面积的现浇混凝土板也不适用，它和蓄水养护一样存在影响后续施工的问题，且喷雾压力与喷雾量的控制也是一大问题；覆盖浇水养护是当前工程中现浇楼面板采用最为广泛的养护方法，其保湿效果好但保温性能差；在条件允许的情况下，宜采用薄膜覆盖+麻袋覆盖的复合养护方法，这种复合养护方法既保湿且保温效果好，而且对控制混凝土早期收缩裂缝十分有利。

结语

裂缝是现浇混凝土楼板中最常见的问题，造成楼板裂缝的原因很多，楼板裂缝会引发楼板渗水、钢筋生锈等问题，进而影响整个建筑工程结构的耐久性和工程使用寿命。因此做好施工技术选择，做好混凝土机构的建造过程，不仅可以提升工程质量和工程寿命，还可以避免因为裂缝问题引发的业主投诉和索赔情况发生，减少经济损失。

参考文献：

[1]王胜.建筑工程中混凝土楼板裂缝成因及防治[J].山西建筑，2017（6）：109-110.

[2]唐磊.建筑混凝土结构的施工及裂缝控制探析[J].安徽建筑，2019（9）：286，294.

[3]李英．房屋建筑施工现浇钢筋混凝土楼板裂缝问题思考[J]．辽宁行政学院学报，2016，14（8）：69-70．

论文作者:蒋雪莲

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/934a437314ba828625bc17eb.html