# 国内主要建筑外立面墙体绿化技术比较论文_聂雪莲

哈尔滨市轴承建筑工程公司

摘要：随着我国经济发展速度的不断加快，墙体绿化技术的种类也在逐渐增多，在世博会之后由于舆论和我国政策的正确引导，我国建筑外立面墙体绿化技术的相关专利不断增加。建筑外立面墙体绿化技术不仅能在一定程度上提高建筑的环保性能，同时还能满足人们对建筑的需求。本文就国内主要建筑外立面墙体绿化技术进行研究，希望能够在一定程度上提高建筑的生态效益。

关键词：墙体绿化；技术；建筑外立面

随着我国社会发展速度的不断加快，环境问题和能源问题也变得越来越突出，建筑行业作为我国耗能大户，必须要不断加大对节约能源、保护环境的重视度，这样建筑行业才能真正的实现可持续发展。立体绿化不仅能在一定程度上提高建筑的生态效益，同时还能够降低建筑的能耗。现在我国仍旧有很多人对立体绿化存在错误的认知，认为其主要是利用藤蔓在建筑墙面进行覆盖和攀爬来提高建筑的环保性能，这种认知本身有着非常大的狭义性。

1研究背景

1.1建筑外立面墙体绿化技术在我国的实践

墙体绿化的思想在我国由来已久。早在春秋时期，就有夫差用藤本植物装饰姑苏城墙的记载。清朝开始，西方园林文化逐渐传入中国，越来越多新形态的墙体绿化在国内出现。民国时期出现了许多特色鲜明的墙体绿化。它们代表了一定时期中西文化的碰撞，也反映了人们对于建筑外立面墙体设计的新尝试。

我国现代墙体绿化的发展始于20世纪80年代，比发达国家晚了60年左右，并且发展缓慢。2010年上海世博会期间，200多个场馆中85%都进行了建筑特殊空间绿化。自此，墙体绿化受到全国各界更加广泛的关注，相关法律政策和专利技术出现了较之前而言的井喷式增长。然而这些专利技术中，占较大比例的仍然是植物栽培和种植机制方面的创新，相比之下结构构件方面的创新依然不足。各一线城市墙体绿化推进走在全国前列。“十二五”期间，上海市政府强力推广并建设各种形式的立体绿化，预计在未来5年内，将有50万m2的墙体绿化建设完成。

1.2建筑外立面墙体绿化发展的重要性

相比其他立体绿化而言，建筑外面的墙体绿化是最易被人所感知的。同时，它的生态效益会直接作用于降低建筑物表面和内部的温度，阻隔噪音和尘埃颗粒物，改善小气候，净化环境，降低相关能源消耗。虽然设置墙体绿化会增加建筑初期的投入和后期的维护费用，但是一旦投入使用，会带给我们远不止视觉上的绿化享受，更有难以估量的经济效益、社会效益和生态效益。

关于墙体绿化效益的研究很多。早在20世纪80年代，日本就通过研究证实了建筑表面绿色植物的覆盖有明显的降温作用。在上海、杭州等城市对垂直绿化的夏季温湿效应研究中也发现，垂直绿化能降低室外墙壁的昼夜温差变化从而保护建筑。陈自新测定垂直绿化植物凌霄、山荞麦单位面积年吸收CO2大于2000g，蔷薇、金银花、紫藤、五叶地锦吸收量在1000～2000g。刘光立测定木香能使其周围100m3的空气增湿1.35%，爬山虎和油麻藤分别增湿1.19%和0.54%。这些都是最常用于墙体绿化的植物素材。黄任通过实验发现：爬山虎墙体绿化植物层底面处平行墙面的空气流速最低，其次是藤蔓层表面，要较室外大环境的低约2m/s；墙面处的平均太阳辐照度要较距绿叶面1m处低约430W/m2。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2国内主要建筑外立面墙体绿化技术分类

根据《上海市垂直绿化技术规程（DBJ08—75—98）》，垂直绿化（verticalplanting）是指“利用植物材料沿建筑物立面或其他构筑物表面攀扶、固定、贴植、垂吊形成垂直面的绿化”。

根据常见墙体绿化种类及我国墙体绿化市场常规技术操作方法，从技术层面将建筑外立面墙体绿化进行分类，建立3个分类等级的体系。其中，一级分类来源于国际市场对建筑外立面墙体绿化的普遍分类，greenfacades按照字面意思翻译是“绿色墙体”，但笔者认为这样翻译并不准确，现有研究中并没有给这个词合适的翻译定论。它通常被用于年份较早的文献中对墙体绿化的表述，或概指早期常规形态的墙体绿化。livingwall在众多文献中通常被翻译为“生命墙”，它指的是后期新形态下的墙体绿化。

3国内主要建筑外立面墙体绿化技术比较

3.1传统型和新型墙体绿化技术比较

传统树墙型建筑墙体绿化主要是在建筑的外围种植植物，来对建筑的外立面进行装饰，这是一种非常简单的建筑外立面墙体绿化形式，其的成景非常简单，在进行建筑墙体绿化的时候，只需要注意让建筑和植物之间保持一定的距离，这样就能减少植物对建筑造成的破坏。如果采用传统树墙型的方式来对建筑进行绿化的话，那么就要经常对植物进行修剪，一般情况下都会采用海桐、法国冬青等植物作为树墙，这些植物的种植技术都非常成熟，并且在建筑外墙面墙体绿化过程中的应用范围都非常广。

在进行新型树墙型绿化技术应用的过程中，一般情况下都会选择韧性和形状相对来讲，比较好的树种，比如白蜡灯，如果在进行建筑外立面生成的时候，采用人工形态来对其进行营造的话，那么一般情况下都会采用白墙来，作为建筑外立面墙的底色，这样不仅能够在一定程度上提高建筑外立面墙的艺术性，同时还在一定程度上提高了建筑本身的创造性。在进行树种选择的时候，一般都会选择低枝、少叶、少分支点的浅根小乔木，并且还必须要利用绳索来对树木生长的方向进行引导和限制，这样树木和墙体之间才能形成2D的造型，从远处对建筑进行观察，可以发现2D树造型仿佛是自然生长在建筑外立面墙体上的。

3.2附壁型、牵引型、附架型墙体绿化技术比较

在进行建筑外立面墙体绿化植物选择的时候，如果选择附壁型植物的话，那么一般都会选择自身有吸附器官的攀缘植物，这种植物能够在建筑墙体上进行自由生长，最终会将建筑墙体的样貌全部覆盖住，一般情况下都会采用由上向下生长的，多数情况下这种植物都是由下向上生长的，但是这种植物有一个非常大的弊端，其在生长的过程中会对建筑墙体造成非常大的破坏。

比如如果采用爬山虎来进行建筑外立面墙体绿化的话，那么建筑前面就会留下很多爬山虎的吸盘，如果需要对建筑墙面进行改造的话，那么就必须要对吸盘进行清理，但是爬山虎本身会分泌一些酸性非常强的物质，这些物质会严重的腐蚀建筑的墙体，对建筑外立面墙体结构性能造成非常大的影响。

4总结

综上所述，在对建筑墙面进行外立面墙体绿化施工的时候，必须要从建筑墙面的伤害以及荷载来进行研究，利用植物和建筑进行直接接触的方式来提高墙体的绿化性能，但是这种方式也有一个非常大的缺点，那就是植物在成长的过程中会在建筑表面留下很多痕迹，并且这些痕迹非常难以清理。如果是采用水培型植物对墙体进行绿化的话，那么就必须要充分考虑到墙体本身的荷载，这样建筑墙体的绿化性能才能得到提升。

参考文献：

[1]梁琛，王云才.国内主要建筑外立面墙体绿化技术比较[J].中国城市林业，2016，14（5）：45-49.

[2]潘超.南京市建筑立体绿化应用调查研究[D].南京农业大学，2016.

[3]周雁鸣.建筑外立面门窗幕墙的设计分析[J].智能城市，2016（12）.

[4]唐海燕.不同技术条件下的建筑立面垂直绿化设计手法[J].中国园艺文摘，2018（1）：128-130.

论文作者:聂雪莲

论文发表刊物:《防护工程》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/936e9c9cc098461fb25b6d13.html